Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o. o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

Instrukcja zasadach eksploatacji i prowadzenia robót               w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

WKD A-3

Grodzisk Mazowiecki 2006

- Niniejsza instrukcja jest realizacją postanowień aktów prawnych , a w szczególności :

- ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86 , poz. 789 z późniejszymi zmianami ) ,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr.207 , poz.2016 z późniejszymi zmianami ) ,

- rozporządzenie MTGiM z dn. 10.09.1998r. , w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 51, poz. 987,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 120 poz.1134 ) w sprawie książek obiektów budowlanych

- Instrukcja nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego , utrzymania i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

3.   Niniejsza instrukcja obowiązuje pracowników WKD Sp. z o.o. oraz pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii WKD .

Miejsce opracowania:

Warszawska Kolej Dojazdowa

Wydział Infrastruktury

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

Rozdział  1	5

POSTANOWIENIA OGÓLNE	5

§ 1 Przedmiot i zakres instrukcji	5

§ 2  Podstawowe definicje i określenia	6

Rozdział  2	9

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SRK	9

§ 3 Organizacja procesu eksploatacji urządzeń	9

§ 4 Organizacja procesu utrzymania urządzeń srk	9

§ 5 Organizacja procesu diagnostyki technicznej oraz kontroli okresowych	14

§ 6 Zasady utrzymania urządzeń srk	14

§ 7 Zasady zamykania i plombowania urządzeń	15

§ 8 Wyposażenie posterunków ruchu w elementy obsługi awaryjnej, zamknięcia pomocnicze i narzędzia	16

UPOWAŻNIENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZABIEGÓW UTRZYMANIA LUB PROWADZENIA ROBÓT W CZYNNYCH URZĄDZENIACH SRK ORAZ PRAWO DO POSIADANIA PLOMBOWNICY	17

§ 9  Warunki, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni przy utrzymaniu i robotach w urządzeniach srk	17

§ 10  Zasady wydawania upoważnień	18

§ 11  Upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy	19

§ 12  Upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy	20

§ 13  Znaki plombownic	21

Rozdział  4	22

DOKUMENTACJA PROCESU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ SRK	22

§ 14  Regulamin techniczny	22

§ 15  Dokumentacja urządzeń srk	22

§ 16  Książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym	23

§ 17  Prowadzenie zapisów w książce kontroli urządzeń.	24

§ 18  Dokumentacja obiektu budowlanego urządzeń sterowania ruchem kolejowym	28

Rozdział  5	29

SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ	29

§ 19  Ogólne zasady sprawdzania i diagnostyki urządzeń	29

§ 20  Nadzwyczajne sprawdzanie urządzeń	30

PROWADZENIE ROBÓT W URZĄDZENIACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	31

§ 21  Sposób postępowania przed przystąpieniem do robót	31

§ 22  Sposób postępowania w czasie prowadzenia robót	32

§ 23  Sposób postępowania po zakończeniu robót	33

Załącznik 1	35

Załącznik 1a	36

Załącznik 2	37

Załącznik 2a	38

Załącznik 3	39

Załącznik 4	40

Załącznik 5	41

Załącznik 6	45

Załącznik 7	47

Załącznik 8	48

Załącznik 9	49

WYKAZ ZMIAN	50

UWAGI I NOTATKI	51

Rozdział  1

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1 Przedmiot i zakres instrukcji

1.  Instrukcja określa ogólne zasady eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz  postępowania w czasie prowadzenia zabiegów obsługi technicznej, obsługi diagnostycznej i robót w tych urządzeniach.

2.	Instrukcja zawiera ogólne postanowienia  dotyczące eksploatacji i prowadzenia  robót dla wszystkich urządzeń sterowania ruchem kolejowym eksploatowanych w WKD.

3.	Szczegółowe zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk określono w następujących instrukcjach i wytycznych technicznych, stanowiących przepisy wewnętrzne WKD:

1)	w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego- „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów” – WKD R-1,

2)	w zakresie sygnalizacji – „Instrukcja sygnalizacji” – WKD A-1,

3)	w zakresie budowy urządzeń – „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

4)	w zakresie diagnostyki – „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-10

5)	w zakresie konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń – „Instrukcja konserwacji i przeglądów  urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-6,

6)	w zakresie badania urządzeń po wypadkach kolejowych – „Wytyczne badania urządzeń po wypadkach kolejowych” – WKD A-8,

7)	w zakresie obsługi urządzeń:

a)	„Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-5  ,

b)	„Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych” – WKD R-6,

8)	w zakresie  odbiorów technicznych  – „Wytyczne techniczne  odbioru i  przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – WKD A-4,

9)   w zakresie opracowywania, zatwierdzania i wdrożenia regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót – „Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych” – WKD R-4,

10)   w zakresie organizacji, techniki i technologii prac związanych z przygotowaniem i eksploatacją kolei w warunkach zimowych – „Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie”.

4.	Urządzenia zainstalowane na linii WKD należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi wymienionymi w ust. 3, instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez producentów urządzeń, dodatkowymi zarządzeniami, w tym postanowieniami uzupełniającymi zawartymi w regulaminach technicznych oraz zapisami dotyczącymi sposobu obsługi urządzeń w książkach kontroli urządzeń.

- Kierujący zespołem ds. automatyki prowadzi rejestr dokumentacji techniczno-ruchowych  (DTR), wytycznych i instrukcji  w zakresie utrzymania urządzeń srk.

### § 2  Podstawowe definicje i określenia

- Definicje

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym – urządzenia techniczne  przeznaczone do sterowania ruchem kolejowym w tym również zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu,  umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego srk zgodnie z jego przeznaczeniem; w niniejszej instrukcji określane także nazwą skróconą urządzenia srk lub urządzenia,

2) eksploatacja –  zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu realizację przez użytkowane urządzenia funkcji sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,

3)	utrzymanie – w ramach eksploatacji, zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zachowanie struktury urządzeń srk w stanie umożliwiającym wypełnianie funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym; utrzymanie obejmuje obsługę techniczną i diagnostyczną oraz remonty urządzeń,

4)	diagnostyka techniczna urządzeń srk – całokształt zagadnień dotyczących identyfikacji i oceny aktualnych, przeszłych i przyszłych stanów obiektu technicznego urządzeń srk oraz jego środowiska pracy,

5)	kontrola okresowa - sprawdzanie stanu technicznego elementów i instalacji obiektu budowlanego srk, sprawdzanie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego srk – wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

6)	obsługa - użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu,

7)	obsługa techniczna – w ramach utrzymania urządzeń srk, zespół wszystkich czynności (zabiegów) związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi,

8)	konserwacja urządzeń srk - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej  urządzeń srk, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności technicznej (eksploatacyjnej), w szczególności: uproszczone sprawdzanie funkcjonalne,  regulacje i związane z nimi podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidłowości w  działaniu urządzeń srk, uzupełnianie ubytków powłok malarskich,  smarów, olejów, elektrolitów, oględziny, czyszczenie, smarowanie, mycie,

9)	przegląd urządzeń srk - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk obejmujący okresowe czynności w zakresie konserwacji, sprawdzania funkcjonalnego, pomiarów wartości elektrycznych i  mechanicznych, przywracanie  nominalnych parametrów  pracy urządzeń, sprawdzanie poprawności współpracy poszczególnych elementów, wyznaczanie zakresu planowych napraw,

10)   naprawa bieżąca urządzeń srk (naprawa) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń srk, ujętych w harmonogramach napraw, obejmujących wymianę podzespołów zakwalifikowanych w przeglądach okresowych, badaniach diagnostycznych, innych badaniach lub zawartych w protokołach organów kontrolnych, kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, wymiany smarów, olejów, elektrolitów, gazu w hydroakumulatorach,

11)   remont ( naprawa główna) – wykonanie w urządzeniach srk robót budowlanych, nie będących konserwacją, przeglądem okresowym, naprawą bieżącą, mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego całego obiektu albo jego elementu stanowiącego niezależną część konstrukcyjną lub funkcjonalną,

12)   roboty (roboty budowlane) – czynności związane z budową, przebudową, montażem, remontem  lub rozbiórką urządzeń srk,

13)   prace - czynności związane z robotami, konserwacją, przeglądami i naprawami urządzeń infrastruktury technicznej nie będących urządzeniami srk,

14)   obsługa diagnostyczna – w ramach utrzymania urządzeń srk, zespół działań wynikających z obowiązujących przepisów, instrukcji, normatywów technicznych i dokumentacji, mających na celu formułowanie diagnoz technicznych urządzeń srk,

15)   badanie diagnostyczne urządzeń srk – zbieranie informacji o urządzeniach srk na podstawie oględzin, testów, prób funkcjonalnych i pomiarów parametrów bez rozbierania zespołów tych urządzeń, połączone z rozpoznaniem środowiska ich pracy, następnie porównaniem zebranych informacji z wymaganymi pa- rametrami lub stanami dopuszczalnymi,

16)   zadanie diagnostyczne – jazda kontrolna, badania diagnostyczne doraźne oraz sprawdzenie w ramach badania technicznego rozjazdów,

17)   stan techniczny – zbiór cech technicznych urządzenia (podzespołu), które warunkują wypełnianie funkcji, założonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania (funkcji sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego),

18)   ocena stanu technicznego urządzenia srk – wyraża aktualny poziom zbioru cech technicznych urządzenia w stosunku do założonych na etapie konstruowania (wytwarzania) i jest rezultatem wartościowania wyników porównania parametrów mierzalnych i niemierzalnych z ich wartościami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy użyciu dostępnych środków, umiejętności własnych i ustalonych metod;

formułowana jest dla  ustalonego momentu użytkowania urządzenia, według skali: dobry, dostateczny, niezadowalający, niedostateczny,

19)   przydatność obiektu do użytkowania – urządzenie srk jest przydatne do użytkowania (użyteczne), jeśli intensywność uszkodzeń oraz poziom kosztów eksploatacji nie osiąga wartości niemożliwych do zaakceptowania lub, gdy po uszkodzeniu urządzenie uzna się za możliwe do naprawy mając na uwadze czyn- niki ekonomiczne, techniczne oraz inne istotne dla eksploatacji,

20)   autoryzacja – praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracownika w jego miejscu pracy.

2.  Występujące w instrukcji stanowiska wraz z przypisanymi do nich funkcjami oraz czynnościami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urządzeń srk oznaczają:

- ZARZĄDZAJĄCY WKD – prezes , dyrektor i jego zastępcy WKD Sp. z o. o. ,

- kierujący zespołem ds. automatyki – pracownika kierującego całokształtem spraw obsługi technicznej urządzeń srk w WKD Sp. o. o.,

- automatyk – pracownika WKD Sp. z o.o. upoważnionego do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk w zakresie obsługi technicznej,

- automatyk odpowiedzialny za urządzenia – pracownika  WKD odpowiedzialnego za obsługę techniczną urządzeń srk na przydzielonym przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD obszarze działania i kierujący brygadą obsługi technicznej,

- diagnosta  ds.  automatyki – upoważniony przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD pracownik WKD Sp. z o. o. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności „urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym”, stanowiących podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej    na    sprawowaniu    kontroli    technicznej    utrzymania    obiektów budowlanych srk we właściwym stanie technicznym oraz upoważniony do samodzielnego prowadzenia badań diagnostycznych i kontroli okresowych urządzeń srk,

- kontroler ds. automatyki, kontroler – pracownika WKD Sp. z o. o., który według odrębnie ustalonego planu kontroli lub na polecenie ZARZĄDZAJĄCEGO WKD kontroluje między innymi  dokumentację utrzymania urządzeń srk oraz jakość wykonania zabiegów obsługi technicznej i diagnostycznej,

- pracownik obsługi – dyżurnego ruchu, zwrotniczego i dróżnika przejazdowego lub innego pracownika obsługującego (użytkującego) urządzenia srk,

- pracownik obsługi technicznej – pracownika wykonującego zadania obsługi technicznej urządzeń srk,

- właściwy organ -  organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego określone i działające na mocy ustawy Prawo budowlane.

4.  Pozostałe określenia występujące w instrukcji oznaczają:

1)  działka  – obszar, na którym znajdują się powierzone  automatyki urządzenia srk,

3)  instrukcja WKD A-6 – „Instrukcja konserwacji i  przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

2)  instrukcja WKD A-10 – „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”,

4)  książka kontroli urządzeń – „Książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym/na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwołaniu obostrzeń”,

5)  urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia srk  – urządzenia techniczne przeznaczone do sterowania  ruchem kolejowym w tym również zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych i sterowania rozrządzaniem, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu,  umożliwiające obiektowi budowlanemu srk użytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem - w niniejszej instrukcji określane także skróconą nazwą urządzenia srk lub urządzenia,

6)	obiekt budowlany (obiekt) – kolejowa budowla towarzysząca, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami służąca do zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

7)	książka obiektu budowlanego – dokument określony ustawą z dnia 7 lipca 1994   r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego,

5.  Przez użyte w instrukcji skróty należy rozumieć:

1)  DTR - dokumentację techniczno ruchową,

2)  sbl - samoczynną blokadę liniową,

3)  srk - sterowanie ruchem kolejowym,

4)  usrk -   urządzenia sterowanie ruchem kolejowym,

5)  ssp - samoczynną sygnalizację przejazdową.

6.	Stosowane w niniejszej instrukcji określenia kolorystyki malowania urządzeń srk odpowiadają następującym kolorom z palety RAL:

1)	biały	 – Nr 9016 wg RAL,

2)	czerwony – Nr 3020 wg RAL,

3)	żółty	 – Nr 1016 wg RAL.

# Rozdział  2

## EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SRK

### § 3 Organizacja procesu eksploatacji urządzeń

1.	W procesie eksploatacji wyróżnia się:

1)	czynności  związanie  z  użytkowaniem  urządzeń  w  procesie  prowadzenia  ruchu  –  obsługa  urządzeń (szczegółowe zasady użytkowania urządzeń określają instrukcje wymienione w § 1 ust.3 pkt. 8),

2)	czynności techniczno - organizacyjne mające na celu zachowanie struktury urządzeń srk w stanie umożliwiającym wypełnienie funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – utrzymanie urządzeń,

3)	czynności związanie z identyfikacją i oceną przeszłych, aktualnych i przyszłych stanów obiektu technicznego urządzeń srk oraz jego środowiska pracy – diagnostyka techniczna,

4)	czynności związanie ze sprawdzaniem stanu technicznego elementów i instalacji obiektu budowlanego urządzeń srk, sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego urządzeń srk wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – kontrole okresowe.

2.	WKD Sp. z o. o. prowadzi eksploatację urządzeń srk na obszarze i w granicach swego działania.

3.	Za całokształt procesów eksploatacji w WKD Sp. z o. o. (organizację, zarządzanie i nadzór nad ich realizacją) odpowiada  ZARZĄDZAJĄCY WKD

### § 4 Organizacja procesu utrzymania urządzeń srk

1.	W procesie utrzymania urządzeń srk wyróżnia się czynności związane z:

1)	obsługą techniczną urządzeń srk,

2)	obsługą  diagnostyczną urządzeń srk,

3)	remontami (naprawami głównymi) urządzeń srk.

2.	W procesie obsługi technicznej wyróżnia się czynności związane z:

1)	konserwacją urządzeń srk,

2)	przeglądami urządzeń srk,

3)	naprawami bieżącymi urządzeń srk.

3. Proces utrzymania urządzeń powinien zapewnić:

1)	ciągłą i prawidłową pracę urządzeń srk  umożliwiającą wypełnianie przez nie wymaganych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

2)	właściwą współpracę urządzeń srk z elementami nawierzchni oraz innymi urządzeniami kolejowymi, zainstalowanymi w torach, rozjazdach, na taborze itp., pod warunkiem, że urządzenia lub elementy współpracujące z urządzeniami srk spełniają odpowiednie wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów,

3)	zabezpieczenie urządzeń wyłączonych z eksploatacji przed degradacją techniczną.

4. Zadania związane z procesem utrzymania mogą być realizowane również w systemie zleconym. Zakres tych zadań, sposób ich wykonywania oraz obowiązki wykonawcy, powinny być określone stosowną umową sporządzaną w każdym osobnym przypadku.

5. Obsługę techniczną urządzeń oraz remonty wykonywane we własnym zakresie realizuje w WKD zespół ds. automatyki przy udziale w miarę potrzeby wyznaczonych przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD pozostałych zespołów ds. utrzymania infrastruktury .

6. Zespół ds. automatyki prowadzi obsługę techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw, obejmujących w szczególności:

1)	czynności zmniejszające tempo zużycia elementów i części urządzeń (smarowanie, utrzymanie czystości, zabezpieczenie przed korozją, regulacje itp.),

2)	usuwanie  awarii  i  nieprawidłowości  w  działaniu  urządzeń  srk  oraz  wymianę  pojedynczych  części i elementów tych urządzeń,

3)	zapewnienie mediów dla sprawnego działania urządzeń (uzupełnianie paliw, olejów i smarów, elektrolitów, płynów chłodzących),

4)	oględziny wykonywane w celu bieżącej oceny przydatności urządzeń do użytkowania, oceny wykonywanych zabiegów eksploatacyjnych oraz określenia stanu zamknięć, plomb i liczników,

5)	przeglądy zapobiegawczo-naprawcze planowe i zlecane operatywnie przez ZARZĄDZAJACEGO WKD,

6)	zlecone przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD roboty remontowe i modernizacyjne oraz roboty towarzyszące    naprawom i remontom torów i rozjazdów ,

8)   udział w odbiorach technicznych urządzeń po robotach budowlanych,

9)   udział w usuwaniu skutków awarii, wypadków i klęsk żywiołowych,

10)   udział w nadzwyczajnych sprawdzaniach urządzeń.

W szczególnych przypadkach, gdy z przyczyn technicznych awarii lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk nie można usunąć siłami własnymi, usuwanie awarii i nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk może być realizowane systemem zleconym.

Obsługę diagnostyczną urządzeń w WKD Sp. z o. o.  realizuje diagnosta ds. automatyki -  prowadzi on obsługę diagnostyczną urządzeń w zakresie:

1)	planowych badań diagnostycznych urządzeń, w tym udziału w badaniach technicznych rozjazdów,

2)	oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń wymaganej prawem budowlanym oraz zgodności urządzeń z dokumentacją techniczno-ruchową,

3)	zleconych badań niesprawności urządzeń, w tym lokalizowania uszkodzeń i ustalania ich przyczyn,

4)	usuwania skutków awarii, wypadków i klęsk żywiołowych,

5)	opracowywania i wdrażania metod pomiarów diagnostycznych,

6)	udziału w odbiorach technicznych urządzeń po robotach budowlanych,

7)	pomiarów parametrów i badań urządzeń po wypadkach i wydarzeniach kolejowych,

8)	opracowywania wniosków do planu kosztów, planu modernizacji i remontów urządzeń,

9)	udziału w nadzwyczajnych sprawdzaniach urządzeń.

Procesem utrzymania urządzeń srk w WKD Sp. z o. o zawiaduje  ZARZĄDZAJĄCY WKD  przy pomocy kierującego zespołem ds. automatyki oraz kontrolera ds. automatyki.

9. ZARZĄDZAJĄCY WKD  zatwierdza roczne harmonogramy konserwacji i przeglądów oraz planowych napraw wykonywanych przez zespół ds. automatyki. W razie potrzeby zleca wykonywanie wybranych zadań obsługi technicznej z zakresu konserwacji, przeglądów i planowych napraw wykonawcom spoza zakładu, z takim wyliczeniem, aby zadania te realizowane były w wymaganych cyklach i terminach.

10. ZARZĄDZAJĄCY WKD zatwierdza również roczne harmonogramy badań diagnostycznych wykonywanych przez diagnostę ds. automatyki. W przypadkach szczególnych, określonych „Instrukcją diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” wykonywanie wybranych badań diagnostycznych dyrektor może zlecić wykonawcom spoza zakładu.

11. ZARZĄDZAJĄCY WKD zatwierdza także protokóły zakwalifikowania urządzenia/obiektu budowlanego do remontu oraz wnioski do rocznych planów remontów sporządzane na ich podstawie przez kierującego zespołem ds. automatyki.

12. ZARZĄDZAJĄCY WKD w ramach nadzoru kontroluje prawidłowość, terminowość i jakość utrzymania urządzeń. W tym celu zarządza on prowadzenie planowych lub doraźnych kontroli tematycznych przez kontrolera.

13. Kierujący zespołem ds. automatyki organizuje obsługę techniczną w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych i napraw bieżących na podległym terenie.

14. Kierujący zespołem ds. automatyki  odpowiada za organizację oraz  jakość i  terminowość wykonania zabiegów obsługi technicznej urządzeń srk na podległym terenie. W szczególności odpowiada za:

1)	terminowe sporządzanie  rocznych i miesięcznych  harmonogramów konserwacji i  przeglądów okresowych na podstawie  zasad określonych „Instrukcją diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”, a w przypadkach  nieobjętych tą instrukcją na podstawie odpowiednich dokumentacji techniczno ruchowych urządzeń,

2)	terminowe zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw bieżących oraz terminową realizację napraw bieżących otrzymanych do wykonania,

3)	terminową realizację prac remontowych wykonywanych siłami własnymi,

4)	sporządzanie wykazu urządzeń podlegających badaniom diagnostycznym,

5)	terminowe sporządzanie wykazu urządzeń oddziaływania pociągów wg wzoru określonego w załączniku nr 4 tak, aby podczas prowadzenia robót w urządzeniach oddziaływania pociągów lub w ich pobliżu mogły być zachowane warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu,

6)   sporządzanie wykazu obwodów torowych, w których należy sprawdzać stan skorodowania powierzchni główki szyn oraz stan przytwierdzenia oznaczonych łączników torowych,

7)   regularne prowadzenie kontroli obsługi i obsługi technicznej urządzeń srk.

15. Kierujący zespołem ds. automatyki może samodzielnie przesunąć wykonanie zabiegów obsługi technicznej w zakresie konserwacji i przeglądów na następny miesiąc, jeśli nie spowoduje to przekroczenia cyklu obsługi technicznej danego urządzenia – w przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda  ZARZĄDZAJĄCEGO WKD.

16. Kierujący zespołem ds. automatyki  jest obowiązany dopilnować jak  najszybszego usuwania  nieprawidłowości w  działaniu urządzeń srk, a w razie trudności w ich usunięciu udzielić wskazówek i wyjaśnień lub osobiście brać udział w ich usuwaniu.

17. Kierujący zespołem ds. automatyki  powinien interesować się, czy prace, roboty oraz zabiegi obsługi technicznej prowadzone na terenie sekcji przez wykonawców są wykonywane zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, zgodnie z postanowieniami umów oraz wymaganiami technicznymi, a także czy sposób ich prowadzenia nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  kierujący zespołem ds. automatyki  powinien powiadomić o tym ZARZĄDZAJĄCEGO WKD a w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań powinien polecić przerwać prace, roboty lub zabiegi obsługi technicznej oraz zażądać wprowadzenia stosownych do zaistniałej sytuacji obostrzeń.

18. Kierujący zespołem ds. automatyki  realizując zadania z tytułu nadzoru nad obsługą techniczną urządzeń powinien prowadzić bieżącą analizę nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń samoczynnych zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.

19. Kierujący zespołem ds. automatyki  powinien  nadzorować wykonywane roboty,  zabiegi  obsługi technicznej i  diagnostycznej, przy których występują wyłączenia zależności pomiędzy blokami, sygnałami, zwrotnicami, itp. W przypadku, gdy nie może on osobiście nadzorować zabiegów obsługi technicznej lub robót, powinien zlecić nadzorowanie innemu pracownikowi sekcji, upoważnionemu do samodzielnego wykonywania zabiegów obsługi technicznej w czynnych urządzeniach srk.

20 .Kierujący zespołem ds. automatyki  jest   obowiązany   sprawdzać   czy   wprowadzone   zostały   odpowiednie   obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów spowodowane przeszkodami, pracami,  robotami, zabiegami obsługi technicznej, diagnostycznej lub dokonywaniem sprawdzeń urządzeń.

21 .Kierujący zespołem ds. automatyki  jest obowiązany sprawdzać, czy pracownicy obsługi, obsługi technicznej i obsługi diagnostycznej, a także uprawnieni pracownicy wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku (np. wystąpienie i usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk, przystąpienie do robót i ich zakończenie, rozpoczęcie i zakończenie badań diagnostycznych urządzeń itp.) dokonują odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń i wprowadzają wymagane (stosowne do danej sytuacji) obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obsłudze urządzeń. Powinien on  również sprawdzać, czy upoważnieni pracownicy dokonują zapisów w książce kontroli i czy wprowadzają obostrzenia podczas prac, robót i zabiegów utrzymania:

1)	prowadzonych przy zamknięciach nastawczych,  ściągach iglicowych oraz przy izolowanych odcinkach torowych i zwrotnicowych,

2)	prowadzonych w teletechnicznych liniach napowietrznych, kablach miedzianych i światłowodowych, w których znajdują się obwody blokady liniowej, blokady stacyjnej, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej lub obwody zdalnego sterowania.

22 .Kierujący zespołem ds. automatyki   jest obowiązany dokonać sprawdzenia urządzeń, jeżeli w związku z wykonywanymi zabiegami obsługi technicznej, obsługi diagnostycznej, robotami lub pracami zostały wprowadzone zmiany w obsłudze, w działaniu lub w zależnościach. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku, gdy do sprawdzenia została wyznaczona specjalna komisja odbioru.

23 .Kierujący zespołem ds. automatyki  , automatyk odpowiedzialny za urządzenia lub inny wyznaczony automatyk powinien brać udział w badaniach diagnostycznych w przypadkach określonych „Instrukcją diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

24 .Kierujący zespołem ds. automatyki   ma prawo wydawać polecenia wszystkim pracownikom wykonującym zabiegi utrzymania, roboty lub prace na terenie WKD w przypadku, gdy wykonywane przez nich czynności mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub sprawnemu działaniu urządzeń srk.

25 .Automatyk odpowiedzialny za urządzenia odpowiada za stan i prawidłowość działania urządzeń znajdujących się na przydzielonym mu obszarze działania.

26 .Automatyk odpowiedzialny za urządzenia  wykonuje przydzielone mu zadania  obsługi technicznej  urządzeń osobiście lub  przy udziale przydzielonych mu pracowników.

27 .Automatyk odpowiedzialny za urządzenia , a także każdy pracownik WKD Sp. z o. o. posiadający upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk jest obowiązany usuwać niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń, które zauważy sam, zgłosi mu dyżurny ruchu, kierujący zespołem ds. automatyki , diagnosta lub o których dowie się w jakikolwiek inny sposób, jeżeli stanowią one przeszkodę w prowadzeniu ruchu lub mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

28 .Automatyk odpowiedzialny za urządzenia  jest obowiązany interesować się badaniami diagnostycznymi i robotami w urządzeniach prowadzonymi na terenie jego działki, a o wszelkich nieprawidłowościach technicznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego powinien powiadomić kierującego zespołem ds. automatyki oraz przedsięwziąć odpowiednie do zaistniałej sytuacji środki zaradcze.

29 .Automatyk odpowiedzialny za urządzenia  jest obowiązany zgłaszać kierującemu zespołem ds. automatyki wszelkie przeszkody w wykonaniu zadań wynikających z miesięcznego harmonogramu zabiegów konserwacyjnych i przeglądów. Automatyk jest obowiązany do wykonywania przydzielonych mu przez automatyka odpowiedzialnego za urządzenia zadań i stosowania się  do otrzymanych  od niego wskazówek. Odpowiada  za  jakość i terminowość wykonywanych robót, konserwacji, przeglądów i napraw oraz za zapewnienie prawidłowego działania urządzeń w czasie prowadzenia tych czynności.

30 .Szczegółowy zakres czynności automatyka odpowiedzialnego za urządzenia, automatyka oraz pracowników działki w procesie utrzymania określa „Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym” - WKD A-6.

31 .Szczegółowy zakres czynności diagnosty ds. automatyki  w procesie utrzymania określa „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” -WKD A-10.

32 .Pracowników obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym nie wolno zatrudniać przy czynnościach niezwiązanych z procesem utrzymania urządzeń srk, bez pisemnej zgody ZARZĄDZAJĄCEGO WKD w każdym osobnym przypadku.

33 .Dbałość o czystość dostępnych części urządzeń tj. nastawnic, zapasowych zamków zwrotnicowych i spon iglicowych, latarń oświetlenia sygnalizatorów kształtowych, latarń awaryjnych oraz oświetlenia latarń sygnałowych, zwrotnicowych i wykolejnicowych należy do obowiązków pracowników obsługi. Szczegółowy zakres obowiązków w tym zakresie ustala kierujący zespołem ds. automatyki.

### § 5 Organizacja procesu diagnostyki technicznej oraz kontroli okresowych

1. Procesem diagnostyki technicznej oraz kontroli okresowych obiektów budowlanych srk w WKD Sp.zo.o. zarządza  ZARZĄDZAJĄCY WKD przy pomocy kierującego zespołem ds. automatyki .

2. Diagnostykę techniczną oraz kontrole okresowe wykonuje diagnosta ds. automatyki , który  w szczególności odpowiada za terminowość sporządzenia oraz realizację pięcioletnich i rocznych harmonogramów kontroli okresowych .

3. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji procesu diagnostyki technicznej urządzeń srk oraz kontroli okresowych obiektów budowlanych srk ustala „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”- WKD A-10.

### § 6 Zasady utrzymania urządzeń srk

1. Obsługę techniczną, diagnostyczną oraz remonty urządzeń srk należy prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości nie wprowadzać zakłóceń w ruchu pociągów. W tym celu należy wykorzystywać odpowiednio długie przerwy między pociągami, przerwy technologiczne lub okresy zamknięć torów przeznaczone do wykonania innych prac, robót, innych zabiegów obsługi technicznej lub diagnostycznej.

2. Planową obsługę techniczną urządzeń należy prowadzić według:

1)	rocznych i miesięcznych harmonogramów zabiegów konserwacji i przeglądów okresowych,

2)	rocznych harmonogramów napraw bieżących.

3. Planową obsługę diagnostyczną urządzeń należy prowadzić według rocznych i miesięcznych harmonogramów badań diagnostycznych.

4. Planowe remonty urządzeń srk należy prowadzić zgodnie z rocznymi planami remontów.

5. Przy wykonywaniu obsługi technicznej i diagnostycznej należy zwracać szczególną uwagę między innymi na:

1)	zamocowanie urządzeń współpracujących bezpośrednio ze zwrotnicą i wykolejnicą tzn. zamków, rygli, napędów i kontrolerów,

2)	niepowtarzalność w obrębie jednej stacji rejestrów kluczy zamków  zwrotnicowych, wykolejnicowych,  kluczy, zamków zapasowych.

3)	prawidłowe działanie urządzeń do stwierdzania obecności taboru oraz ich właściwą regulację,

4)	zapewnienie wymaganej widoczności sygnałów,

5)	zapewnienie sprawności urządzeń zasilających,

6)	wymagane sekwencje czasowe w działaniu urządzeń,

7)	zapisy urządzeń rejestrujących działanie urządzeń,

8)	stan uszynień urządzeń  w zakresie ich ciągłości i przytwierdzenia. Przewody uszyniające nie powinny być przerwane, nadpalone i nie powinny posiadać luzów w miejscach przytwierdzenia do toru i urządzenia.

6. Obsługę techniczną urządzeń według  ustalonych harmonogramów i poleceń  ZARZĄDZAJĄCEGO WKD  wykonuje bezpośrednio automatyk odpowiedzialny za urządzenia  wraz z przydzielonymi mu pracownikami.

7. Obsługę diagnostyczną urządzeń według ustalonych harmonogramów i poleceń ZARZĄDZAJĄCEGO WKD   wykonuje bezpośrednio diagnosta ds. automatyki .

8. Jeśli czynności związane z utrzymaniem urządzeń wewnętrznych wymagają ich całkowitej lub częściowej rozbiórki, wówczas można je wykonywać tylko za zgodą kierującego zespołem ds. automatyki  i w jego obecności   lub obecności automatyka odpowiedzialnego za urządzenia , jeżeli taka była decyzja kierującego zespołem ds. automatyki

9. Pracownicy wykonujący czynności związane z utrzymaniem urządzeń mogą przestawiać zwrotnice, nastawiać semafory lub tarcze, zmieniać stan bloków oraz wykonywać takie czynności, które zmieniają stan albo działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń torowych, dopiero po uzyskaniu na to, w każdym oddzielnym przypadku, wyraźnej zgody pracownika obsługi (dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego). O rozpoczęciu i zakończeniu takich czynności pracownik obsługi technicznej lub  obsługi diagnostycznej powinien powiadomić pracownika obsługi (dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego). W czasie jazdy pociągu należy wstrzymać prowadzenie zabiegów związanych z utrzymaniem urządzeń, które wchodzą w zależności w danym przebiegu lub mogą spowodować naruszenie zależności w nastawionym przebiegu.

10. Nie wolno przerwać zabiegów związanych z utrzymaniem urządzeń przed przywróceniem naruszonych zależności i doprowadzeniem urządzeń do stanu zasadniczego. Jeżeli przywrócenie naruszonych zależności lub doprowadzenie urządzeń do stanu zasadniczego nie jest możliwe, to przed przerwaniem zabiegów związanych z utrzymaniem urządzeń należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu.

11. W przypadku prowadzenia zabiegów związanych z utrzymaniem urządzeń w urządzeniach zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w strefie oddziaływania czujników ssp albo w urządzeniach sterowania lub zdalnej kontroli należy dodatkowo stosować się do odpowiednich postanowień „Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych”.

12. Specjalistyczne badania diagnostyczne urządzeń srk prowadzone przez pracowników wykonawcy spoza zakładu należy wykonywać przy udziale kierującego zespołem ds. automatyki , automatyka odpowiedzialnego za urządzenia oraz diagnosty ds. automatyki .

### §7  Zasady zamykania i plombowania urządzeń

1.   W celu uniemożliwienia dostępu do urządzeń osobom nieupoważnionym oraz dla ustalenia odpowiedzialności za stan i działanie urządzeń stosuje się zamknięcia w postaci:

a)	plomb,

b)	zamków lub kłódek,

c)	zamków i plomb,

d)	kłódek i plomb,

wg wykazu podanego w załączniku nr 7 .

2.	Urządzenia, których otwarcie umożliwia bezpośredni dostęp do zależności blokady liniowej  powinny być zamknięte w sposób określony w ust. 1. Urządzenia te należy oznaczać symbolem kwadratu koloru żółtego zgodnie z podanym w załączniku nr 9 wzorem. Oznaczenia te mają na celu przypominać pracownikom obsługi, pracownikom obsługi technicznej i diagnostycznej oraz pracownikom wykonawcy prowadzącym robo- ty w urządzeniach srk o ewentualnej konieczności wprowadzenia telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów w przypadku otwarcia tych urządzeń.

3.	Oznaczenia i zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 dotyczą w szczególności:

1)	obudów urządzeń nastawczych, szaf przekaźnikowych znajdujących się w nastawni, nastawnicowni oraz drzwi do przekaźnikowni i pomieszczenia komputerów srk, w których  znajdują się elementy urządzeń blokady liniowej lub elementy zapewniające poprawne jej funkcjonowanie,

2)	szaf i kontenerów samoczynnej blokady liniowej,

3)	aparatu blokowego zawierającego bloki blokady liniowej,

4)	nastawnicy elektrycznej, w której znajdują się elementy blokady liniowej,

5)	zespołu przekaźników blokady liniowej,

6)   zespołu przekaźników do zwalniania elektrycznej zastawki blokady liniowej,

7)   bloku przekaźnikowego blokady liniowej,

8)   głowicy kablowej z przewodami blokady liniowej,

4.	W  pomieszczeniu  nastawni  na  tablicy  powinny  znajdować  się  rezerwowe  klucze  zapasowych  zamków zwrotnicowych i spon, zaplombowane każdy oddzielnie.

5.	Ponadto  na tablicy powinny być przechowywane (zaplombowane każdy oddzielnie) zapasowe  klucze  od pomieszczeń: naprężaczy, siłowni, akumulatorni, szaf lub kontenerów sbl oraz przekaźników lub komputerów srk. Klucze te mogą być użyte przez pracowników obsługi technicznej i diagnostycznej oraz pracowni- ków wykonawcy prowadzących roboty w urządzeniach srk posiadających upoważnienie, o którym mowa w § 11 lub § 12 po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w § 17. Klucze te mogą być również użyte przez pracowników obsługi w uzasadnionych przypadkach, jak np. zerwanie pędni, pożar, zalanie wodą itp.

6.	Klucze od pomieszczeń, o których mowa w ust. 8, są także w posiadaniu upoważnionych pracowników obsługi technicznej i mogą być użyte po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w § 17.

### § 8 Wyposażenie posterunków ruchu w elementy obsługi awaryjnej, zamknięcia pomocnicze i narzędzia

1.	Na każdym posterunku nastawczym wyposażonym w zwrotnice powinny znajdować się zapasowe (służące do awaryjnego zamykania iglic zwrotnicowych w krańcowych położeniach) trzpieniowe zamki zwrotnicowe i spony iglicowe, w ilości i w miejscu ustalonym regulaminem technicznym, lecz nie mniej niż 2 zamki i 2 spony iglicowe pomalowane na kolor czerwony. Ilość zamków i spon powinna być zależna od typów zastosowanych rozjazdów. Zamki i spony powinny posiadać widoczne oznaczenie wykonane w postaci napisu koloru białego określające, do jakiego typu szyn są przeznaczone.

2.	Zamki i spony, o których mowa w ust.1 mogą być zastępowane uniwersalnymi zamkami zwrotnicowymi.

3.	Zamki i spony, o których mowa w ust 1 i 2 wraz z ich czynnymi kluczami powinny być zaplombowane (każdy zamek i spona oddzielnie) na tablicy zamków zapasowych na posterunku ruchu.

4.	Zaplombowane powinny być również (każdy oddzielnie) przechowywane na posterunku nastawczym czynne klucze do zapasowych uniwersalnych zamków zwrotnicowych zainstalowanych na stałe w rozjazdach. Klucze te powinny być ocechowane z jednej strony numerem zwrotnicy i znakiem „+” jeżeli w zasadniczym po- łożeniu zwrotnicy zamek zamyka iglicę odlegającą lub znakiem „-” jeżeli zamek zamyka iglicę odlegającą w położeniu zwrotnicy przeciwnym do zasadniczego, z drugiej symbolem odpowiadającym nazwie okręgu nastawczego. Rezerwowe klucze od tych zamków powinny być zaplombowane (każdy oddzielnie) na odrębnej tablicy.

5.	Obowiązuje zasada, w myśl której na tej samej stacji nie powinien powtarzać się ten sam rejestr klucza. W miarę możliwości rejestry powinny być niepowtarzalne w obrębie całego odcinka (obszaru) zdalnego sterowania.

6.	Na każdym posterunku nastawczym z elektrycznym nastawianiem zwrotnic powinny być umieszczone na tablicy i zaplombowane korby do ręcznego przestawiania napędów zwrotnicowych. Na każdy posterunek nastawczy powinna przypadać co najmniej jedna korba dla każdego z zastosowanych typów napędów zwrotnicowych. Nastawnię należy zaopatrzyć także w dostępny dla pracowników obsługi zapas bezpieczników nastawczych w ilości odpowiadającej 30% obwodów nastawczych zwrotnicowych.

7.	Każda nastawnia,  z wyjątkiem nastawni  wyposażonych w komputerowe pulpity  nastawcze, powinna być wyposażona w tabliczki ostrzegawcze oraz pomocnicze zamknięcia urządzeń nastawczych (kliny zastawcze, podpórki, kapturki, ochraniacze) dla przycisków, dźwigni nastawczych, drążków przebiegowych i klawiszy blokowych. Ilość i rodzaj pomocniczych zamknięć powinna wynikać z potrzeb i być ustalona w regulaminie technicznym.

8. W każdej nastawni powinien znajdować się, komplet narzędzi określony w regulaminie technicznym na użytek pracowników obsługi.

Rozdział 3

## UPOWAŻNIENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZABIEGÓW UTRZYMANIA LUB PROWADZENIA ROBÓT W CZYNNYCH URZĄDZENIACH SRK ORAZ PRAWO DO POSIADANIA PLOMBOWNICY

### § 9  Warunki, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni przy utrzymaniu i robotach w urządzeniach srk

1.	Do zadań bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, w zakresie utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach srk, zalicza się:

1)	wykonywanie czynności związanych z zabiegami obsługi technicznej w urządzeniach srk oraz kierowanie tymi czynnościami,

2)	wykonywanie robót w urządzeniach srk oraz kierowanie tymi robotami,

3)	podejmowanie decyzji eksploatacyjnych w sprawie wprowadzania i odwoływania obostrzeń w prowadzeniu ruchu w związku z wykonywaniem zabiegów utrzymania, robót, prac oraz funkcjonowaniem lub stanem technicznym urządzeń srk,

4)	wykonywanie badań diagnostycznych oraz określanie stanu technicznego i przydatności do użytkowania,

5)	określanie warunków eksploatacji urządzeń na podstawie wyników badań diagnostycznych.

2.	Zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach srk wymienione w ust.1 dotyczą następujących pracowników:

1)	automatyka odpowiedzialnego za urządzenia , automatyka, diagnosty ds. automatyki ,

2)	kierującego zespołem ds. automatyki , jeżeli osobiście wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1,

3)	pracowników wykonawcy w zakresie określonym na podstawie stosownych umów.

3.	Na stanowiskach, o których mowa w ust. 2 może być zatrudniona wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca stosowne do zakresu  wykonywanych czynności upoważnienie  do samodzielnego wykonywania  zabiegów utrzymania lub upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk.

4.	Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być wydane wyłącznie pracownikowi, który:

1)	posiada wymagane ( określone odrębnymi przepisami) wykształcenie,

2)	posiada zdolność do pracy na danym stanowisku potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym w trybie określonym odrębnymi przepisami,

3)	odbył przygotowanie zawodowe,

4)	zdał egzamin kwalifikacyjny zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu kolejowego,

5)	pozytywnie zakończył w miejscu pracy proces sprawdzania przygotowania do samodzielnego wykonywania czynności.

5.	Dla pracowników WKD Sp. z o.o. proces sprawdzania przygotowania w miejscu pracy do samodzielnego wykonywania czynności jest autoryzacją wymaganą odrębnymi przepisami.

6.	Pracownicy, o których mowa w ust. 2, obowiązani są poddawać się doskonaleniu zawodowemu i egzaminom na zasadach określonych przez zarządcę infrastruktury.

7.	Pracownicy, o których mowa w ust. 2 powinni posiadać wiedzę o eksploatowanych urządzeniach srk, w których wykonują obsługę techniczną, diagnostyczną lub roboty w stopniu umożliwiającym wykonywanie powierzonych im zadań.

### § 10  Zasady wydawania upoważnień

1.	Wprowadza się dwa rodzaje upoważnień umożliwiających samodzielne wykonywanie czynności w czynnych urządzeniach srk:

1)	upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1,

2)	upoważnienie  do samodzielnego  prowadzenia robót w czynnych  urządzeniach srk  oraz do  posiadania plombownicy. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1a.

2.	Upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy zezwala na:

1)	wykonywanie czynności obsługi technicznej i prowadzenie robót w urządzeniach srk następującym pracownikom:

a)	automatykowi,

b)	automatykowi odpowiedzialnemu za urządzenia ,

c)	kierującemu zespołem ds. automatyki ,jeżeli osobiście wykonuje czynności, o których  mowa w § 9 ust 1,

d) diagnoście ds. automatyki ,

e)	wykonawcy w zakresie określonym na podstawie stosownych umów .

3.   Upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy zezwala pracownikom wykonawcy na prowadzenie robót w czynnych urządzeniach srk w zakresie i na zasadach określonych postanowieniami niniejszej instrukcji oraz na podstawie stosownych umów.

4.  Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 wydaje się pracownikom WKD Sp. z o.o. lub wykonawcy na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie przez pracownika warunków, o których mowa w § 9 ust. 4

5.  Proces sprawdzenia, o którym mowa § 9 ust. 4 pkt.5 powinien w szczególności obejmować zagadnienia:

1)	znajomości zasad utrzymania, prowadzenia robót i obsługi wszystkich typów urządzeń występujących w miejscu pracy pracownika,

2)	współpracy urządzeń srk z elementami nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej oraz urządzeniami zasilania elektroenergetycznego i urządzeniami łączności,

3)	związane z  przystąpieniem  do  wykonywania zabiegów  utrzymania i  prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk:

a)	dokonywanie zapisów w  książce kontroli urządzeń srk  z uwzględnieniem zakresu  wykonywanych czynności,

b)	określenie konieczności wprowadzania obostrzeń i zasad prowadzenia ruchu,

c)	zachowania bezpieczeństwa pracowników w czasie wykonywania robót,

4)	związane z zakończeniem wykonywania zabiegów utrzymania lub prowadzenia robót.

6. Dla pracowników ubiegających się o uzyskanie  upoważnienia do samodzielnego  wykonywania zabiegów utrzymania w  czynnych urządzeniach srk oraz do  posiadania plombownicy jak również dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie upoważnienia do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy, proces sprawdzenia,  o  którym mowa w § 9 ust. 4 pkt.5 przeprowadza w WKD Sp. z o.o. zespół wyznaczony przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD.

7. Z przeprowadzonego sprawdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 zespół sporządza protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 2a.

8. Sprawdzenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 przeprowadza się na wniosek:

1)	dla pracowników WKD Sp. z o.o.:

a)	kierującego zespołem ds. automatyki –automatyka odpowiedzialnego za urządzenia , automatyka , diagnosty ds. automatyki oraz po uzgodnieniu z ZARZADZAJACYM WKD również dla kierującego zespołem ds. automatyki ,

2)	dla pracowników wykonawcy stosowny wniosek składa wykonawca,

9. Wniosek o sprawdzenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 i wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1)	imię i nazwisko pracownika,

2)	wykształcenie,

3)	informację o stażu pracy uwzględniającą okres zatrudnienia, rodzaj czynności oraz rodzaj urządzeń, których te czynności dotyczyły,

4)	określenie zakresu czynności, do wykonywania których ma być wydane upoważnienie,

5)	poświadczoną kopię świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,

6)	zaświadczenie o miejscu siedziby wystawiającego wniosek (dotyczy wykonawcy).

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 2.

10. Sprawdzenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 powinno być przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od daty złożenia wniosku.

11. Spowodowanie wypadku lub stwierdzenie poważnych uchybień przy  wykonywaniu obowiązków służbowych, mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego powoduje utratę przez pracownika zakładu lub wykonawcy posiadanych upoważnień i plombownicy. Ponowne wydanie upoważnienia i plombownicy może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku ponownego sprawdzenia kwalifikacji oraz ponownego pozytywnie zakończonego sprawdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami i niniejszą instrukcją.

12. W przypadku utraty znaków plombownicy przez pracownika zakładu lub wykonawcy, lub utraty ważności upoważnień, o których mowa w ust 1, należy znaki plombownic unieważnić, a upoważnienie wykreślić z rejestru wydanych upoważnień z adnotacją odnośnie przyczyny jego unieważnienia.

13. W przypadku utraty znaków plombownicy przez pracownika wykonawcy obowiązek niezwłocznego powiadomienia wystawiającego upoważnienie ciąży na wykonawcy.

14. Czynności związane ze sprawdzaniem charakterystyk przekaźników powinny być wykonywane przez osoby i firmy posiadające odpowiednie, określone przez producenta przekaźników upoważnienia.

### § 11  Upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy

1.	Upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy wydaje ZARZADZAJACY WKD pracownikom wymienionym w § 9 ust. 2 spełniających warunki określone w § 9 ust. 4.

2.	Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 zezwala na wykonywanie zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk pracownikom wymienionym w § 10 ust. 2 w zakresie określonym tym upoważnieniem i na obszarze WKD Sp. z o.o.

3.	Sprawdzenie, o którym mowa w § 10 ust. 6 przeprowadza w zakładzie zespół wyznaczony przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD. W skład zespołu wchodzą:

1)	przewodniczący zespołu posiadający wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej pięcioletni staż pracy w specjalności automatyka oraz świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu,

2)	członkowie z wykształceniem co najmniej średnim posiadający świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego w  specjalnościach które  reprezentują tj. inżynieria ruchu, nawierzchnia i podtorze i co  najmniej trzyletni staż pracy w danej specjalności,

3)	przedstawiciel wykonawcy w przypadku autoryzacji dla pracowników wykonawcy,

4.	Protokoły z przeprowadzonego sprawdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 5 przechowuje kierujący zespołem ds. automatyki.

5.	Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 zachowuje (z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust.7) ważność:

1)	dla pracowników WKD – bezterminowo,

2)	dla pracowników wykonawcy – w określonym w upoważnieniu czasie.

6.	Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 wydaje się w zakresie:

1)	pełnym – obejmującym wykonywanie zabiegów utrzymania (zgodnie z zasadami określonymi w § 10

ust. 2) na terenie WKD ,

2)	ograniczonym – obejmującym wyszczególniony na upoważnieniu obszar i zakres wykonywanych czynności.

7.	Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 traci ważność w przypadku:

1)	ustania zatrudnienia pracownika (w zakładzie lub u wykonawcy),

2)	przerwy w zatrudnieniu na stanowisku związanym z wykonywaniem zabiegów utrzymania urządzeń srk trwającej dłużej niż 6 miesięcy,

3)	utraty wymaganych kwalifikacji,

4)	utraty zdolności do pracy na danym stanowisku potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim wydanym w trybie określonym odrębnymi przepisami,

W przypadkach takich ZARZĄDZAJĄCY WKD  powinien znaki plombownicy unieważnić, a upoważnienie wykreślić z rejestru wydanych upoważnień.

8. O przypadkach wymienionych w  ust. 7  wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić wydającego upoważnienie.

9. Rejestr wydanych przez WKD upoważnień, o których mowa w ust. 1 oraz utworzonych wg zasad określonych w § 13 znaków (oznaczeń i numerów) dla plombownic, a także rejestr unieważnionych upoważnień i znaków plombownic prowadzi  kierujący zespołem ds. automatyki.

### § 12  Upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy

1.	Upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w  czynnych  urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy wydaje  ZARZĄDZAJĄCY WKD pracownikom wykonawcy spełniającym warunki określone w § 9 ust. 4.

2.	Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wydawane jest na okres dwóch lat i jest ważne na terenie WKD .

3.	Sprawdzenie, o którym mowa w § 10 ust. 7 przeprowadza zespół wyznaczony przez ZARZĄDZAJĄCEGO     WKD . W skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele:

1)	przewodniczący zespołu posiadający wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej pięcioletni staż pracy w specjalności automatyka oraz świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu lub uprawnienia budowlane w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

2)	członkowie z wykształceniem co najmniej średnim posiadający świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub uprawnienia  budowlane w  specjalnościach, które  reprezentują tj. inżynieria ruchu,  nawierzchnia i podtorze oraz co najmniej trzyletni staż pracy w danej specjalności,

3)	przedstawiciel wykonawcy.

4.	Protokoły z przeprowadzonego sprawdzenia przechowuje kierujmy zespołem ds. automatyki .

5.	Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 traci ważność w przypadku:

1)	ustania zatrudnienia pracownika u wykonawcy,

2)	utraty wymaganych kwalifikacji,

3)	przerwy w zatrudnieniu na stanowisku związanym z wykonywaniem robót w urządzeniach srk trwającej dłużej niż 6 miesięcy,

4)	utraty zdolności do pracy na danym stanowisku potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim wydanym w trybie określonym odrębnymi przepisami,

5)	przekroczenia okresu, na który było wydane.

W przypadkach takich ZARZĄDZAJĄCY WKD powinien znaki plombownicy unieważnić, a upoważnienie wykreślić z rejestru wydanych upoważnień.

6.	O przypadkach wymienionych w ust 5 pkt, od 1 do 4 wykonawca robót powinien niezwłocznie powiadomić

wydającego upoważnienie.

7.	Rejestr wydanych upoważnień, o których mowa w ust. 1 oraz utworzonych wg zasad określonych w § 13 znaków (oznaczeń i numerów) dla plombownic prowadzi kierujący zespołem ds. automatyki .

### § 13  Znaki plombownic

1.	Dla identyfikacji pracowników  wykonujących zabiegi  utrzymania lub prowadzących roboty w czynnych urządzeniach srk oraz ustalenia odpowiedzialności tych pracowników za stan i działanie urządzeń srk wpro- wadza się wzory indywidualnych i niepowtarzalnych znaków plombownic.

2.	Znaki powinny powodować odciski na obu stronach plomby. Odciski te nie powinny być jednakowe.

3.   Znaki plombownic powinny być wpisane w upoważnienia, o których mowa w § 10 ust. 1.

4.	Dla pracowników  posiadających upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk znaki plombownic powinny zawierać:

1)	z jednej strony w liczniku WKD, a w mianowniku numer kolejny zespołu  (wydziału ) tj. 5

WKD

5

2)	z drugiej strony w liczniku oznaczenie składające się z litery „A” (skrót od określenia „Automatyk”) , a w mianowniku numer kolejny plombownicy (wg. rejestru ) – A/03

5.	Dla pracowników wykonawcy posiadających upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk znaki plombownic powinny zawierać:

1)	z jednej strony w liczniku WKD, a w mianowniku numer kolejny z rejestru upoważnień , np.

WKD

02

2)	z drugiej strony oznaczenie składające się z litery „R” (skrót od określenia „roboty”).

6.	Unieważnionych (zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 7 i § 12 ust. 5) znaków plombownic nie wolno przekazywać innym pracownikom w myśl zasady jeden pracownik - jeden znak plombownicy.

# Rozdział  4

## DOKUMENTACJA PROCESU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ SRK

### § 14  Regulamin techniczny

1.	Dla każdego posterunku ruchu  powinien być opracowany regulamin techniczny. Zasady opracowywania, oznaczania i przechowywania regulaminów technicznych  określa „Instrukcja  o sporządzaniu regulaminów technicznych”.

2.	Regulamin techniczny (wyciąg) znajdujący się w nastawni w zakresie urządzeń srk powinien między innymi zawierać:

1)	plan schematyczny urządzeń srk,

2)	rysunki zobrazowania stanu  urządzeń  srk na planach  świetlnych, pulpitach nastawczych  oraz rysunki rozmieszczenia elementów nastawczych (przyciski, przełączniki, klawiatura komputerowa, tastatura itp.),

3)	plan izolacji torów i rozjazdów,

4)	tablicę zależności lub inny, stosowany dla danych urządzeń zapis zależności,

5)	szkic tablic  kluczowych z  uwidocznionymi przebiegami oraz nastawianiem zwrotnic, wykolejnic itp. wchodzących w poszczególne drogi przebiegów (dla posterunków ruchu, na których semafory nie są uzależnione ze zwrotnicami, a klucze od tych zwrotnic zawieszone są na kluczowych tablicach kontrolnych),

6)	wykaz zwrotnic wyposażonych w zamontowane na stałe uniwersalne zamki zwrotnicowe do awaryjnego zamykania iglic zwrotnicowych w krańcowych położeniach,

7)	tablice sprzecznych przebiegów.

3.	Regulamin ten powinien zawierać także opracowane przez kierującego zespołem ds. automatyki wykazy:

1)	urządzeń oddziaływania pociągów, według wzoru podanego w załączniku nr 4,

2)	obwodów torowych, w których należy sprawdzać stan skorodowania powierzchni główki szyny oraz stan przytwierdzenia oznaczonych łączników torowych,

3)	urządzeń podlegających badaniom diagnostycznym.

4.	Za terminowe przygotowanie dokumentów dotyczących urządzeń srk, potrzebnych do opracowania regulaminu technicznego, odpowiedzialny jest kierujący zespołem ds. automatyki. W przypadku robót inwestycyjnych, za dostarczenie kierującemu zespołem ds. automatyki dokumentów niezbędnych do opracowanie regulaminu technicznego odpowiedzialny jest inspektor nadzoru.

### § 15  Dokumentacja urządzeń srk

1.	Dokumentację urządzeń srk stanowią:

1)	Dokumentacja techniczna urządzeń srk,

2)	Dokumentacja techniczno ruchowa – DTR (właściwa dla  urządzeń stosowanych na danym posterunku ruchu),

3)	Instrukcje obsługi awaryjnych źródeł zasilania.

2.	W każdym zamykanym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia srk (przekaźnikowni, pomieszczeniu komputerów srk, szafach, kontenerach sbl lub ssp itp.) powinna się znajdować aktualna dokumentacja techniczna zainstalowanych urządzeń.

3.	Dokumentacja techniczna urządzeń srk powinna zawierać rysunki, schematy, opisy umożliwiające wykonywanie zabiegów utrzymania oraz opracowanie regulaminu technicznego.  W szczególności dokumentacja techniczna urządzeń srk powinna zawierać:

1)	opis techniczny,

2)	plan schematyczny urządzeń srk,

3)	zapis zależności,

4)	plan kablowy,

5)	plan pędniowy,

6)	rysunki zobrazowania stanu urządzeń oraz rozmieszczenie elementów nastawczych,

7)	plan rozszycia kabli,

8)	plan obwodów do kontroli niezajętości torów i rozjazdów,

9)	schematy obwodów elektrycznych,

10)   dokumentację dla sprzętu komputerowego,

11)   schematy zasilania urządzeń,

12)   rysunki rozmieszczenia urządzeń,

13)   opis obsługi urządzeń.

Zakres dokumentacji technicznej wynika z rodzaju i typu urządzeń srk.

4.	Wszystkie  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  urządzeń  srk  powinna  wykonywać  osoba   posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie urządzeń srk. Dokonane zmiany osoba ta powinna potwierdzić stosowną pieczątką i własnoręcznym podpisem. Dokumentacja techniczna z naniesionymi przez osobę  posiadającą stosowne uprawnienia poprawkami powinna stanowić podstawę do aktualizacji matryc. Urządzenia srk lub ich połączenia w obwodach elektrycznych przeznaczone do demontażu należy oznaczać w dokumentacji technicznej kolorem żółtym, natomiast do montażu kolorem czerwonym. Wykonane z matryc odbitki stanowią obowiązującą dokumentację techniczną. Odbitki te podlegają rejestracji.

5.	Za aktualność dokumentacji technicznej odpowiada kierujący zespołem ds. automatyki . Sprawdzenie aktualności dokumentacji powinno odbywać się w trakcie kontroli przeprowadzanych przez kierującego zespołem ds. automatyki , a także w trakcie badań diagnostycznych.

6.	Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń i systemów srk powinna być sporządzana w sposób jednoznaczny, kompletny, weryfikowalny i spójny zgodnie z wytycznymi tworzenia dokumentacji techniczno ruchowych (DTR), stanowiącymi odrębne przepisy.

7.	Dokumentację techniczno ruchową zainstalowanych urządzeń srk powinni posiadać kierujący zespołem ds. automatyki i automatyk odpowiedzialny za urządzenia .

8.	W każdym pomieszczeniu, gdzie znajduje się rezerwowe źródło zasilania lub urządzenia należące do tego źródła powinna być na widocznym miejscu umieszczona zatwierdzona instrukcja jego obsługi.

### § 16  Książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym

1.	Na każdym posterunku nastawczym, przejeździe kolejowym wyposażonym w urządzenia srk lub ich elementy oraz w szafie aparatowej (kontenerze) sbl powinna znajdować się książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym w formie odpowiedniego dokumentu. Wzór książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym określa załącznik nr 5.

2.	Kierujący zespołem ds. automatyki powinien książkę tę założyć, kartki ponumerować, przesznurować, końce sznurka zabezpieczyć, oznakować pieczątką  i podpisać.

3.	Książka kontroli urządzeń zawiera „Wykaz pracowników, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej” – tabela A oraz „Wykaz pracowników, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej” – tabela B. Za aktualizację wykazów odpowiada kierujący zespołem ds. automatyki.

4.	W tabeli A – „Wykaz pracowników, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej” książki kontroli urządzeń E1758 kierujący zespołem ds. automatyki powinien wpisać wykonujących zabiegi utrzymania na danym posterunku pracowników:

1)	WKD posiadających upoważnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania, o których mowa w § 11:

a)	kierującego zespołem ds. automatyki,

b)	automatyka odpowiedzialnego za urządzenia,

c)	automatyka,

d)    diagnostę ds. automatyki ,

2)	obcych wykonawców posiadających upoważnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania, o których mowa w § 11 na podstawie stosownych umów.

W przypadku, gdy upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania ogranicza zakres wykonywanych czynności należy ten fakt odnotować w kolumnie „Uwagi” tabeli A.

5.	W tabeli B - „Wykaz pracowników, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej” kierujący zespołem ds. automatyki powinien wpisać pracowników upoważnionych do  prowadzenia napraw, regulacji działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu.

6.	W części I książki kontroli urządzeń należy odnotowywać rodzaje nieprawidłowości w działaniu urządzeń, przyczyny ich powstania i czynności związane z ich usunięciem oraz zdjęcie i założenie plomb, informacje o wprowadzaniu i odwoływaniu obostrzeń z powodu tych przeszkód lub nieprawidłowości. W części II książki kontroli należy prowadzić zapisy o wykonanych robotach, zabiegach obsługi technicznej, diagnostycznej, tymczasowo wprowadzonych zmianach, kontrolach, badaniach i sprawdzeniach urządzeń oraz informacje o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń z powodu robót, zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej, sprawdzeń i zmian w urządzeniach. W przypadku zakończenia książki kontroli, wpisy dotyczące trwających obostrzeń w ruchu pociągów należy przenieść do nowej książki kontroli.

7.	Za estetykę i właściwe prowadzenie książki kontroli na nastawniach odpowiedzialni są dyżurni ruchu, posterunkach zwrotniczowskich – odpowiednio  zwrotniczowie, w  pozostałych przypadkach – pracownicy obsługi technicznej.  Prawidłowe prowadzenie książki kontroli urządzeń powinien nadzorować kierujący zespołem ds. automatyki .

8.	Książki kontroli urządzeń nie można wynosić z posterunku ruchu ani zabierać z szafy aparatowej (kontenera) sbl lub z przejazdu aż do jej zakończenia. Zakończone książki kierujący zespołem ds. automatyki przechowuje w swojej siedzibie przez okres 1 roku. Po tym okresie książkę należy zarchiwizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### § 17  Prowadzenie zapisów w książce kontroli urządzeń.

1.	Zapisów w książce kontroli urządzeń dokonywać mogą:

1)	pracownicy obsługi na posterunku, na którym znajduje się książka,

2)	pracownicy wymienieni w tabeli A – „Wykaz pracowników, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej”,

3)	pracownicy wymienieni w tabeli B – „Wykaz pracowników, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej”,

4)	upoważnieni pracownicy wykonawcy na podstawie wykazu dołączonego do regulaminu prowadzenia robót w przypadku prowadzenia robót budowlanych (tylko w części II),

5)	pracownicy WKD, na podstawie regulaminowych obowiązków wynikających ze stanowiska pracy,

6)	pracownicy  WKD , na podstawie upoważnienia wydanego przez ZARZĄDZAJĄCEGO WKD,

7)	pracownicy państwowych organów kontrolnych na postawie stosownych upoważnień określonych odrębnymi przepisami.

2.	Zapisy w książce kontroli urządzeń powinny w szczególności zawierać poprzedzone oznaczeniem daty, godziny i minuty oraz potwierdzone podpisami pracowników obsługi i obsługi technicznej lub diagnostycznej informacje o:

1)	nieprawidłowościach w działaniu urządzeń srk,

2)	rozpoczęciu wykonywania zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej lub prowadzenia robót z podaniem zakresu, miejsca i celu wykonywanych czynności, wprowadzonych obostrzeniach oraz sposobie porozumiewania się i środkach łączności z personelem obsługi,

3)	uzyskaniu pozwolenia od  personelu obsługi na  wykonywanie zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej lub robót,

4)	zakończeniu wykonywania zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej lub robót z podaniem obowiązujących obostrzeń w prowadzeniu ruchu,

5)	kontrolach i badaniach urządzeń oraz o ich wynikach o ile z kontroli i badań nie był sporządzony oddzielny protokół,

6)	układowych zmianach w działaniu urządzeń, ich obsłudze lub zależnościach.

3.	Zapisy dokonywane w książce kontroli urządzeń powinny być czytelne i merytorycznie odpowiadać treści nagłówka  kolumny, w której dokonywany jest zapis  (przykłady zapisów zawiera załącznik nr  5).

4.	Pracownik dokonujący zapisu winien potwierdzić go własnoręcznym podpisem wraz z podaniem stanowiska służbowego, a pracownicy upoważnieni do posiadania plombownicy winni ponadto przy podpisie podawać znaki plombownicy.

5.	Zmiany w treści zapisu może dokonać jedynie osoba wykonująca ten zapis w formie przekreślenia i zapisania nowej treści. Przekreślenie powinno być podpisane i wykonane w taki sposób, aby umożliwiało odczytanie skreślonej treści. Nie dopuszcza się innych form zmian treści zapisów w książce kontroli urządzeń.

6.	Zapisy, o których mowa w ust. 2 należy prowadzić w książce kontroli urządzeń:

1)	dla urządzeń znajdujących się w rejonie okręgu nastawczego – na posterunku nastawczym obsługującym te urządzenia,

2)	dla urządzeń ssp - na posterunku nastawczym, na którym znajduje się urządzenie zdalnej kontroli ssp ,

3)	dla urządzeń sbl - na posterunkach nastawczym ograniczających szlak,

4)	dla urządzeń na przejeździe kolejowym - znajdującej się w miejscu, z którego obsługiwany jest przejazd,

5)	dla urządzeń znajdujących się w obszarze zdalnego sterowanego – w nastawni zdalnego sterowania i nastawniach miejscowych .

7.	Szczegółowe zapisy o rodzaju wykonywanych zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej lub robotach, zapisy dotyczące usunięcia przyczyn nieprawidłowości działania urządzeń oraz  związane z wprowadzaniem lub odwoływaniem obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów należy sporządzać w książce kontroli urządzeń w miejscu gdzie prowadzone są zabiegi obsługi technicznej, diagnostycznej lub roboty odpowiednio:

1)	na posterunku nastawczym,

2)	w kontenerze (szafie aparatowej) sbl ,

3)	w kontenerze (szafie aparatowej) ssp,

4)	na obiekcie zdalnie sterowanym,

5)	na przejeździe kolejowym, itp.

8.	Dokonane przez pracowników obsługi technicznej, diagnostycznej lub pracowników wykonawcy robót zapisy w książce kontroli urządzeń powinien przyjąć do wiadomości potwierdzając to własnym podpisem:

1)	na nastawni dysponującej ( centralnej lub miejscowej )- dyżurny ruchu,

2)	w obszarze zdalnego sterowania – dyżurny ruchu centrum sterowania,

3)	na obsługiwanym przejeździe kolejowym – pracownik obsługi przejazdu, powiadamiając dyżurnych ruchu sąsiednich posterunków zapowiadawczych.

9.	Pracownik obsługi technicznej, diagnostycznej lub pracownik wykonawcy robót może zdjąć plomby, otworzyć kłódki (zamknięcia), przystąpić do wykonywania zabiegów obsługi technicznej, diagnostycznej lub robót dopiero wtedy, gdy wykona przepisowy zapis określający zakres, miejsce i cel wykonywanych czynności, wprowadzone  obostrzenia oraz sposób porozumiewania się i  środki  łączności z personelem obsługi i otrzyma pozwolenie w formie zapisu w książce kontroli urządzeń, od właściwego dla miejsca wykonywania czynności pracownika obsługi. Jeżeli czynności te mają być wykonane w nastawni wykonawczej lub na posterunku odstępowym, a ich zakres wymaga pozwolenia dyżurnego ruchu, to nastawniczemu (dyżurnemu ruchu posterunku  odstępowego) nie wolno zezwolić na ich rozpoczęcie przed uzyskaniem zgody od właściwych dla miejsca wykonywania czynności dyżurnych ruchu. Dyżurny ruchu nastawni dysponującej zapisuje w odpowiednich książkach prowadzenia ruchu wydane zezwolenie tylko w tym przypadku, gdy zakres prac wymaga wprowadzenia obostrzeń w ruchu pociągów. Jeżeli roboty, zabiegi obsługi technicznej lub diagnostycznej mają być  wykonywane w urządzeniach  w  obszarze zdalnego sterowania, to  każdorazowo na  ich rozpoczęcie jest wymagane uzyskanie pozwolenia dyżurnego ruchu w centrum sterowania, któremu ten obszar podlega.

10. Fakt uzyskania pozwolenia na wykonanie czynności żądanych przez pracowników obsługi technicznej, diagnostycznej lub pracowników wykonawcy robót od właściwych dyżurnych ruchu, odnotowuje w książce kontroli i potwierdza własnym podpisem. Adnotacje dyżurnego ruchu o pozwoleniu na wykonanie czynności przyjmuje do wiadomości i potwierdza własnym podpisem również pracownik obsługi technicznej lub diagnostycznej.

11. Zapisy o wprowadzonych obostrzeniach w prowadzeniu ruchu pociągów w związku z wykonywaniem robót lub zabiegów utrzymania powinny być dokonywane przez pracowników obsługi również w dzienniku ruchu lub w książce przebiegów nastawni, w której okręgu czynności te będą wykonywane.

12. W każdym odnotowanym przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk, pracownik obsługi technicznej powinien sporządzić zapis wyjaśniający przyczyny powstania i sposób ich usunięcia. Zapisy dokonane na nastawni wykonawczej powinny być powtórzone w skróconej formie na nastawni dysponującej po telefonicznym przekazaniu ich treści przez nastawniczego.

13. Pracownik usuwający nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk dokonuje zapisów w książce kontroli urządzeń na posterunku ruchu, na którym prowadzi naprawę, nawet w tych przypadkach, gdy nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk powodują przeszkody i na innych posterunkach ruchu.

14. Przed rozpoczęciem prac przy zewnętrznych zamknięciach nastawczych, uprawnieni pracownicy (podani w tabeli B na odwrotnej stronie karty tytułowej książki kontroli urządzeń) powinni dokonać zapisu w tej książce, podając:

1)	rodzaj prac,

2)	rodzaj obostrzeń w prowadzeniu ruchu, jak np. zmniejszenie prędkości, dozorowanie zwrotnic na miejscu itp.,

3)	termin zakończenia prac.

15. Prawo osądzania czy w czasie prowadzenia zabiegów utrzymania i robót w urządzeniach srk mogą one być podstawą do prowadzenia ruchu czy też należy wprowadzić obostrzone zasady w jego prowadzeniu lub w obsłudze urządzeń, mają pracownicy upoważnieni do samodzielnego prowadzenia zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk wymienieni w tabeli A książki kontroli urządzeń E1758.

16. Przy prowadzeniu robót,  przy których konieczne  jest otwieranie  urządzeń lub zdejmowanie  plomb, przez pracowników wykonawcy spoza zakładu upoważnionych do samodzielnego prowadzenia robót w urządzeniach srk, bezwzględnie powinny być wprowadzone obostrzenia przewidziane regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.  W przypadku otwierania  urządzeń oznaczonych  żółtym kwadratem pracownicy wykonawcy powinni  żądać wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. W  przypadku  otwierania  urządzeń  stacyjnych  pracownicy  wykonawcy  mają  również  obowiązek  żądać wprowadzenia telefonicznego polecania i zgłaszania gotowości dróg przebiegu.

17. Przed przystąpieniem do prac prowadzonych w:

a)	sieci powrotnej trakcyjnej (w izolowanych lub wyposażonych w obwody bezzłączowe torach, rozjazdach i skrzyżowaniach),

b)	urządzeniach zasilających (przyłącza, rozdzielnie, siłownie w nastawniach,

c)	szafach zasilających blokadę samoczynną,

d)	przyłączach zasilających urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,

niezależnie od rodzaju i zakresu prac oraz ich wpływu na prawidłowe działanie w/w urządzeń, należy powiadomić kierującego zespołem ds. automatyki lub automatyka odpowiedzialnego za urządzenia . W miarę potrzeby, żądają oni wprowadzenia odpowiednich obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów oraz udzielają wskazówek w celu niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości w działaniu urządzeń.

18. W przypadku prowadzenia prac w teletechnicznych trasach napowietrznych lub w kablach, w których znajdują się obwody blokady liniowej, kierujący pracami powinien przed przystąpieniem do nich powiadomić kierującego zespołem ds. automatyki, a w przypadku jego nieobecności – automatyka odpowiedzialnego za urządzenia oraz żądać wprowadzenia telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów. Prace te powinny odbywać się pod nadzorem automatyka. Zapis lub zgłoszenie automatyka nadzorującego prace o prawidłowym działaniu urządzeń po zakończeniu prac jest podstawą do odwołania (z zachowaniem procedury określonej „Instrukcją o prowadzeniu ruchu pociągów”) telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów. Obowiązek powiadomienia naczelnika sekcji eksploatacji, a w przypadku jego nieobecności – automatyka odpowiedzialnego za urządzenia oraz nadzoru przez automatyka i wprowadzenie odpowiednich obostrzeń wymagane jest również w przypadku wykonywania prac we wszelkiego rodzaju kablach, w których znajdują się obwody urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.

19. Fakt zdjęcia plomby należy każdorazowo odnotować w książce kontroli urządzeń. Jeżeli powoduje to konieczność wprowadzenia obostrzeń należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić automatyka odpowiedzialnego za urządzenia. Jeżeli obostrzeń nie wprowadzano, mistrza automatyki należy powiadomić w regulaminowych godzinach jego pracy.

20. Jeżeli w czasie wykonywania robót lub zabiegów utrzymania następuje zmiana pracownika obsługi, to pracownik przekazujący powinien zapoznać zmiennika z wpływem prowadzonych robót lub zabiegów utrzymania na  sposób obsługi urządzeń,  wprowadzonymi obostrzeniami w ruchu oraz zmianami w zależnościach i działaniu urządzeń, zaś pracownik przyjmujący powinien podpisać odnośne zapisy w książce kontroli urządzeń.

21. Zamieszczony w książce kontroli urządzeń zapis o układowych zmianach w działaniu urządzeń, ich obsłudze lub zależnościach, powinni przyjąć do wiadomości i podpisać wszyscy zainteresowani pracownicy obsługujący urządzenia na danym posterunku ruchu.

22. Po ukończeniu robót lub zabiegów utrzymania i sprawdzeniu prawidłowości działania urządzeń prowadzący zabiegi utrzymania lub roboty dokonuje w książce kontroli urządzeń zapisu potwierdzając własnym podpisem prawidłowość działania urządzeń, ich zamknięcie i zaplombowanie oraz określa możliwość odwołania lub potrzebę kontynuowanie obostrzeń. Zapis ten powinien przyjąć do wiadomości i potwierdzić to własnym podpisem właściwy dla miejsca wykonywania czynności pracownik obsługi. Pracownik obsługi po odwołaniu obowiązujących obostrzeń zobowiązany jest ten fakt odnotować w książce kontroli wpisując datę, godzinę i minutę odwołania.

23. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, zabiegów obsługi technicznej i diagnostycznej następuje  zmiana pracownika obsługi technicznej, diagnostycznej lub wykonującego roboty to pracownik przejmujący powinien zapoznać się z zakresem otwarcia urządzeń potwierdzając to własnoręcznym podpisem z podaniem daty, godziny i minuty przejęcia czynności utrzymania lub prowadzenia robót.

24. Jeżeli urządzenia są zamykane i plombowane przez różnych pracowników, to osoba dokonująca zapisu w E 1758  o  zamknięciu i plombowaniu  urządzeń powinna jednoznacznie określić cechy plombownic  na  poszczególnych urządzeniach. Pracownicy zakładający plomby wymienieni w zapisie potwierdzają to własnoręcznym podpisem.

25. W przypadku, gdy urządzenia srk znajdują się poza okręgiem nastawczym i posiadają odrębną książkę kontroli dopuszcza się dokonywanie zapisów wynikających z postanowień zawartych w ust. 12, 13 i 22 za pomocą urządzeń łączności. W tym celu pracownik obsługi technicznej dyktuje dyżurnemu ruchu treść zapisu dokonanego w książce kontroli urządzeń znajdującej się w szafie aparatowej (kontenerze) sbl, w szafie aparatowej (kontenerze) ssp lub nastawni w obszarze zdalnego sterowania, a dyżurny tę samą treść wpisuje do książki kontroli urządzeń znajdującej się odpowiednio na nastawni lub w centrum sterowania. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na otwarcie urządzeń dyżurny ruchu dyktuje treść pozwolenia na wykonywanie żądanych czynności, a pracownik obsługi technicznej wpisuje ją do książki kontroli urządzeń znajdującej się w miejscu wykonywania zabiegów obsługi technicznej lub robót. Oba zapisy powinny posiadać adnotacje o przekazującym i przyjmującym informacje.

26. W przypadku prowadzenia robót lub zabiegów obsługi technicznej w urządzeniach srk przez upoważnionych pracowników wykonawców, pracownicy ci mają obowiązek dokonywania zapisów w książce kontroli urządzeń w ten sam sposób, co pracownicy obsługi technicznej.

27. Jeżeli prace torowe prowadzone są w pobliżu urządzeń podanych w załączniku 4, to kierujący pracami powinien ten fakt odnotować w książce kontroli urządzeń z podaniem czasu trwania prac i określeniem, przy których urządzeniach oddziaływania pociągów będą prowadzone prace. W czasie wykonywania prac torowych na torach i rozjazdach izolowanych lub wyposażonych w obwody bezzłączowe oraz na szynach izolowanych z przyciskiem szynowym, należy prace te prowadzić w taki sposób, aby nie powodować elektrycznego zwierania toków szyn, złączy izolowanych, linek połączeniowych dławików torowych itp.

28. Po ukończeniu prac w rozjazdach wyposażonych w urządzenia kontroli iglic lub ryglowanych, działanie rozjazdów należy sprawdzić w obecności automatyka. Wynik tego sprawdzenia powinien być odnotowany w książce kontroli urządzeń srk.

29. O każdym spowodowanym przejeżdżającym taborem przypadku  wykazywania rozprucia zwrotnicy przez urządzenia srk, pracownik obsługi powinien natychmiast powiadomić toromistrza i mistrza automatyki. Każda rozpruta zwrotnica niezależnie od tego, że w wyniku oględzin pracownik obsługi dopuścił po niej jazdę pociągów lub taboru, powinna być niezwłocznie sprawdzona przez uprawnionych pracowników wpisanych do tabeli A i B książki kontroli urządzeń. Wynik tego sprawdzenia powinien być odnotowany w książce kontroli urządzeń srk i w dzienniku oględzin rozjazdów. Zwrotnica rozpruta przez tabor jadący po niewłaściwie ułożonej drodze przebiegu powinna być wyłączona z ruchu do czasu jej sprawdzenia przez uprawnionych pracowników.

### § 18  Dokumentacja obiektu budowlanego urządzeń sterowania ruchem kolejowym

1.	ZARZADZAJACY WKD obowiązany jest prowadzić dla każdego urządzenia srk, kwalifikowanego jako obiekt budowlany (tzn.  dla urządzeń, dla  których projekt  był objęty obowiązkiem sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym lub rzeczoznawcę budowlanego), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą  dokument  przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych  badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania urządzeń.

2.	Wykaz obiektów oraz zasady organizacji grup urządzeń srk, dla których należy założyć książkę obiektów budowlanych, ustala ZARZADZAJACY WKD  o ile nadrzędne uregulowania prawne nie stanowią inaczej.

3.	Książka  obiektu budowlanego srk przechowywana  jest  przez kierującego zespołem ds. automatyki. Zobowiązany on jest udostępnić książkę obiektu budowlanego wraz z załącznikami przedstawicielom organów i jednostek organizacyjnych upoważnionych do kontroli  utrzymania obiektów budowlanych  we  właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Z ramienia WKD czynności kontrolne wykonuje diagnosta ds. automatyki , na podstawie protokołów z badań diagnostycznych dokonuje on wpisów do książek obiektów budowlanych.  Za aktualność dokumentacji technicznej dołączonej do książki obiektu budowlanego odpowiedzialni są : kierujący zespołem ds. automatyki oraz diagnosta ds. automatyki .

4.	Załączniki do książki obiektu budowlanego srk stanowią:

1)	pozwolenie na budowę,

2)	dokumentacja budowy,

3)	dokumentacja powykonawcza,

4)	protokół odbioru obiektu,

5)	pozwolenia na użytkowanie obiektu,

6)	instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu),

7)	protokóły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu ,

8)	protokóły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

9)	opracowania techniczne dotyczące obiektu (ekspertyzy, badania techniczne, opinie, orzeczenia techniczne i inne opracowania dotyczące obiektu),

10)   dokumentacja dotycząca remontów obiektu,

11)   protokoły awarii i katastrof obiektu,

12)   dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu,

13)   inne dokumenty określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu.

# Rozdział  5

## SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ

### § 19  Ogólne zasady sprawdzania i diagnostyki urządzeń

1.	Kontroler sprawdza stan utrzymania i prawidłowość działania urządzeń, jakość badań diagnostycznych i badań technicznych, według ustalonego planu kontroli lub poleceń ZARZADZAJACEGO WKD .

2.	Podczas sprawdzania  urządzeń kontroler powinien  kontrolować umiejętność obsługiwania urządzeń przez pracowników obsługi oraz sprawdzać dbałość tych pracowników  o obsługiwane urządzenia. Dbałość pracowników obsługi o urządzenia powinien również sprawdzać kierujący zespołem ds. automatyki oraz automatyk odpowiedzialny za urządzenia . O stwierdzonych nieprawidłowościach kontroler i automatyk odpowiedzialny za urządzenia powinni niezwłocznie powiadomić właściwych przełożonych.

3.	Kierujący zespołem ds. automatyki realizując zadania z tytułu kierowania i nadzoru nad eksploatacją urządzeń sprawdza i ocenia jakość procesu obsługi oraz obsługi technicznej w zakresie konserwacji i przeglądów:

1)	urządzeń na posterunkach ruchu (w tym urządzeń zdalnego sterowania)  – 1 raz na  pół roku,

2)	samoczynnej blokady liniowej – 1 raz na  pół roku,

3)	urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych i urządzeń ssp – 1 raz na pół roku,

4)	umiejętności pracowników obsługi w zakresie przepisowego obsługiwania urządzeń - doraźnie, w uzasadnionych przypadkach,

5)	umiejętności pracowników obsługi technicznej w zakresie znajomości urządzeń - doraźnie, w uzasadnionych przypadkach.

W miarę możliwości, powyższe sprawdzenia należy przeprowadzać w czasie badań diagnostycznych, badań technicznych rozjazdów lub zabiegów obsługi technicznej prowadzonych przez automatyka odpowiedzialnego za urządzenia.

4.   Sprawdzanie jakości procesu obsługi i obsługi technicznej przez kierującego zespołem ds. automatyki powinno obejmować przede wszystkim:

1)	ocenę jakości i terminowości wykonanych zabiegów obsługi technicznej,

2)	stan zamknięć, plomb na urządzeniach oraz stan liczników,

3)	analizę nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk oraz  zapisów pracowników obsługi i obsługi technicznej w książkach kontroli urządzeń,

4)	aktualność dokumentacji urządzeń srk w regulaminie technicznym stacji,

5)	aktualność dokumentacji technicznej będącej do dyspozycji pracowników obsługi technicznej,

6)	dbałość pracowników obsługi o obsługiwane urządzenia.

5. Kierujący zespołem ds. automatyki , podczas jazdy kontrolnej w kabinie maszynisty, sprawdza widoczność sygnałów i wskaźników 1 raz na pół roku. Z przeprowadzonej jazdy kontrolnej należy sporządzić protokół, którego wzór zawiera załącznik nr 10.

6. Kierujący zespołem ds. automatyki  bierze udział w komisyjnych technicznych badaniach rozjazdów wyposażonych w urządzenia srk, w torach głównych zasadniczych i dodatkowych oraz w torach bocznych.

7. Wszystkie urządzenia srk, niezależnie od ich rodzaju oraz okresu eksploatacji ruchu kolejowego, podlegają badaniom diagnostycznym. Badania diagnostyczne i ocenę stanu technicznego urządzeń prowadzi diagnosta ds. automatyki . Szczegółowe zasady i zakres prowadzonych badań diagnostycznych reguluje „Instrukcja diagnostyki technicznej  urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

8. Okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania podlegają wszystkie instalacje urządzeń srk zakwalifikowane jako obiekty budowlane. Kontrole te przeprowadzane są przez diagnostę ds. automatyki według zasad określonych prawem budowlanym. Szczegółowe zasady i zakres prowadzonych kontroli okresowych reguluje „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

9.  Sprawdzanie urządzeń oraz badania diagnostyczne należy przeprowadzać tak, aby w miarę możliwości nie wprowadzać zakłóceń w ruchu pociągów.

10. Sprawdzanie urządzeń, badania diagnostyczne oraz komisyjne badanie rozjazdów powinno być odnotowane w książce kontroli urządzeń, a w przypadku komisyjnego badanie technicznego rozjazdów również w dzienniku oględzin rozjazdów D831. Jeżeli z tych czynności nie został sporządzony osobny protokół pokontrolny lub protokół badania diagnostycznego, w zapisie tym należy odnotować stwierdzone niedociągnięcia i wyznaczyć termin ich usunięcia.

11. Przed przystąpieniem do sprawdzania lub badania diagnostycznego czynnych urządzeń srk, pracownik wykonujący czynności obsługi technicznej lub diagnostycznej  powinien  poczynić odpowiednie zapisy w książce kontroli  urządzeń,  uzyskać  zgodę  dyżurnego  ruchu  oraz  upewnić  się  o  dokonaniu  potrzebnych  zapisów i wprowadzeniu wymaganych obostrzeń przez pracowników obsługi.

### § 20  Nadzwyczajne sprawdzanie urządzeń

1.	Nadzwyczajne sprawdzanie urządzeń srk wykonuje się w szczególnych przypadkach na zarządzenie ZARZĄDZAJĄCEGO WKD.

2.	Celem nadzwyczajnego sprawdzania urządzeń jest potwierdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną w zakresie połączeń i funkcjonalności.

3.	W ramach nadzwyczajnego sprawdzenia urządzeń należy:

1)	precyzyjnie określić, które urządzenia poddawane będą sprawdzeniom,

2)	opracować program badań, obejmujący:

a)	zbiór sprawdzeń umożliwiający sformułowanie diagnoz, uwzględniający możliwe stany urządzenia,

b)	procedury według, których będą przeprowadzane sprawdzenia,

c)	zakresy prób funkcjonalnych,

d)	propozycję pomiarów parametrów mechanicznych i elektrycznych, czasu reakcji, widoczności sygnałów oraz innych testów,

3)	opracować regulamin prowadzenia sprawdzeń w ramach którego należy:

a)	określić organizację sprawdzań,

b)	ustalić personel wykonujący, współpracujący i nadzorujący,

c)	określić czas i miejsce oraz ewentualne etapy wykonywania sprawdzeń,

4)	sformułować oceny sprawdzań poszczególnych urządzeń lub etapów,

5)	prowadzić dokumentację sprawdzeń.

Rozdział  6

## PROWADZENIE ROBÓT W URZĄDZENIACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

### § 21  Sposób postępowania przed przystąpieniem do robót

1.	Roboty budowlane w czynnych  urządzeniach srk mogą być prowadzone przez pracowników WKD oraz pracowników wykonawcy  posiadających upoważnienie  do samodzielnego  prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

2.	Roboty budowlane w urządzeniach srk należy prowadzić w oparciu o postanowienia regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, w taki sposób, aby w miarę możliwości nie wprowadzać zakłóceń w ruchu pociągów, a czas wyłączenia urządzeń był możliwie najkrótszy. W tym celu należy wykorzystywać odpowiednio długie przerwy  między pociągami, przerwy technologiczne lub okresy zamknięć torów przeznaczone do wykonania innych prac.

3.	Kierujący zespołem ds. automatyki wspólnie z przedstawicielem wykonawcy robót, ustalają kolejność, terminy  wykonania, właściwe obostrzenia w ruchu pociągów związane z prowadzeniem robót, oraz określają możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie wpływu prowadzonych robót na bezpieczeństwo i regularność kursowania pociągów. Ustalenia te, są podstawą do opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Jeżeli zakres wykonywania robót jest związany z wykonywaniem równocześnie prac drogowych, elektroenergetycznych lub innych, to w opracowaniu tego regulaminu biorą również udział pracownicy innych zainteresowanych zespołów.

4.	Dla wszystkich robót budowlanych w urządzeniach srk powinien być opracowany regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Tryb opracowywania, zatwierdzenia i wdrożenia regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz wykaz robót, dla których wymagane jest ich opracowanie zawarty jest w „Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych”.

5.	Regulamin  tymczasowego prowadzenia ruchu  w  czasie wykonywania robót  powinien być zatwierdzony przez  ZARZĄDZAJĄCEGO WKD i  rozesłany  w  takim  terminie,  aby  właściwi  pracownicy  WKD i wykonujące roboty mogły go otrzymać przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia robót.

6.	Roboty w czynnych urządzeniach srk mogą być rozpoczęte tylko na podstawie zatwierdzonego regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, po wprowadzeniu przewidzianych w tym regulaminie obostrzeń w ruchu pociągów i po uzyskaniu pozwolenia od kierującego zespołem ds. automatyki, który jest obowiązany zapoznać prowadzącego roboty z sytuacją na miejscu, warunkami ruchu  na posterunku ruchu i szlakach, planem prowadzenia robót, regulaminem technicznym oraz po wręczeniu mu za pisemnym potwierdzeniem zezwolenia według wzoru podanego w załączniku nr 3. Kierujący zespołem ds. automatyki powinien uprzednio przekonać się, że wykonawca posiada upoważnienie do wykonywania robót w czynnych urządzeniach oraz inne uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami.

7.	Pracownicy wykonawcy spoza zakładu, zobowiązani są na bieżąco za urządzenia informować automatyka odpowiedzialnego za urządzenia i kierującego zespołem ds. automatyki o przebiegu robót i ewentualnych utrudnieniach oraz wprowadzanych obostrzeniach w prowadzeniu ruchu.

8.	Pracownik wykonawcy spoza zakładu prowadzący roboty w urządzeniach srk, jest odpowiedzialny za:

1)	prawidłowość działania urządzeń, w których wykonuje roboty,

2)	skutki działań podległych mu pracowników,

3)	zgodność prowadzenia robót z dokumentacją techniczną, regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, wskazówkami zawartymi w pozwoleniu otrzymanym od kierującego zespołem ds. automatyki , postanowieniami odnośnych przepisów, instrukcji i zarządzeń.

Odpowiedzialność ta rozciąga się na cały czas trwania robót tj. od momentu ich rozpoczęcia stwierdzonego zapisem w książce kontroli urządzeń do chwili zakończenia robót – odbioru technicznego.

9.	W razie konieczności zwiększenia obsady pracowników na posterunku ruchu, z powodu zmiany sposobu obsługi w czasie robót w urządzeniach, kierujący zespołem ds. eksploatacji powinien wyznaczyć dodatkowych pracowników w ilości określonej regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.

### § 22  Sposób postępowania w czasie prowadzenia robót

1.	Upoważnieni pracownicy, prowadzący roboty w urządzeniach srk są zobowiązani stosować się ściśle do postanowień regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz postanowień niniejszej instrukcji, zwłaszcza dotyczących zawiadamiania pracowników  WKD o rozpoczęciu i ukończeniu robót, zdejmowaniu plomb, czasowym wyłączeniu urządzeń z zależności, wprowadzonych zmianach itp.

2.	Upoważnieni pracownicy, wykonujący roboty na podstawie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania  robót oraz  zezwoleń i wskazówek  udzielonych  przez  kierującego zespołem ds. automatyki , mogą je prowadzić samodzielnie bez stałego nadzoru ze strony pracowników obsługi technicznej.

3.	Pracownicy prowadzący roboty w urządzeniach mogą przestawiać zwrotnice, nastawiać semafory lub tarcze, zmieniać stan bloków oraz wykonywać takie czynności, które zmieniają stan albo działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń torowych, dopiero po uzyskaniu na to, w każdym oddzielnym przypadku, wyraźnej zgody pracownika obsługi (dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego). O rozpoczęciu i zakończeniu takich czynności pracownik prowadzący lub wykonujący robotę powinien powiadomić pracownika  obsługi  (dyżurnego  ruchu lub  zwrotniczego).  W  czasie  jazdy  pociągu  należy wstrzymać prowadzenie robót w czynnych urządzeniach, które wchodzą w zależności w danym przebiegu lub mogą spowodować naruszenie zależności w nastawionym przebiegu.

4.	Robót w czynnych urządzeniach nie wolno przerwać przed przywróceniem naruszonych zależności i doprowadzeniem urządzeń do stanu zasadniczego. Jeżeli ze względu na zakres robót budowlanych nie jest to możliwe, to przed przerwaniem robót należy doprowadzić urządzenia do stanu określonego we właściwym regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz wprowadzić odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu.

5.	Roboty, związane ze zmianami istniejących zależności, mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego wykonanego przez osobę uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Jeżeli całość robót wykonuje się w kilku fazach, to dla każdej z nich powinien być opracowany osobny projekt.

6.	Odcinki torów, po których nie można przejeżdżać, należy zabezpieczyć przez zamknięcie zwrotnic w położeniu ochronnym dla tych torów. Jeżeli powyższego sposobu zabezpieczenia nie da się zastosować, należy wspomniane odcinki osłonić przenośnymi tarczami zatrzymania miejscowego - D1 („STÓJ” zgodnie z „Instrukcją sygnalizacji”).

- Do miejscowego zabezpieczenia zwrotnic służą zamki zwrotnicowe, uniwersalne zamki zwrotnicowe i spony iglicowe. W przypadku braku zamka zwrotnicowego lub gdy zamka zwrotnicowego nie można przytwierdzić, zwrotnicę należy zabezpieczyć uniwersalnym zamkiem zwrotnicowym lub sponą iglicową. Uniwersalnych zamków zwrotnicowych i spon iglicowych nie można stosować do uzależniania zwrotnicy z semaforem.

8. Jeżeli w torze zostanie wbudowany rozjazd, który można przejeżdżać tylko w jednym kierunku, to do czasu włączenia  jego zwrotnicy w zależności należy zamknąć ją w odpowiednim  położeniu za pomocą zamka zwrotnicowego, uniwersalnego zamka zwrotnicowego lub spony iglicowej zgodnie z postanowieniami podanymi w ust.7. Klucz od tego zamknięcia przechowuje naczelnik sekcji eksploatacji.

9. Każdą zwrotnicę lub wykolejnicę wyłączoną z centralnego nastawiania należy wyposażyć w urządzenia do nastawiania ręcznego.

10. Wszystkie zwrotnice i wykolejnice wchodzące w drogi przebiegu, a nie posiadające wymaganego uzależnienia z  nastawnicą i semaforami, należy wyposażyć w zamki zwrotnicowe lub wykolejnicowe.  Do  kontroli prawidłowego nastawiania dróg przebiegu należy dla tych zwrotnic i wykolejnic urządzić w nastawni kluczową tablicę kontrolną z gniazdami dla kluczy, kontrolującymi rejestry kluczy zarówno w odniesieniu do profilu jak i do wycięcia brody klucza. Podobnie należy postępować ze zwrotnicami nastawianymi ręcznie i ryglowanymi, jeżeli rygle tych zwrotnic mają być odłączone od nastawnicy.

11.  Do czasu  przywrócenia wymaganych zależności semaforów  od zwrotnic należy wprowadzić ograniczenia prędkości pociągów odpowiednio do postanowień „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów”. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjęcia jednej iglicy, to drugą iglicę należy zamknąć w położeniu dosuniętym do opornicy. Jeżeli przy przebudowie urządzeń powstanie potrzeba przestawienia semafora, to w zależności od lokalnych możliwości, należy ustawić nowy semafor, a następnie skasować semafor stary. Nieczynny semafor powinien być (zgodnie z „Instrukcją sygnalizacji”) unieważniony wskaźnikiem W31. Na czas przełączenia tych semaforów należy ustawić przenośną tarczę zatrzymania. O fakcie przestawienia semafora zainteresowanych pracowników obsługi urządzeń srk należy powiadomić osobnym zarządzeniem, a drużyny pociągowe rozkazem zgodnie z postanowieniem „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów”.

12. Jeżeli roboty mogą spowodować nieprawidłowe działanie samoczynnych semaforów odstępowych, wówczas prowadzący je, w zapisie w książce kontroli urządzeń powinien umieścić o tym informację i zażądać wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów z jazdą pociągów w odstępach posterunków następczych. O zakończeniu i sprawdzeniu robót, prowadzący roboty powiadamia dyżurnego ruchu i dokonuje odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń.

13. W przypadku wykonywania robót wymagających wykopów w odległości mniejszej niż 6 metrów od skrajnej szyny oraz w każdym przypadku, gdy może być naruszona stateczność podtorza lub budowli (np. dla ustawienia semaforów, tarcz, zwrotów itp.) kierownik robót powinien uzgodnić sposób i termin wykonania tych robót z naczelnikiem sekcji eksploatacji.

14. W przypadku prowadzenia robót w urządzeniach zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w strefie oddziaływania czujników ssp albo w urządzeniach sterowania lub zdalnej kontroli należy dodatkowo stosować się do odpowiednich postanowień „Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych”.

### § 23  Sposób postępowania po zakończeniu robót

1. Po zakończeniu wszelkiego rodzaju robót, podczas których nie były zmieniane zależności, prowadzący roboty po upewnieniu się, że urządzenia działają prawidłowo, powinien powiadomić o tym dyżurnego ruchu i odnotować to w książce kontroli urządzeń.

2. O wprowadzonych zmianach w obsłudze i działaniu urządzeń kierujący zespołem ds. automatyki  powinien powiadomić właściwych pracowników WKD, pouczyć pełniących dyżur pracowników obsługi oraz dokonać odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń. Fakt pouczenia i przyjęcia do wiadomości zmian, zainteresowani pracownicy obsługi potwierdzają podpisem w książce kontroli urządzeń.

3. Wprowadzone odpowiednie zmiany w obsłudze i działaniu urządzeń srk posterunków ruchu, powinny być ujęte  w ich regulaminach technicznych  w  trybie przewidzianym „Instrukcją o  sporządzaniu regulaminów technicznych”.

4. Podstawą do przywrócenia rozkładowej prędkości ruchu pociągów, lub do odwołania czasowo wprowadzonego (na okres trwania robót w urządzeniach srk) telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów, lub odwołania innych wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń, jest (przy zachowaniu wymogów wynikających z „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów” zapis w książce kontroli urządzeń o prawidłowym stanie i działaniu urządzeń.

5. W ramach przygotowań do uruchomienia urządzeń WKD Sp. z o. o. powinna zapewnić przeszkolenie i przeegzaminowanie  pracowników wyznaczonych do obsługi, obsługi technicznej i diagnostycznej nowych  urządzeń oraz opracować nowy regulamin techniczny lub uaktualnić regulamin istniejący.

6.	Po zakończeniu robót budowlanych w urządzeniach srk (budowy nowych urządzeń, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki istniejących urządzeń) podlegają one przekazaniu do eksploatacji.

7.	Przekazanie urządzeń do eksploatacji powinno  być poprzedzone  odbiorem technicznym. Zasady i sposób przeprowadzania odbiorów technicznych i przekazania urządzeń do eksploatacji określają „Wytyczne  odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

………………………………

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

UPOW A Ż NIENIE Nr ................

### Załącznik 1

do Instrukcji WKD A-3

Na podstawie „Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr................... z dnia ............................ Zarządu WKD Sp. z o.o. oraz  świadectwa kwalifikacyjnego nr …….................... z dnia ……………….. , upoważniam:

Pana(nią) ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zatrudnionego(ą) na stanowisku ............................................................................................................. do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym w obrębie:

.......................................................................................................................................................

w zakresie: ………………………………………………………………………………………

(podać zakres czynności, które pracownik będzie wykonywał)

………………………………………………………………………………………………… na czas:………………………………………………………………………………………...... zgodnie z umową )* nr………………………..………………..... z dnia …………..………... Wyżej wymieniony(a) ma prawo do posiadania klucza i plombownicy ze znakiem:

.......................................................................................................................................................

ZarządzającyWKD

....................................., dnia ..................................	..................................................

(miejscowość)	(pieczęć i podpis)

)* dotyczy tylko wykonawcy

………………………………

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

UPOW A Ż N I E N I E  Nr  ...................

### Załącznik 1a

do Instrukcji WKD A-3

Na podstawie „Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ru- chem kolejowym”, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr ............... z dnia ............................ Za- rządu    WKD Sp. z o.o.   oraz świadectwa    kwalifikacyjnego    nr………………………….

………………………. z dnia ……………….. , upoważniam:

Pana(nią) ...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

zatrudnionego(ną) w .............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

…

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym w obrębie.

............................................................................................................................................................... na czas: ……………………………………………………………………………………………….. w zakresie ………………………………………………………............ ….. …………………........ Wyżej wymieniony(a) ma prawo do posiadania klucza i plombownicy ze znakiem:

...............................................................................................................................................................

Zarządzający WKD

....................................., dnia ..................................

..................................................

(miejscowość)	(pieczęć i podpis)

### Załącznik 2

do Instrukcji WKD A-3

……………………………….	…….……………………

( pieczęć jednostki wystawiającej)	(miejscowość, dnia)

WNIO SEK

o przeprowadzenie sprawdzania przygotowania w miejscu pracy i wydanie upoważnienia do samodzielnego prowadzenia zabiegów utrzymania/prowadzenie robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym )* dla

Pan(i) …………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko)

wykształcenie …………………………………………………………………………………...

zatrudniony(a)  od dnia………………………………do dnia…………………………………..

na stanowisku …..……………………………………………………………………………….

przy czynnościach związanych …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

(podać okres oraz zakres czynności, które pracownik wykonywał)

…………………………………………………………………………………………………...

zakres upoważnienia …………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(podać zakres czynności, które pracownik będzie wykonywał)

nr świadectwa kwalifikacyjnego …..…….…………………………………………………….. umowa na wykonanie zabiegów obsługi technicznej/ prowadzenie robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym )*

nr …………………………………………………………z dnia ……………………………..

…………………………………

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

)* niepotrzebne skreślić

### Załącznik 2a

do Instrukcji WKD A-3

…...........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

P r o t o k ó ł  Nr……..

ze sprawdzania przygotowania w miejscu pracy do samodzielnego wykonywania czynności

Pan(i) …......................................................................urodzony(a) dnia….............................................r

(imię i nazwisko)

w ….................................................................................................PESEL…......................................

( miejsce urodzenia)

posiadający(a) Świadectwo kwalifikacji nr …………………………………….

Poddał(a) się w dniu…............................... zgodnie z wnioskiem nr…………………  sprawdzeniu przeprowadzonego przez zespół w składzie: Przewodniczący:…...........................................................................................................................

( imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Członkowie:

1)…......................................................................................................................................

( imię, nazwisko, i stanowisko służbowe)

2)…......................................................................................................................................

( imię, nazwisko, i stanowisko służbowe)

3)…........................................... …......................................................................................

( imię, nazwisko, i stanowisko służbowe)

W wyniku sprawdzenia przygotowania:

z zakresu automatyki………………………………………………………………..

( podać zakres)

z zakresu  inżynierii ruchu ….......................................................................................

( podać zakres)

z zakresu  nawierzchni i podtorza……………………………………………………

( podać zakres)

uzyskał(a) /nie uzyskał(a)* prawo do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania/ pro- wadzenia robót)* w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy i kluczy do urządzeń

Wydano:

a) Upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania / prowadzenia robót)* w czynnych urządzeniach srk prawa posiadania plombownicy i kluczy do urządzeń

Upoważnienie nr…………......................... Znaki  plombownicy….....................................

b). zawiadomienie o powtórzeniu sprawdzenia przygotowania pracownika do samodzielnego wy- konywania czynności przewidzianych na stanowisku pracy z zakresu* )

…......................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

( podpisy członków zespołu)	(Podpis  Przewodniczącego)

*).Niepotrzebne skreślić

………………………………

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Z E Z W O L E N I E

### Załącznik 3

do Instrukcji WKD A-3

Na podstawie upoważnienia do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk nr…………………………oraz umowy nr ……………………………… z dn………………….. zezwala się

Panu(i) ........................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, nr plombownicy)

....................................................................................................................................................

na rozpoczęcie robót w urządzeniach ........................................................................................

w obrębie ...................................................................................................................................

zgodnie z dokumentacją techniczną ..........................................................................................

....................................................................................................................................................

przy przestrzeganiu postanowień obowiązujących przepisów, instrukcji, zarządzeń, regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz wymienionych niżej wskazó- wek specjalnych.

Wskazówki specjalne ................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..............................., dnia .................

(miejscowość)

Kierujący zespołem ds. automatyki

……………………………………….

Grzbiet

Potwierdzam odbiór zezwolenia nr .......... dla pracowników, którym powierza się prowadzenie ro- bót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

................................, dnia .................

(miejscowość)

Imię i Nazwisko .................................

Stanowisko .......................................

Nr plombownicy ...............................

### Załącznik 4

do Instrukcji WKD A-3

.................................................................

WYKAZ

urządzeń oddziaływania pociągów

Miejsce zainstalowania urządzeń

Nazwa urządzenia	W czasie wykonywania ro- bót

Książka kontroli urządzeń znaj-

Zgłosić dyżur- nemu

Lp.	na posterunku ruchu/szlaku

w to- rze

km	Odcinek torowy

Odcinek zwrotni- cowy

czujnik ssp,

zmniejszyć

prędkość

wprow. tel. zap. pociąg.

duje się w

...........................

...........................

ruchu w

...........................

...........................

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14

Sporządził .................................................................

......................................... dnia, ................................

(miejscowość)

Kierujący zespołem ds.automatyki

### Załącznik 5

do Instrukcji WKD A-3

(strona tytułowa)

Pieczęć WKD

K S I Ą Ż K A

kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym / na przejeździe kolejowym (*) oraz o wpro- wadzeniu i odwołaniu obostrzeń

Nazwa post. ruchu kol. (stempel) .................................................................................................

=================================================================== Przejazd w km (przy obsłudze z odległości podać również km posterunku obsługującego)

....................................................................................................................................................... kontener (szafa sbl) ...................................................................................................................... Nastawnia (rodzaj nast. i skrót oznaczenia) .................................................................................

=================================================================== Przejazd na szlaku (podać również liczbę torów) ........................................................................

Rodzaj i typ urządzeń na przejeździe, sbl ....................................................................................

Rozpoczęto dnia.................................................................................... Zakończono dnia........................... ....................................................... Książka zawiera kart ponumerowanych ...............................................

...............................................................................................................

(liczba słownie)

.............................................................................................................

(podpis kierującego zespołem ds. automatyki)

(*) niepotrzebne skreślić

.............................................................................................................

(stempel)

A. Wykaz pracowników, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Jednostka	  i nr tel.

Nr plom- bownicy

Uwagi

1	2	3	4	5	6

B. Wykaz pracowników, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko

CZĘŚĆ I

Data i godz..	Rodzaj przeszkody lub uszkodzenia, przyczyny ich powstania, roboty związane z ich usunięciem, zdjęciem i założeniem plomb, wprowa- dzenie i odwołanie obostrzeń

Uwagi       organu nadzorczego

CZĘŚĆ II

Data i godz.	Zapisy o wykonanych robotach, tymczasowo wprowadzonych zmianach i sprawdzeniach urządzeń

oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń

### Załącznik 6

do instrukcji WKD A-3

Zamki	Zamki i plomby	Plomby

Plomby, które mogą być zdejmowane

przez prac. obsługi	Kłódki i plomby

1	2	3	4	5

−   Pomieszczenia na- prężaczy

−   Akumulatornie

−   Siłownie - rozdziel- nie

−   Pomieszczenia urządzeń napędowo

- sterujących ha- mulców torowych

−   Napędy elektryczne

−   Szafy torowe (kon- tenery)

−   Komory sygnałów

świetlnych

−   Elektryczne sprzę- gła sygnałowe

−   Kontakty ramienia semafora

−   Szafki narzędziowe

−  Pomieszczenie prze- kaźników

−  Pomieszczenie kom- puterów srk

−  Pomieszczenie gło- wic kablowych

−  Klucze zapasowe sy- gnałowe

−  Pomieszczenia urzą- dzeń do rejestracji zdarzeń.

−  Pomieszczenia lub szafy w innych po- mieszczeniach z apa- raturą zdalnego ste- rowania lub urządze- niami transmisji zdalnego sterowania.

−  Urządzenia zwalniające przy blo- kach elektromechanicznych

−  Przyciski do doraźnego zwalniania przebiegu

−  Przyciski dzwonków w powtarza- czach sygnałowych

−  Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych

−  Wyłączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licz- nik jest uszkodzony (w blokadzie przekaźnikowej – przyciski doraźne)

−  Bezpieczniki w obwodach kontrol- nych zwrotnic

−  Bezpieczniki główne na tablicy kon- trolnej

−  Korby do napędów elektrycznych

−  Drążki włączające

−  Klucze zapasowe zwrotnic i wyko- lejnic

−  Klucze rezerwowe do zamków zapa- sowych i spon

−  Klucze zapasowe do pomieszczeń

naprężaczy

−  Wielokrążki do podnoszenia naprę-

żaczy

−  Klucze zapasowe do siłowni

−  Plany świetlne

−  Szafki bateryjne

−  Sprzęgła dźwigni nastawczych

−  Elementy tablic rozdzielczych i kon- trolnych, przystosowane do plom- bowania

− Urządzenia zwalniające przy blokach elektromechanicznych

− Przyciski do doraźnego zwalniania przebiegów

− Przyciski dzwonków w powtarza- czach sygnałowych

− Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych

− Włączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licz- nik jest uszkodzony (w blokadzie przekaźnikowej - przyciski doraźne)

− Bezpieczniki w obwodach kontrol- nych zwrotnic

− Bezpieczniki główne na tablicy kon- trolnej

− Korby do napędów elektrycznych

− Drążki włączające

− Klucze zapasowe zwrotnic i wyko- lejnic

− Klucze rezerwowe do zamków zapa- sowych i spon

− Klucze zapasowe do pomieszczeń

naprężaczy

− Wielokrążki do podnoszenia naprę-

żaczy

− Klucze zapasowe do siłowni

− Klucze zapasowe od przycisku włą- czającego sygnał zastępczy

− Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i od zwalniaczy

− Przyciski bez licznika wyświetlające sygnały zastępcze

−   Skrzynie bloków elektromechanicz- nych i przekaźnikowych

−   Podstawy blokowe

−   Skrzynie zależności

−   Skrzynie kluczowe; jeśli konstruk- cja skrzyni nie jest przystosowana do zakładania kłódki, skrzynia może być tylko zaplombowana

−   Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek liniowych

−   Skrzynki ochronne zapadek prze- ciwzwrotnych

−   Powtarzacze semaforów wyjazdo- wych z kontaktami: jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek, powtarzacz może być tylko plombowany

−   Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek dźwigni zwrotnicowej

−   Przekaźniki grupowe szyn izolowa- nych jeśli nie znajdują się w szafie lub w przekaźnikowni

−   Szafy kablowe dla urządzeń stero- wania ruchem kolejowym

−   Nastawnice elektryczne suwakowe

−   Nastawnice elektryczne przekaźni- kowe; jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek, nastawnice mogą być tylko plom- bowane

−  Powtarzacze blokowe

−  Powtarzacze sygnałowe

−  Zastawki elektryczne dźwigni zwrotnicowych

−  Wszystkie inne urządzenia, których zamknięcia przystosowane są do plombowania

−  Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i od zwalniaczy

−  Przyciski bez licznika wyświetlające sygnały zastępcze lub gdy licznik jest uszkodzony

−  Mikroprocesorowe rejestratory zda- rzeń

−  Klucze zapasowe do pomieszczeń i aparatury zdalnego sterowania

− Przyciski doraźne blokady liniowej przekaźnikowej, bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony

− Przyciski pomocnicze zasilania blo- kady samoczynnej  z licznikiem

− Przyciski awaryjnej zmiany kierunku samoczynnej blokady liniowej (z licznikiem lub bez)

− Awaryjne przełączniki rodzaju ste- rowania w urządzeniach zdalnego sterowania

− Klucze od nastawni obiektów zdalnie sterowanych

− Klucze od nastawnicowni i innych pomieszczeń dostępnych dla prac. obsługi na nastawniach obiektów zdalnie sterowanych

− Zamknięcia nastawnic do sterowania miejscowego w obiektach zdalnie sterowanych

− Przyciski likwidacji rozprucia zwrot- nicy

− Przyciski i klucze zerowania liczni- ków osi

− Klucz do urządzeń UZK (wysyłanie wybranych poleceń)

### Załącznik 7

do Instrukcji WKD A-3

Wzór oznaczenia urządzeń, do których dostęp wiąże się z wprowadzeniem telefonicznego zapowiadana pociągów

30 mm

Kolor żółty – RAL 1016

### Załącznik 8

do Instrukcji WKD A-3

pieczęć jednostki

pracownika dokonującego kontroli

P R O T O K Ó Ł

badania prawidłowości wskazań oraz widoczności sygnałów i wskaźników

Dnia ......................... o godz.. ........ dokonano badania prawidłowości wskazań oraz widoczności sygnałów i wskaźników z lokomotywy na torze .........................................................................................................................................

szlaku (linii) ................................................................................................................................. stacji ............................................................................................................................................. przy stanie pogody (pogodnie, słonecznie, mgła itp.)................................................................... Stwierdzono, że prawidłowość wskazań oraz widoczność sygnałów i wskaźników jest prawidłowa z wyjątkiem :

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dokonujący badania ..........................................................

(podpis)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęćl zakładu linii kolejowych)

### Załącznik nr 9

do Instrukcji WKD A-3

Lp	Miejsce wykonania

Harmonogram napraw bieżących urządzeń srk na rok ……

Niezbędne mate-

Termin wyko-

System wykonania

.	naprawy	Zakres naprawy

riały

nania naprawy

naprawy (zleco- ny/własny)

Opracował:                                                                                                     Zatwierdził:

(podpis kierującego zespołem ds. automatyki)	(podpis ZARZĄDZAJĄCEGO WKD )

# WYKAZ ZMIAN

| L.p. | Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę | Zmiana dotyczy | Zmiana obowiązuje od dnia | Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozdział | § | ust./p-t |  |  |

### UWAGI I NOTATKI