Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o. o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WKD A-5

(E-18)

Grodzisk Maz. 2006r.

1 . Niniejsza instrukcja jest realizacją postanowień aktów prawnych , a w szczególności :

- Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. Nr86 , poz.789     z późniejszymi zmianami) ,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 2003r. Nr207 , poz.2016 z późniejszymi zmianami) .

2 . Przepis nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia

ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Miejsce opracowania:

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.

Wydział Infrastruktury

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright  by PKP WKD Sp. z o.o.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony

# SPIS  TREŚCI

SPIS  TREŚCI	3

Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE	5

§1. Cel instrukcji	5

§2. Podstawowe definicje	5

§3. Zakres instrukcji	6

§4. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników obsługi	6

Rozdział II  OGÓLNY OPIS PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	7

§5. Określenia	7

§6. Nastawnia i okręg nastawczy	7

§7. Zasadnicze części składowe urządzeń przekaźnikowych	7

§8. Nastawnica przekaźnikowa	8

§9. Przekaźniki	9

§10. Kable i armatura kablowa	9

§11. Napędy zwrotnicowe	9

§12. Sygnalizatory świetlne	9

§13. Urządzenia do układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów	10

§14. Blokada liniowa	10

§15. Elektryczne urządzenia zasilające	11

§16. Urządzenia rozdzielcze	11

Rozdział III  ZAMKNIĘCIA I PLOMBOWANIE URZĄDZEŃ	11

§17. Postanowienia ogólne	11

§18. Urządzenia, których zamknięcia i plomby nie mogą być otwierane (zrywane) przez pracowników obsługi	12

§19. Urządzenia, przy których plomby mogą być zrywane przez pracowników obsługi	12

Rozdział IV  OBSŁUGA PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	13

§20. Postanowienia ogólne	13

§21. Obsługa elementów nastawczych i obserwacja urządzeń	13

§22. Indywidualne przestawianie zwrotnic i wykolejnic	14

§23. Nastawianie sygnałów	15

§24. Zamykanie, utwierdzanie i zwalnianie przebiegów oraz indywidualne utwierdzanie zwrotnic i sygnałów	17

§25. Obsługa blokady liniowej	17

Rozdział V  PRZESZKODY W DZIAŁANIU URZĄDZEŃ ORAZ POSTĘPOWANIE W CZASIE ICH NAPRAWY	19

§26. Postanowienia ogólne	19

§27. Rozprucie zwrotnicy	19

§28. Przerwa w zasilaniu urządzeń	21

§29. Przeszkody w działaniu urządzeń nastawczych zwrotnicowych	21

§30. Przeszkody w działaniu urządzeń blokady liniowej	23

§31. Nieczynność sygnalizatorów	23

§32. Prowadzenie ruchu podczas przeszkód w działaniu urządzeń	24

§33. Prowadzenie robót w urządzeniach srk	25

Załącznik 1	26

Wskazówki dotyczące przymocowania zamka zwrotnicowego kluczowego typu normalnego przy zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu	26

Załącznik 2	30

Wskazówki dotyczące przymocowania spony iglicowej przy zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu	30

WYKAZ ZMIAN	34

# Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

## §1. Cel instrukcji

Instrukcja  obsługi  przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem  kolejowym  ma  na  celu zaznajomienie     zainteresowanych     pracowników     z     zasadami     obsługi     urządzeń przekaźnikowych.

## §2. Podstawowe definicje

- Na potrzeby niniejszej instrukcji wprowadza się następujące definicje:

1)	urządzenia sterowania ruchem kolejowym – urządzenia techniczne przeznaczone do sterowania ruchem kolejowym, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu, umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego srk zgodnie z jego  przeznaczeniem;  w  niniejszej  instrukcji  określane  także  nazwą  skróconą urządzenia srk lub urządzenia,

2)	książka   kontroli   urządzeń   –   książkę   kontroli   urządzeń   sterowania   ruchem kolejowym/ na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwołaniu obostrzeń ,

3)	obsługa - użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu,

4)	utrzymanie  –  w  ramach  eksploatacji,  zespół  wszystkich  działań  technicznych  i organizacyjnych mających na celu zachowanie struktury urządzenia srk w stanie umożliwiającym    wypełnianie    funkcji    zabezpieczenia    i    sterowania    ruchem kolejowym; utrzymanie obejmuje obsługę techniczną, obsługę diagnostyczną oraz remonty urządzeń srk,

5)	eksploatacja – zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na   celu   realizację   przez   użytkowane   urządzenia   funkcji   sterowania   ruchem kolejowym   i   zabezpieczenia   ruchu   na   przejazdach   kolejowych,   włącznie   z koniecznym dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych,

6)	obsługa  techniczna  -  w  ramach  utrzymania  urządzeń  srk,  zespół  wszystkich czynności  (zabiegów)  zawiązanych  z  konserwacją,  przeglądami  i  naprawami bieżącymi,

7)	obsługa diagnostyczna – w ramach utrzymania urządzeń srk, niezbędne działania wynikające z obowiązujących przepisów, instrukcji, normatywów technicznych i dokumentacji , mające na celu identyfikację stanu technicznego urządzeń srk,

8)	remont (naprawa główna) – wykonanie w urządzeniach srk robót budowlanych, nie będących konserwacją, przeglądem, naprawą bieżącą, mające na celu odtworzenia stanu pierwotnego całego obiektu lub jego elementu stanowiącego niezależną część konstrukcyjną lub funkcjonalną,

9)	roboty   (roboty   budowlane)   –   czynności  związane   z   budową,   przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką urządzeń srk.

- Występujące w instrukcji określenia dotyczące jednostek organizacyjnych i komórek wykonawczych oznaczają:

1)	zarządca infrastruktury –WKD Sp. z.o.o., podmiot wykonujący

działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową,

2)	zakład – wykonawczą jednostkę organizacyjną „WKD Sp. z.o.o”, eksploatującą urządzenia srk na obszarze sieci kolejowej, prowadzącą ewidencję majątkową tych urządzeń, WKD Sp. z.o.o.

3)	Kierujący zespołem do spraw automatyki – kierującego komórką  wykonawczą  zakładu,  zajmującą się obsługą, konserwacją, przeglądami i naprawami urządzeń srk,

- Występujących w instrukcji określeń dotyczących stanowisk nie należy utożsamiać z nazwami  stanowisk  osobistego  zaszeregowania  pracowników.  Określenia  stanowisk podane poniżej związane są z przypisanymi pracownikom funkcjami oraz czynnościami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urządzeń srk i oznaczają:

  - automatyk – pracownika sekcji upoważnionego do samodzielnego wykonywania zabiegów obsługi technicznej w czynnych urządzeniach srk wpisanego do tabeli A na odwrotnej stronie karty tytułowej książki kontroli urządzeń,

  - pracownik obsługi – dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego lub innego pracownika obsługującego (użytkującego) urządzenia srk,

  - pracownik  obsługi  technicznej  –  pracownika  wykonującego  zadania  obsługi technicznej urządzeń srk,

  - pracownik utrzymania – pracownika wykonującego zadania obsługi technicznej urządzeń srk, obsługi diagnostycznej lub roboty związane z budową, przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką urządzeń srk.

## §3. Zakres instrukcji

- Instrukcja zawiera ogólny opis, zasady działania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sposób ich obsługiwania i postępowania w razie przeszkód w ich działaniu.

- Postanowienia dotyczące eksploatacji tych urządzeń podane są w:

- „Instrukcji   o   zasadach   eksploatacji   i   prowadzenia   robót   w   urządzeniach sterowania ruchem kolejowym" : WKD A-3,

- „Instrukcji konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym"        :         WKD A-5,

- „Instrukcji diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” : WKD A-10.

- Obsługa urządzeń odbiegających od typu znormalizowanego powinna odbywać się na podstawie   niniejszej   instrukcji   oraz   dodatkowych   postanowień   uzupełniających, zawartych w regulaminie technicznym posterunku ruchu, w tym instrukcji i wytycznych opracowanych przez producentów urządzeń.

## §4. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników obsługi

    - Kandydaci na stanowiska pracowników obsługi przekaźnikowych urządzeń srk powinni przed dopuszczeniem do pełnienia obowiązków na tych stanowiskach odbyć przepisowe szkolenie i praktykę oraz złożyć egzaminy określone w osobnych przepisach.

    - Do obowiązków pracowników obsługi należy:

- obsługiwanie urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,

- baczne zwracanie uwagi na prawidłowość działania urządzeń i prawidłowości wskazań   sygnalizatorów	świetlnych   należących   do   obsługiwanego   okręgu nastawczego, jak również na prawidłowość działania urządzeń nie należących do obsługiwanego  okręgu  nastawczego,  lecz  widocznych  z  nastawni  lub  z  planu świetlnego   oraz   bezzwłoczne   zapisywanie   w   książce   kontroli   urządzeń zauważonych niedokładności w ich działaniu i zgłaszanie ich automatykowi.

- utrzymywanie w czystości urządzeń znajdujących się w nastawni i dostępnych pracownikom obsługi bez zrywania plomby i otwierania zamknięć,

  - Za obsługiwanie urządzeń i stan plomb jest odpowiedzialny na nastawni dysponującej dyżurny  ruchu,

  - Pracownik  obsługujący  urządzenia  srk  jest  odpowiedzialny  za  każdą  zmianę  stanu urządzeń  nastawczych,  jak  np.  przycisków  i  dźwigienek  sterujących  zwrotnicami  i sygnałami. Pracownikom utrzymania oraz innym uprawnionym pracownikom nie wolno zmieniać stanu urządzeń nastawczych, jak np. uruchamiać przycisków, dźwigienek - bez wyraźnej każdorazowej zgody dyżurnego ruchu lub nastawniczego.

  - W czasie mrozu i opadów  śniegu pracownicy obsługi urządzeń srk są obowiązani do dokonywania   dodatkowych   czynności   dla   zachowania   sprawności   obsługiwanych urządzeń. W tym celu pracownik obsługi podczas mrozu i opadów  śniegu powinien częściej  przestawiać  zwrotnice  (wykolejnice),  z  jednoczesną  obserwacją  wskazania amperomierza  prądu  nastawczego  oraz  powinien  włączyć  urządzenia  do  ogrzewania zwrotnic, jeżeli takie znajdują się w obsługiwanym okręgu nastawczym i nie są włączane automatycznie.

# Rozdział II  OGÓLNY OPIS PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

## §5. Określenia

Przekaźnikowe   urządzenia   sterowania   ruchem   kolejowym   (srk)   są   urządzeniami nastawczymi elektrycznymi, w których wszystkie zależności wykonywane są na drodze elektrycznej.

Pod  pojęciem  zależności  elektrycznych  należy  rozumieć  takie  wzajemne  powiązanie obwodów  elektrycznych  w  urządzeniach  nastawczych,  aby  wykluczyć  dokonanie czynności zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów przy nastawianiu przebiegów pociągowych  i  manewrowych  oraz  zapewnić  bezpieczeństwo  odbywającej  się  jazdy. Wzajemne  powiązanie  obwodów  elektrycznych  wykonane  jest  za  pomocą  styków przekaźników   lub   innych   urządzeń   (np.   styków   w   napędach   elektrycznych), zamykających lub otwierających obwody elektryczne.

Pod    pojęciem	nastawnicy    przekaźnikowej    należy    rozumieć    zestaw    urządzeń przeznaczonych    do    wykonywania    czynności    nastawczych    w    przekaźnikowych urządzeniach srk a także do przekazywania pracownikom obsługi informacji o ich stanie.

## §6. Nastawnia i okręg nastawczy

- Nastawnie  są  to  posterunki  nastawcze  wyposażone  w  nastawnicę  i  urządzenia  srk realizujące wymagane zależności oraz w urządzenia łączności.

- Okręg nastawczy jest to część lub całość obszaru posterunku ruchu, na którym wszystkie urządzenia srk obsługuje jeden posterunek nastawczy.

- 3.	Urządzenia srk umieszczone w oddzielnych szafach torowych lub kontenerach stanowią część   składową   urządzeń   przekaźnikowych   umieszczonych   w   nastawni,   z   której obsługuje się urządzenia danego okręgu nastawczego.

- W przypadku stosowania urządzeń do układowej kontroli niezajętości wszystkich torów głównych i rozjazdów stacja w zasadzie może być objęta jednym okręgiem nastawczym, jeśli jest to możliwe ze względu na charakter pracy stacji i układ torów oraz jeśli pozwala na to zasięg nastawiania zwrotnic i sygnałów zastosowanych w przekaźnikowych urządzeniach srk.

## §7. Zasadnicze części składowe urządzeń przekaźnikowych

Urządzenia przekaźnikowe składają się z nastawnicy, przekaźników, kabli i armatury kablowej, napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych, semaforów i tarcz  świetlnych, urządzeń  układowej  kontroli  niezajętości  torów  i  rozjazdów  (obwodów  torowych), urządzeń blokady stacyjnej, urządzeń blokady liniowej i urządzeń zasilająco-rozdzielczych.

## §8. Nastawnica przekaźnikowa

    - Nastawnica przekaźnikowa zawiera niezbędne elementy przeznaczone do wykonywania czynności nastawczych przez pracowników obsługi. Ponadto nastawnica umożliwia:

- przekazywanie  pracownikom  obsługi  informacji  o  stanie  urządzeń  w  formie optycznej i dodatkowo w miarę potrzeby akustycznej,

- rejestrację czynności nastawczych wykonywanych doraźnie lub awaryjnie.

  - Nastawianie zwrotnic, wykolejnic, sygnałów oraz obsługa blokady stacyjnej i liniowej jest  realizowane  za  pomocą  przycisków  (dźwigienek)  umieszczonych  na  pulpicie nastawczym zawierającym odwzorowanie układu torowego. Przyciski (dźwigienki) mogą być   również   umieszczone   na   manipulatorze   z   oddzielnie   instalowanym   planem świetlnym.

  - Elementy  nastawcze  pulpitu  są  tak  usytuowane,  aby  zapewnić  dogodną  obsługę,  zaś elementy informacyjne pulpitu (planu świetlnego) są tak umieszczone, aby odpowiadały sytuacji w terenie i umożliwiały dogodną obserwację.

  - Na pulpicie (planie świetlnym) przekazywane są informacje o:

- stanie sygnalizatorów,

- położeniu zwrotnic i wykolejnic,

- niezajętości torów i rozjazdów,

- utwierdzeniu, zamknięciu przebiegów,

- stanie blokady stacyjnej i liniowej,

- stanie awaryjnym urządzeń np. rozpruciu zwrotnicy,

- załączeniu napięcia nastawczego zwrotnic,

- stanie innych urządzeń srk np. rogatek przejazdowych.

  - Zależnie   od   konstrukcji   pulpitu   nastawczego,   planu	świetlnego  i   manipulatora przyciskowego, rozróżnia się następujące zasadnicze typy nastawnic przekaźnikowych:

- pulpit   nastawczy   z   planem	świetlnym,   na   którym   umieszczono   elementy nastawcze,

- pulpit   nastawczy   z   planem	świetlnym,   na   którym   umieszczono   elementy nastawcze i manipulatorem przyciskowym.

  - Plan świetlny może być przystosowany do pracy „na ciemno" lub „jasno". W pierwszym przypadku  -  gdy  nie  jest  ustawiony   żaden  przebieg  oraz  gdy  obwody  torowe  i zwrotnicowe nie są zajęte przez tabor - światła kontrolne torów i zwrotnic nie świecą się; w drugim przypadku - światła te świecą się. Plan  świetlny  może  być  również  przystosowany  do  pracy  w  obu  tych  wariantach;  wówczas do zmiany sposobu oświetlenia służy odpowiedni przycisk lub przełącznik.

  - Powtarzacze świetlne semaforów, tarcz ostrzegawczych, sygnałów powtarzających i tarcz manewrowych   na   planie	świetlnym   lub   pulpicie   lokalizuje   się   z   reguły   w odpowiadających im miejscach układu torowego. Powtarzacze te mogą mieć formę i kolor  świateł  odpowiadające  rzeczywistym  sygnałom  albo  też  -  przy  uproszczonym rozwiązaniu przekazywania informacji - wszystkie wskazania sygnałów zezwalających dla jazdy pociągu (z wyjątkiem sygnału zastępczego „Sz") sygnalizowane są jednym światłem zielonym ciągłym. Zezwolenie na jazdę manewrową sygnalizowane jest w obu wymienionych rozwiązaniach białym światłem.

  - W  urządzeniach  przekaźnikowych  można  stosować  komputerowe  pulpity  nastawcze. Sterowanie urządzeniami dokonywane jest za pomocą klawiatury lub innych urządzeń umożliwiających wprowadzanie danych do komputera. Informacje o stanie urządzeń są przekazywane  za  pomocą  monitorów  ekranowych  a  ich  zakres  obejmuje  informacje podane  w  ust.  4.  Komputerowe  pulpity  nastawcze  wyposażone  są  w  urządzenia  do rejestracji ustalonych czynności, stanów urządzeń oraz zdarzeń.

  - W  urządzeniach  przekaźnikowych  z  komputerowym  pulpitem  nastawczym  może  być stosowany rezerwowy zestaw komputerowy zapewniający przejecie procesów sterowania i rejestracji w przypadku awarii zestawu zasadniczego lub pulpit awaryjny, umożliwiający prowadzenie ruchu pociągów po wybranych torach głównych w czasie awarii sprzętu komputerowego.  Pulpit  ten  powinien  zapewniać,  co  najmniej  nastawianie  zwrotnic  i sygnałów   zastępczych   oraz   obsługę   blokady   liniowej.   Pulpit   awaryjny   powinien przekazywać   informację   o   stanie   urządzeń   sterowania   oraz   niezajętości   torów   i rozjazdów, po których odbywa się ruch.

## §9. Przekaźniki

    - Przekaźnik  jest  urządzeniem  elektromagnetycznym,  wyposażonym  w  zespół  styków sterujących obwodami nastawczymi i sygnalizacyjnymi.

    - Działanie przekaźnika oparte jest w zasadzie na pracy elektromagnesu, który kotwicą swą porusza zespół styków, powodując ich przełączenie.

## §10. Kable i armatura kablowa

- W przekaźnikowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym do połączenia urządzeń wewnętrznych  z  zewnętrznymi,  tj.  z  napędami  zwrotnicowymi,  sygnalizatorami  itp. używa się kabli.

- Wszystkie kable zakończone są w głowicach kablowych, garnkach rozdzielczych lub skrzynkach kablowych.

## §11. Napędy zwrotnicowe

- W   urządzeniach   przekaźnikowych   do   przestawiania   i   utrzymania   w   krańcowym położeniu zwrotnic, wykolejnic,

- Stosuje  się  napędy  elektryczne  z  kontrolą  lub  bez  kontroli  iglic,

- Prawidłowe  końcowe  położenie  zwrotnicy  kontrolowane  jest  za  pomocą  specjalnego zespołu styków, umieszczonych w napędzie. Odpowiednio zwierane styki sygnalizują w nastawni właściwe końcowe położenie zwrotnicy, za pomocą lampek kontrolnych.

- Napędy zwrotnicowe wykonywane są z urządzeniem do kontroli położenia iglic lub bez tego urządzenia. Przy użyciu napędu z kontrolą iglic kontrola położenia zwrotnicy w nastawni uzależniona jest od położenia iglic, które sprawdzane jest za pomocą suwaków kontrolnych, wprowadzonych do napędu i połączonych bezpośrednio z iglicami. Kontrola położenia zwrotnicy w nastawni przy użyciu napędu bez kontroli iglic uzależniona jest tylko od właściwego położenia suwaka nastawczego napędu.

- Napędy zwrotnicowe mogą być rozpruwalne i nierozpruwalne. Rozpruwalność napędu polega na tym, że gdy przy niewłaściwym nastawieniu zwrotnicy koła pojazdu przy ruchu z ostrza przestawią zwrotnicę, to napęd nie zostanie uszkodzony. W przypadku takim ruch iglic, przesuwanych kołami taboru, przenosi się przez pręt nastawczy na napęd, powodując rozłączenie styków kontrolnych napędu i jego częściowe przestawienie, co jest  sygnalizowane  na  planie  świetlnym.  Rozprucie  zwrotnicy  wyposażonej  w  napęd nierozpruwalny może spowodować uszkodzenie rozjazdu lub napędu zwrotnicowego.

## §12. Sygnalizatory świetlne

    - W urządzeniach przekaźnikowych stosuje się wyłącznie sygnalizatory świetlne.

    - Sygnalizatory  świetlne są stałymi urządzeniami sygnalizacyjnymi przeznaczonymi do przekazywania sygnałów zarówno dziennych, jak i nocnych, określonych w Instrukcji sygnalizacji.

    - Sygnalizatory świetlne mogą być wysokie (głowice umieszczone na masztach lub innych konstrukcjach)  oraz  karzełkowe  (głowice  umieszczone  bezpośrednio  na  fundamencie sygnalizatora).

    - Sygnalizatory ze względu na rodzaje podawanych sygnałów dzielą się na:

- pociągowe, do których zalicza się: semafory, tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory powtarzające,    sygnalizatory    sygnału    zastępczego    i    tarcze    ostrzegawcze przejazdowe,

- manewrowe, do których zalicza się tarcze manewrowe i rozrządowe.

Sygnały  manewrowe  mogą  być  również  podawane  na  semaforach  świetlnych znajdujących się w obrębie stacji - za wyjątkiem semaforów wjazdowych.

  - Semafory ze względu na miejsce ustawienia oraz funkcje posterunku ruchu dzielą się na.

- wjazdowe,

- wyjazdowe (w tym wyjazdowe grupowe),

- drogowskazowe

- odstępowe (obsługiwane lub samoczynne),

- zaporowe,

- osłonne.

## §13. Urządzenia do układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów

- Urządzenia do układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów stanowią funkcjonalną część urządzeń srk i przeznaczone są do kontrolowania niezajętości torów i rozjazdów przez tabor kolejowy oraz przekazywania pracownikom obsługi urządzeń srk informacji w tym zakresie. Do urządzeń układowej kontroli torów i rozjazdów należą: izolowane obwody torowe, bezzłączowe obwody torowe, licznikowe obwody  torowe itp. (zwane w dalszej części instrukcji obwodami torowymi).

- Zasadniczym zadaniem obwodów torowych jest samoczynna kontrola niezajętości torów i  rozjazdów.  Wjechanie  pojazdu  kolejowego  na  obwód  torowy  powoduje  zmianę położenia przekaźnika torowego, co sygnalizowane jest pracownikowi obsługi na planie świetlnym.   Urządzenia   te   mogą   być   również   wykorzystywane   do   automatyzacji nastawiania przebiegów manewrowych i pociągowych.

- W czasie prawidłowej pracy urządzeń przekaźnikowych na stacji lub innym posterunku ruchu z obwodami torowymi i zwrotnicowymi pracownik obsługi jest zwolniony od obowiązku naocznego stwierdzenia zajętości torów, z zastrzeżeniem jednak postanowień § 20 ust. 4 pkt. l.

- W  wyjątkowych  przypadkach,  wynikających  z  warunków  miejscowych,  w  których dopuszczono zastosowanie urządzeń przekaźnikowych bez obwodów torowych, funkcje takich obwodów przy samoczynnym zwalnianiu utwierdzenia przebiegów, umożliwianiu obsługi  bloków  liniowych  urządzeń  półsamoczynnej  blokady  liniowej,  samoczynnym nastawianiu sygnałów zabraniających jazdę pociągu itp. mogą spełniać np. elektroniczne obwody nakładane (EON).

## §14. Blokada liniowa

    - Blokadę  liniową  stanowi  zespół  urządzeń,  przeznaczonych  do  prowadzenia  ruchu pociągów na szlaku według zasady wyprawiania pociągów w odstępach blokowych.

- W    zależności    od    sposobu    prowadzenia	ruchu    blokada    liniowa    może    być jednokierunkowa,  do  prowadzenia  ruchu  po  torze  w  jednym  kierunku. W zależności od sposobu obsługi i działania blokada liniowa może być półsamoczynna lub samoczynna.

- Przy  współpracy  urządzeń  przekaźnikowych  z  samoczynną  blokadą  liniową  istnieje uzależnienie pomiędzy sygnałami wyświetlanymi na semaforach wyjazdowych a stanem urządzeń samoczynnej blokady liniowej.

- Przy współpracy urządzeń przekaźnikowych z półsamoczynną blokadą liniową istnieje odpowiednie uzależnienie między sąsiednimi posterunkami ruchu. Przy blokadzie liniowej półsamoczynnej stwierdzenie opuszczenia odstępu przez pojazd kolejowy  powinno  być  realizowane  za  pomocą  obwodów  torowych  lub  urządzeń punktowego, bądź strefowego oddziaływania (szyny izolowane, elektroniczne obwody nakładane), zlokalizowanych na posterunku ruchu, do którego przylega odstęp i przez wyznaczonego regulaminem technicznym pracownika, który musi potwierdzić wjazd w całości tego pojazdu z sygnałem końca pociągu. Potwierdzenie to może być dawane przez  obsłużenie  urządzenia  specjalnie  przeznaczonego  do  tego  celu.  Zgłoszenie wyprawienia i potwierdzenie przybycia pociągu dokonuje pracownik obsługi urządzeń srk  przy  współdziałaniu  pociągu  i  urządzenia  do  potwierdzenia  wjazdu  (wyjazdu) pociągu przez wyznaczonego pracownika.

- Zależności  miedzy  urządzeniami  przekaźnikowymi,  a  samoczynną  i  półsamoczynną blokadą liniową wykonane są wyłącznie na drodze elektrycznej.

## §15. Elektryczne urządzenia zasilające

- Elektryczne urządzenia zasilające są źródłami prądu, dostarczającymi energii elektrycznej do urządzeń srk.

- Podstawowymi  źródłami energii elektrycznej dla urządzeń srk są sieci energetyczne. Urządzenia na prąd przemienny zasilane są z tych źródeł, natomiast urządzenia pracujące na prąd stały zasilane są z baterii akumulatorów, które ładowane są z tych źródeł poprzez prostowniki.

- Przetwornica służy do zasilania szczególnie ważnych sygnalizatorów w czasie zaniku napięcia w sieci zasilającej, do czasu powrotu zasilania.

- Stan   elektrycznych   urządzeń   zasilających   urządzenia   srk   sygnalizowany   jest   w pomieszczeniu    nastawczym    za    pomocą    lampek    sygnalizacyjnych    lub    lampek sygnalizacyjnych i sygnałów akustycznych.

## §16. Urządzenia rozdzielcze

- Urządzenia rozdzielcze stanowią zespół urządzeń pozwalających na rozdział i właściwą kontrolę stanu zasilania (przyrządy pomiarowe). Zapewniają one przejrzysty rozdział zasilania na poszczególne obwody elektryczne.

- Elementy urządzeń rozdzielczych montowane są zazwyczaj na tablicach. Do urządzeń tych  zalicza  się  elektryczne  przyrządy  pomiarowe,  wyłączniki  ręczne  i  samoczynne, wszelkiego rodzaju bezpieczniki itp.

- Na  tablicy  umieszczonej  w  pomieszczeniu  nastawni  znajdują  się  bezpieczniki  i wyłączniki obwodów nastawczych zwrotnic oraz mogą być umieszczone wyłączniki dla innych   celów,   np.   do   elektrycznego   oświetlenia   zwrotnic,   oświetlenia   sygnałów zamknięcia  toru  na  wykolejnicach  i  kozłach  oporowych,  elektrycznego  ogrzewania rozjazdów itp.

# Rozdział III  ZAMKNIĘCIA I PLOMBOWANIE URZĄDZEŃ

## §17. Postanowienia ogólne

1.  W urządzeniach przekaźnikowych niektóre części urządzeń nastawczych i blokowych                   zamyka się na:

- plomby,

- zamki lub kłódki ,

- zamki i plomby ,

- kłódki i plomby .

  - Zamknięcia i plomby, których otwieranie dozwolone jest pracownikowi obsługującemu urządzenia,  dyżurny  ruchu  może  otwierać  samodzielnie.

  - Otwarcie  któregokolwiek  zamknięcia  i  zdjęcie  plomby  należy  zapisać  w  książce przebiegów oraz w książce kontroli urządzeń.

## §18. Urządzenia, których zamknięcia i plomby nie mogą być otwierane (zrywane) przez pracowników obsługi

1.	Urządzenia,  których  plomby  nie  mogą  być  zrywane  przez  pracowników  obsługi,   są   następujące:

- zestawy  bloków  przekaźnikowych  i  innej  aparatury  srk  znajdującej  się  w pomieszczeniach dostępnych dla pracowników obsługi,

- pulpity nastawcze,

- plany świetlne,

- mikroprocesorowe rejestratory zdarzeń,

- wszystkie    inne    urządzenia,    których    zamknięcia    przystosowane    są    do plombowania, a nie zostały wymienione w § 19.

  - Urządzenia, których zamknięcia nie mogą być otwierane przez pracowników obsługi, są  następujące:

  - obudowy elektrycznych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych,

  - szafki kablowe,

  - kontenery i szafy torowe.

## §19. Urządzenia, przy których plomby mogą być zrywane przez pracowników obsługi

1. Urządzenia, przy których plomby mogą być zrywane przez pracowników obsługi są następujące:

- wszelkie     plombowane     elementy     nastawcze     na     pulpicie     nastawczym  (manipulacyjnym)   i   na   planie	świetlnym   (przycisku   włączającego   sygnał zastępczy z licznikiem nie plombuje się, jeżeli licznik działa prawidłowo),

- korba do ręcznego przestawiania zwrotnic i wykolejnic,

- klucze do zapasowych zamków zwrotnicowych i spon iglicowych,

- klucze do siłowni,

- klucze do pomieszczeń przekaźników, komputerów (otwarcie tych pomieszczeń dozwolone   jest   pracownikowi   obsługi   urządzeń   srk   tylko   w   przypadkach szczególnych,  np.  w  razie  pożaru  albo  poważnej  awarii  instalacji  techniczno- sanitarnych w budynku nastawni, np. w razie zalania wodą pomieszczeń nastawni, gdy jest konieczne wejście do tych pomieszczeń w celu bezzwłocznego usunięcia przyczyny awarii).

- klucze do nastawnic nastawiania miejscowego w obiektach zdalnie sterowanych,

- inne urządzenia określone postanowieniami regulaminu technicznego, , których zastosowanie wynika z miejscowych warunków.

# Rozdział IV  OBSŁUGA PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

## §20. Postanowienia ogólne

- 1.  Każdy   pracownik   obsługi   jest   odpowiedzialny   za   prawidłową   obsługę   urządzeń sterowania ruchem kolejowym, śledzenie prawidłowości działania tych urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

- Gdy na posterunku ruchu nie odbywa się  żaden przebieg pociągowy lub manewrowy, urządzenia srk powinny znajdować się w położeniu zasadniczym. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne za zgodą zarządzającego WKDi powinny być ujęte w regulaminie technicznym.

- Przy  pełnieniu  obowiązków  związanych  z  prowadzeniem  ruchu  kolejowego  należy stosować się do postanowień odpowiednich instrukcji.

- Sprawdzenie drogi przebiegu w przekaźnikowych urządzeniach srk powinno odbywać się w sposób następujący:

- sprawdzenie  właściwego  położenia  zwrotnic  i  wykolejnic  oraz  czy  droga przebiegu jest wolna od przeszkód do jazdy należy dokonywać, przy prawidłowo działających urządzeniach, przez obserwację na pulpicie lub planie  świetlnym świecenia  lampek  kontrolnych  położenia  zwrotnic  i  wykolejnic  oraz  zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych. W przypadku, gdy przygotowana droga przebiegu jest ustawiona na mało używany tor (rozjazd) objęty obwodem torowym, a podczas ostatniego badania technicznego rozjazdów stwierdzono,  że powierzchnie toczne szyn są pokryte korozją, to sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna od przeszkód do jazdy powinno być dokonywane według sposobu ustalonego w regulaminie technicznym. Jeżeli do momentu przygotowania drogi przebiegu  nie  zlikwidowano  omawianej  korozji i automatyk nie stwierdził,  iż powtarzacz zajętości tego toru (rozjazdu) działa prawidłowo, należy prowadzić kontrolkę  zajętości  torów  wjazdowych   i  stosować  zamknięcia  pomocnicze urządzeń sterujących zwrotnicami i sygnalizatorami,

- prawidłowe   położenie   zwrotnic   i   wykolejnic   zabezpieczonych   tymczasowo zamkami   kluczowymi   bądź   sponami   iglicowymi   i   nastawianych   ręcznie,

  - Kolejność (wykaz) czynności wykonywanych przy obsłudze urządzeń przekaźnikowych jest  podana  w  tablicy  zależności,  tabeli  zapisu  zależności,  karcie  przebiegu  lub  w tabulogramie - osobno dla każdego zorganizowanego przebiegu.

  - Nie wolno przestawiać zwrotnic, ani wykolejnic:

  - pod pojazdami kolejowymi,

  - w całym okręgu nastawczym, jeżeli wyjątkowo odbywa się jazda pociągu po  nie utwierdzonej drodze przebiegu.

## §21. Obsługa elementów nastawczych i obserwacja urządzeń

1.  Wszelkiego  rodzaju  przyciski  i  dźwigienki,  klawisze,  wyłączniki  itp.  powinny  być obsługiwane ze spokojem, rozwagą i bez zbytniego pośpiechu. Przyciski i dźwigienki niestabilne należy obsługiwać zdecydowanie, utrzymując je w zmienionym położeniu około 2 sekundy. Obsługa manipulatora przyciskowego, nazywanego także tastaturą, nie wymaga  utrzymywania  jego  przycisków  w  końcowym  zmienionym  położeniu  przez okres 2 sek., a wystarcza zdecydowane naciskanie przycisków do oporu. W urządzeniach zblokowanych obowiązuje natomiast obsługa pulpitu nastawczego oburącz i wobec tego podana zasada dotyczy tych przycisków, z których każdy musi być utrzymywany w zmienionym położeniu (jedną ręką) na czas użycia innego przycisku (drugą ręką).

2. W przypadku stwierdzenia,  że element nastawczy przestawia się zbyt ciężko, należy bezzwłocznie zawiadomić o tym automatyka.

3.  Zabrania się obsługiwania przycisków, dźwigienek i innych elementów nastawczych, jeżeli  nie  ma  rzeczywistej  potrzeby  przestawienia  zwrotnicy,  podania  sygnału,  czy wykonania innej pracy.

4.   Dyżurny  ruchu  obowiązany  jest  do  obserwacji  powtarzaczy  na  planie świetlnym. Należy ponadto obserwować światła kontrolne urządzeń zasilających.

5.  O każdym użyciu plombowanego przycisku lub dźwigienki na pulpicie nastawczym i w pomieszczeniu nastawnicy dyżurny ruchu powinien  dokonać  zapisu  w  książce  kontroli  urządzeń,  podając  okoliczności  użycia, wprowadzić  niezbędne  obostrzenia  w  ruchu  pociągów  i  niezwłocznie  powiadomić automatyka.

## §22. Indywidualne przestawianie zwrotnic i wykolejnic

- 1.   Do  przestawiania  zwrotnic  lub  wykolejnic  stosuje  się  zasadniczo,  w  urządzeniach przekaźnikowych,   przyciski   wciskane   lub   wyciągane.   Dopuszczalne   jest   również stosowanie do tego celu dźwigienek przechylnych (niestabilnych).

- W celu przestawienia zwrotnicy lub wykolejnicy należy obsłużyć odpowiedni przycisk lub  dźwigienkę  przez  naciśnięcie,  wyciągnięcie  lub  przechylenie  albo  też  nacisnąć przycisk należący do danej zwrotnicy  lub wykolejnicy i następnie, trzymając go w tym położeniu, nacisnąć przycisk grupowy „+" lub „-". Liczba  jednocześnie  przestawianych  zwrotnic  powinna  być  określona  w  regulaminie technicznym dla każdej nastawnicy z osobna. Na przestawianie się zwrotnicy lub wykolejnicy wskazują:

- zgaśniecie  światła kontrolnego położenia zwrotnicy lub wykolejnicy, przy stałej  świetlnej kontroli położenia,

- wychylenie  się  wskazówki  amperomierza,  zarówno  w  rozwiązaniach  ze  stałą świetlną kontrolą, jak i bez omawianej stałej kontroli położenia, spowodowane przepływem prądu nastawczego do silnika elektrycznego w napędzie.

  - Dla  zwrotnic  wyposażonych  w  obwody  torowe,  oprócz  przycisków  lub  dźwigienek służących do ich przestawiania, stosuje się plombowany przycisk pomocniczy; przycisku tego nie plombuje się, jeżeli współpracuje on z licznikiem rejestrującym każdorazową jego obsługę. Aby przestawić zwrotnicę w przypadku uszkodzenia jej obwodu torowego (wygaszone światło kontroli obwodu torowego zwrotnicowego lub palące się czerwone) należy - po osobistym przekonaniu się, czy zwrotnica nie jest zajęta przez pojazd kolejowy i że nic się do niej nie zbliża, zerwać plombę (jeżeli przycisk jest plombowany), obsłużyć ten przycisk i trzymać go w tym położeniu w czasie obsługiwania przycisku służącego do przestawiania zwrotnicy. Zdjęcie plomby z przycisku pomocniczego bądź zmieniony stan licznika obsługi takiego przycisku  wymaga  dokonania  zapisu  w  książce  kontroli  urządzeń  i  powiadomienia automatyka o przyczynie użycia przycisku. W urządzeniach zblokowanych nie wymaga się  trzymania  naciśniętego  przycisku  bocznikowania  izolacji.  Użycie  tego  przycisku powinno  natomiast  nastąpić  po  naciśnięciu  i  trzymaniu  w  tym  położeniu  przycisku należącego do danej zwrotnicy, jednak przed naciśnięciem przycisku grupowego „+" lub „-".

  - Do wyłączania i włączania prądu nastawczego zwrotnic i wykolejnic w pomieszczeniu nastawni  znajdują  się,  na  specjalnej  tablicy  kontrolnej  lub  na  pulpicie  nastawczym, przyciski lub dźwigienki przechylne współpracujące z lampką kontrolną, przy czym:

- w celu wyłączenia prądu nastawczego należy obsłużyć odpowiedni przycisk lub dźwigienkę, co jednocześnie sygnalizowane jest zgaśnięciem lub zaświeceniem się ww. lampki kontrolnej,

- dla  włączenia  prądu  nastawczego  należy  obsłużyć  odpowiedni  przycisk  lub dźwigienkę; włączenie prądu nastawczego sygnalizowane jest zapaleniem się lub zgaśnięciem żarówki kontrolnej,

- wyłączenia i włączenia prądu nastawczego do pojedynczego obwodu nastawiania zwrotnicy   (wykolejnicy)   można   dokonywać   przez   wyłączenie   i   włączenie właściwych bezpieczników nastawczych, umieszczonych na tablicy kontrolnej w pomieszczeniu nastawnicy.

## §23. Nastawianie sygnałów

1.   Do  nastawiania  sygnałów  dla  jazd  pociągowych  i  manewrowych  w  urządzeniach przekaźnikowych  stosuje  się  w  zasadzie  przyciski.  Możliwe  jest  również  stosowanie dźwigienek przechylnych niestabilnych,

2.   Nastawianie sygnałów na semaforze odbywa się w następujący sposób:

- w  celu  podania  na  semaforze  sygnału  zezwalającego  na  jazdę  pociągu  z równoczesnym  utwierdzeniem  przebiegu  należy  obsłużyć  właściwy  przycisk sygnałowy.

- po zapaleniu się  światła kontrolnego utwierdzenia przebiegu gaśnie     czerwone światło  na  powtarzaczu  sygnałowym  (w  urządzeniach  zblokowanych  nie  ma takiego powtarzacza) i ukazuje się  światło kontrolne sygnału zezwalającego na jazdę   odpowiadające  sygnałowi  na  semaforze  albo  tylko  zielone   światło kontrolne,

- w  czasie  prawidłowej  pracy  urządzeń  przekaźnikowych  ustawienie  sygnału „Stój" na semaforze następuje samoczynnie przez pociąg bez dodatkowej obsługi urządzeń. Do  ustawienia  na  semaforze  sygnału  „Stój"  po  omyłkowym  podaniu  sygnału zezwalającego  na  jazdę  lub  w  przypadku  niebezpieczeństwa  służy  specjalny przycisk nie plombowany lub ten sam przycisk, którym nastawiony był sygnał zezwalający.

- po obsłużeniu przycisków określonych w punkcie 3 na powtarzaczu sygnałowym gaśnie   sygnał   zezwalający   na   jazdę   i   zapala   się	światło   czerwone,

- do ręcznego (doraźnego) zwolnienia utwierdzenia przebiegu pociągowego służy odpowiedni,  dla  danego  przebiegu,  przycisk  doraźny  plombowany

- zdjęcie plomby z przycisku doraźnego zwolnienia, bądź zmieniony stan licznika rejestrującego   użycie   przycisków   określonych   w   punkcie   5,   jak   również przyczynę  ręcznego  zwolnienia  utwierdzenia  przebiegu  pociągowego  należy odnotować w książce kontroli urządzeń,

- w  celu  podania  na  semaforze  sygnału  zezwalającego  na  jazdę  manewrową  z równoczesnym zamknięciem lub utwierdzeniem całej lub części drogi przebiegu należy obsłużyć właściwy przycisk sygnałowy

- w czasie prawidłowej pracy urządzeń przekaźnikowych wygaszenie na semaforze sygnału   zezwalającego   na   jazdę   manewru   (z   bezzwłocznym   zwolnieniem zamknięcia  przebiegu)  następuje  po  obsłużeniu  osobnego  przycisku  lub  tego samego,  którym  nastawia  się   światło  białe  albo  też  -  samoczynnie  przez manewrujący tabor, bez dodatkowej obsługi urządzeń.

3.   Nastawianie sygnałów na tarczach manewrowych:

  - w celu podania na tarczy manewrowej sygnału zezwalającego na jazdę manewru z   równoczesnym   zamknięciem   lub   utwierdzeniem   całej   lub   części   drogi przebiegu należy obsłużyć właściwy przycisk sygnałowy.

  - w  czasie  prawidłowej  pracy  urządzeń  przekaźnikowych  ustawienie  na  tarczy manewrowej  sygnału  zabraniającego  jazdy  (z  bezzwłocznym  zwolnieniem zamknięcia  przebiegu)  następuje  po  obsłużeniu  osobnego  przycisku  lub  tego samego,   którym   zapala   się	światło   białe   albo   też  -  samoczynnie  przez manewrujący tabor, bez dodatkowej obsługi urządzeń.

4.  Doraźne zwolnienie przebiegów manewrowych sygnalizowanych za pomocą semaforów i tarcz manewrowych:

    - do ręcznego (doraźnego) zwolnienia utwierdzenia przebiegu manewrowego służy odpowiedni dla danego przebiegu przycisk doraźny plombowany albo przycisk nie plombowany współpracujący z licznikiem. Ręczne  (doraźne)  zwolnienie  utwierdzenia  całej  lub  części  drogi  przebiegu manewrowego, która podlega utwierdzeniu, może następować bezzwłocznie albo z upływem około l minuty, licząc od momentu użycia przycisku(ów) doraźnego zwolnienia;

    - użycie    przycisku(ów)    dla    ręcznego    zwolnienia    utwierdzenia    przebiegu manewrowego dozwolone jest tylko w uzasadnionej sytuacji ruchowej, kiedy nie zadziałał układ samoczynnego zwolnienia lub gdy zachodzi konieczność zmiany drogi  przebiegu  albo  też  gdy  dla  bezpieczeństwa  ruchu  pociągów  trzeba przestawić zwrotnicę lub wykolejnicę utwierdzoną w danym przebiegu. Po obsłużeniu tego (tych) przycisku(ów) na semaforze lub na tarczy manewrowej gaśnie   sygnał   zezwalający   na   jazdę   manewru,   a   na   planie świetlnym sygnalizowane jest zwolnienie przebiegu;

    - zdjęcie plomby z przycisku doraźnego zwolnienia bądź zmieniony stan licznika rejestrującego   użycie   przycisków   określonych   w   punkcie   l,   jak   również przyczynę  ręcznego  zwolnienia  utwierdzenia  przebiegu  manewrowego  należy odnotować w książce kontroli urządzeń.

      - W razie grożącego niebezpieczeństwa sygnał zezwalający na semaforze należy bezzwłocznie zmienić na sygnał „Stój".

      - Nastawianie   sygnałów   na   tarczach   ostrzegawczych   odbywa   się   równocześnie   z nastawieniem sygnałów na odpowiednich semaforach i nie wymaga osobnych czynności obsługi urządzeń przekaźnikowych.

      - Podawanie sygnałów zastępczych odbywa się w następujący sposób:

- do  podawania  sygnałów  zastępczych  stosuje  się  przyciski  z  licznikiem.  Dla sygnalizowania jazdy pociągu po torze prawym i lewym mogą być stosowane wspólne lub oddzielne przyciski sterujące sygnałem zastępczym,

- sygnały zastępcze w nastawni dysponującej podaje osobiście dyżurny ruchu,

- wyświetlenie   sygnału   zastępczego   może   następować   na   czas   określony urządzeniami  sterującymi

- każdorazowe  użycie  przycisku(ów)  do  wyświetlenia  sygnału  zastępczego  jest rejestrowane   licznikiem,   a   na   planie	świetlnym   powoduje   wyświetlenie odpowiedniego powtarzacza tego sygnału,

- wygaszenie  sygnału  zastępczego  następuje  samoczynnie  po  upływie  koło  90 sekund, licząc od chwili włączenia.  Równocześnie  z  wygaśnięciem  sygnału  zastępczego  następuje zmiana  stanu  licznika  i  wygaśnięcie  na  planie   świetlnym  odpowiedniego powtarzacza tego sygnału ,

- w przypadku konieczności wcześniejszego wyłączenie sygnału zastępczego, niż wynika to z układów samoczynnego wygaszania sygnału, należy użyć do tego celu odpowiedniego przycisku odwoławczego,

- w książce przebiegów oraz w książce kontroli urządzeń należy odnotować każde użycie sygnału zastępczego, zmieniony stan licznika, numer pociągu lub pojazdu pomocniczego,  który  przyjęto  lub  wyprawiono  na  sygnał  zastępczy  oraz przyczynę jego użycia. Jeżeli nie było usterki w działaniu urządzeń srk, to wystarcza zapis o użyciu sygnału zastępczego z adnotacją zmienionego stanu licznika dokonany w książce przebiegów,   jeżeli   jest   prowadzona,   lub   w dzienniku   ruchu   posterunku zapowiadawczego.

## §24. Zamykanie, utwierdzanie i zwalnianie przebiegów oraz indywidualne utwierdzanie zwrotnic i sygnałów

1. Utwierdzanie  drogi  przebiegu  pociągowego  następuje  samoczynnie  po  obsłużeniu przycisku(ów) służącego(ych) do podawania sygnałów zezwalających na semaforze (§ 23 ust. 2 pkt. l).

2.  Zabezpieczenie zwrotnic w przebiegu przy jeździe pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz        powinno  być  dokonane  przez  obsłużenie  przycisku  specjalnego  (jeśli  on istnieje) lub przez wyłączenie zasilania obwodu nastawczego zwrotnic albo też przez zastosowanie zamknięć pomocniczych.

3. Przy  prawidłowo  działających  urządzeniach  zwolnienie  utwierdzania  przebiegu pociągowego  odbywa  się  samoczynnie  przez  oddziaływanie  pociągu  na  obwody torowe i zwrotnicowe albo też wyjątkowo, na elektroniczne obwody nakładane. Zwolnienie utwierdzenia przebiegu pociągowego następuje z chwilą minięcia odcinka torowego ostatniej zwrotnicy w drodze przebiegu przez ostatnią oś pociągu, a przy podziale na sekcje - zwolnienie każdej sekcji następuje samoczynnie po zwolnieniu sekcji poprzedniej i po zjechaniu pociągu z danej sekcji.

4. W  przypadku  niezadziałania  układu  samoczynnego  zwolnienia  utwierdzenia  drogi przebiegu pociągu należy postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 23 ust. 2 pkt. 5 i 6.

- Zamknięcie  (utwierdzenie)  przebiegu  manewrowego  następuje  samoczynnie  po obsłużeniu przycisku(ów) służącego(ych) do podawania sygnału zezwalającego na jazdę manewru na semaforach lub tarczach manewrowych.

- Przy  prawidłowo  działających  urządzeniach  zwolnienie  utwierdzenia  przebiegu manewrowego odbywa się samoczynnie przez oddziaływanie manewrującego taboru na obwody torowe i zwrotnicowe. W  przypadku  niezadziałania  układu  samoczynnego  zwolnienia  utwierdzenia  drogi przebiegu manewrowego należy postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 23 ust. 4.

- W celu zwolnienia zamknięcia drogi przebiegu manewrowego należy użyć przycisku ręcznego zwolnienia zamknięcia.

## §25. Obsługa blokady liniowej

- Przy   samoczynnej   blokadzie   liniowej   istnieje   uzależnienie   między   sygnałami   na semaforach  a  stanem  obwodów  torowych  oraz  uzależnienie  wskazań  sygnałowych semaforów samoczynnych i obsługiwanych (powiązania posterunku ruchu z samoczynną blokadą liniową).

- Stan zajętości przylegających do posterunku ruchu odstępów powtarzany jest na planie świetlnym w odpowiedniej nastawni. Na szlaku wyposażonym w urządzenia jednokierunkowej samoczynnej blokady liniowej może  być  zastosowany  specjalny  przycisk  plombowany  z  licznikiem  umożliwiający dyżurnemu ruchu doprowadzenie do stanu zasadniczego urządzeń blokady samoczynnej po  przejeździe  pociągu  w  kierunku  przeciwnym  do   zasadniczego  po  danym   torze szlakowym.  Użycie  tego  przycisku  jest  dozwolone  dopiero  po  upewnieniu  się  przez dyżurnego ruchu, że szlak jest wolny i na sąsiednim posterunku ruchu nie jest ustawiony na ten szlak żaden przebieg wyjazdowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

3.     Półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa:

- na liniach jednotorowych, jak również w razie potrzeby na liniach dwutorowych, stosuje się blokadę półsamoczynną (z blokami pozwolenia) przekaźnikową lub elektromechaniczną (trzyokienkową) współpracującą z blokami przekaźnikowymi,

- aby  można  było  wyprawić  pociąg  ze  stacji  lub  z  innego  zapowiadawczego posterunku  ruchu  na  szlak  muszą  być  odblokowane  dwa  bloki:  pozwolenia  i początkowy,

- po  spełnieniu  wszystkich  zależności,  po wyjeździe pociągu i nastawieniu na semaforze sygnału „Stój", należy zablokować blok  początkowy;  zablokowanie  bloku  uniemożliwia  podanie  na  semaforach wyjazdowych w danym kierunku sygnału zezwalającego na jazdę,

- równocześnie   z   zablokowaniem   bloku   początkowego   odblokowuje   się   na sąsiednim posterunku ruchu blok końcowy, do którego został wyprawiony pociąg,

- po wjeździe pociągu na posterunek ruchu z sygnałami końcowymi i po minięciu przez pociąg „sygnałowego miejsca końca pociągu" wyznaczonego w regulaminie technicznym, należy zablokować blok końcowy. Zablokowanie bloku końcowego powoduje na współpracującym posterunku ruchu odblokowanie bloku początkowego, co stanowi potwierdzenie przybycia pociągu na   posterunek   ruchu,   na   którym   nastąpiło   blokowanie   bloku   końcowego; równocześnie następuje możliwość podania semaforów wyjazdowych w danym kierunku,

- blok pozwolenia obsługuje się (przez zablokowanie go) tylko wtedy, gdy udziela się    pozwolenia    sąsiedniemu    zapowiadawczemu    posterunkowi    ruchu    na wyprawienie  pociągu.  Zablokowany  blok  pozwolenia  uniemożliwia  podawanie sygnałów na semaforach wyjazdowych. Blok  pozwolenia  można  obsłużyć  tylko  wtedy,  gdy  jest  odblokowany  blok początkowy tzn. dokonane zostało potwierdzenie przybycia wysłanego przez tę stację pociągu.

  - W blokadzie liniowej półsamoczynnej przekaźnikowej po wyjeździe pociągu przy sygnale „stój"   na   semaforze   wyjazdowym,   a   na   posterunku   odgałęźnym   bez   semafora wyjazdowego - przy sygnale „Stój" na semaforze wjazdowym, jest możliwość blokowania  „w    przód"    po    obsłużeniu pomocniczego nieplombowanego przycisku bloku początkowego, współpracującego z licznikiem. Użycie wymienionych przycisków pomocniczych, umożliwiających obsługiwanie blokady liniowej półsamoczynnej podczas przeszkody w nastawianiu semafora oraz zmieniony stan licznika należy odnotować w książce kontroli urządzeń i powiadomić o tym automatyka. Dla  pociągów  wyjeżdżających  użycie  przycisku  pomocniczego  dla  blokowania  bloku początkowego  w  blokadzie  liniowej  półsamoczynnej  przekaźnikowej,  po  wyjeździe pociągu   przy   sygnale   „Stój"   na   semaforze   wyjazdowym,   wymaga   wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów, mimo iż współpracujący z blokiem licznik działa prawidłowo. Jeżeli zaistnieje przeszkoda w nastawieniu sygnału zezwalającego na jazdę na semaforze    odstępowym    posterunku    położonego    na    szlaku    z    blokadą    liniową półsamoczynną  przekaźnikową,  to  dla  umożliwienia  blokowania  „w  przód"  i  „w  tył" obowiązuje  dyżurnego  wykonywanie  analogicznych  (podanych  w  niniejszym  ustępie) czynności obsługi urządzeń, jakie wykonuje się podczas wyprawiania i przyjmowania pociągów  na  stacji  oraz  spowodowanie  wprowadzenia  telefonicznego  zapowiadania pociągów między zapowiadawczymi posterunkami ruchu ograniczającymi szlak z tym posterunkiem  odstępowym  i  zawiadomienie  o  usterce  automatyka.  Ponadto  dyżurny powinien dokonać o tym zapisu w książce kontroli urządzeń. W wymienionych przypadkach blokada liniowa nie jest podstawą do prowadzenia ruchu, a bloki liniowe należy obsługiwać jako pomocniczy  środek prowadzenia ruchu pociągów. Telefoniczne   zapowiadanie   pociągów   powinno   obowiązywać   do   czasu   usunięcia uszkodzenia,  z  zachowaniem  jednak  postanowień  instrukcji  WKD R-1,  sprawdzenia prawidłowości  działania  urządzeń  srk  i  dokonania  o  tym  zapisu  w  książce  kontroli urządzeń przez automatyka. Jeżeli natomiast nie można nastawić semafora wjazdowego na sygnał zezwalający, to po obsłużeniu  pomocniczego  nieplombowanego  przycisku  bloku  końcowego  w  blokadzie liniowej przekaźnikowej - współpracującego z licznikiem, co powinno być dokonane przed wydaniem zezwolenia na wjazd pociągu, istnieje możliwość potwierdzenia jego przybycia przez blokowanie „w tył". Dla pociągów wjeżdżających na stacje lub na posterunek odgałęźny posiadający semafory wyjazdowe  użycie  przycisku  pomocniczego  dla  blokowania  przekaźnikowego  bloku końcowego,  nie  wymaga  wprowadzenia  telefonicznego  zapowiadania  pociągów,  o  ile współpracujący z blokiem licznik działa prawidłowo.

# Rozdział V  PRZESZKODY W DZIAŁANIU URZĄDZEŃ ORAZ POSTĘPOWANIE W CZASIE ICH NAPRAWY

## §26. Postanowienia ogólne

- Wszelkie    uszkodzenia    i    przeszkody    w    prawidłowej    obsłudze    powstałe    w przekaźnikowych urządzeniach srk wewnętrznych lub zewnętrznych na stacji lub na szlaku, jak również  brak  kłódek lub plomb, rozprucie zwrotnicy  i  uszkodzenie  lub przejechanie  wykolejnicy,  dyżurny  ruchu  powinien  zanotować  w  książce  kontroli urządzeń. Jeżeli uszkodzenie wymaga wprowadzenia telefonicznego zapowiadania lub telefonicznego polecania i zgłaszania przygotowania drogi przebiegu, to fakt ten powinien odnotować w dzienniku ruchu i książce kontroli urządzeń.

- Dyżurny     ruchu     powinien     zawiadomić     automatyka     o    nieprawidłowościach wymienionych w ust. l, 2, 3 i zanotować to w książce kontroli urządzeń na swojej nastawni, bez względu na której nastawni (posterunku) zaistnieje uszkodzenie. Jeżeli zaistniała usterka wpływa na opóźnienie biegu pociągów dyżurny ruchu powinien o tym zawiadomić dyspozytora. O przeszkodach,  które  nie  wymagają  natychmiastowego  usunięcia,  jak  np.  nie zwolnienie przebiegu, przepalanie się bezpiecznika w obwodzie nastawczym zwrotnicy lub wykolejnicy, przepalanie się żarówki kontrolnej w planie świetlnym, nieprawidłowe działanie obwodu torowego itp., zaistniałych poza regulaminowymi godzinami pracy automatyka, na tych stacjach (posterunkach), gdzie nie ma zorganizowanego zespołu szybkiego usuwania awarii, automatyka zawiadamia się w regulaminowych godzinach jego pracy.

- O każdym spowodowanym przez pojazd kolejowy przypadku wykazywania rozprucia zwrotnicy przez urządzenia srk, pracownik obsługi powinien natychmiast powiadomić toromistrza i automatyka odpowiedzialnego za urządzenia. Każda rozpruta zwrotnica niezależnie od tego,  że w wyniku  oględzin  pracownik  obsługi  dopuścił  po  niej  jazdę  pojazdów  kolejowych, powinna być niezwłocznie sprawdzona przez uprawnionych pracowników, wpisanych do  tabeli  A  i  B  książki  kontroli  urządzeń,  wynik  tego  sprawdzenia  powinien  być odnotowany w książce kontroli urządzeń i w dzienniku oględzin rozjazdów. Zwrotnica rozpruta  przez  pojazd  kolejowy  jadący  po  niewłaściwie  ułożonej  drodze  przebiegu, powinna  być  wyłączona  z  ruchu  do  czasu  jej  sprawdzenia  przez  uprawnionych pracowników.

- O usunięciu przeszkody w działaniu urządzeń srk automatyk robi zapis w książce kon- troli urządzeń, który powinien być dokonany na tej nastawni  (posterunku), na której zaistniała  usterka.  Pracownicy  obsługi  urządzeń   ze   wszystkich  kolejnych  zmian przyjmują ten zapis do wiadomości, potwierdzając to swoim podpisem jeżeli usterka nie została usunięta. W  przypadku  obsługi  z  nastawni  urządzeń  zabezpieczania  ruchu  na  przejeździe kolejowym  (rogatki,  powtarzacz  zdalnej  kontroli  działania  urządzeń  samoczynnej sygnalizacji przejazdowej), zapisy o uszkodzeniach i naprawie tych urządzeń prowadzi się we wspólnej książce kontroli urządzeń.

## §27. Rozprucie zwrotnicy

- Rzeczywiste  rozprucie  zwrotnicy,  a  także  ewentualne  wykazywanie  rozprucia  pod jadącym pojazdem kolejowym lub powstania alarmu rozprucia bez pojazdu kolejowego na zwrotnicy „(tzw. pozorne rozprucie)" sygnalizowane jest w nastawni za pomocą światła   kontrolnego   czerwonego   oraz   dzwonka   alarmowego   z   jednoczesnym wygaśnięciem  światła  kontrolnego  położenia  zwrotnicy,  jeżeli  w  danym  systemie kontrola położenia zwrotnicy jest włączona stale. Obsługujący  urządzenia  obowiązany  jest  każdorazowo  po  zaobserwowaniu  sygnału rozprucia lub powstaniu alarmu sprawdzić w terenie stan zwrotnic, których sygnały rozprucia (alarmu) dotyczą i do czasu sprawdzenia przez uprawnionych pracowników, wpisanych do tabeli A i B książki kontroli urządzeń, zwrotnicę wykazującą sygnał rozprucia   lub   powstanie   alarmu,   biorącą   udział   w   przebiegach   pociągowych, zabezpieczyć tymczasowo na miejscu stosując:

  - w przypadku rzeczywistego rozprucia -  łącznie zamek zwrotnicowy (przy iglicy odlegającej) i sponę iglicową (przy iglicy przylegającej),

  - w  przypadku  „pozornego  rozprucia"  -  zamek  zwrotnicowy  lub  sponę iglicową  (przy  iglicy  odlegającej),  odpowiadający  rodzajowi  zamknięcia nastawczego i typowi szyny;

ponadto  obsługujący  urządzenia  obowiązany  jest  zanotować  w  dzienniku  oględzin rozjazdów wyniki dokonanych oględzin i jeżeli miało miejsce rzeczywiste rozprucie - także numer lokomotywy, która rozpruła zwrotnicę.

Po stwierdzeniu przez pracownika obsługi (w wyniku dokonanych oględzin rozjazdu w terenie),  że  zwrotnica  wykazująca  sygnał  rozprucia  lub  powstania  alarmu  nie  jest uszkodzona, można dopuścić jazdę pociągu po tej zwrotnicy:

- po upewnieniu się, że iglice nie są pogięte, iglica dolegająca dokładnie przylega do opornicy,  odlegająca  zajmuje  wymagane  położenie  a  zamknięcie  nastawcze, drążek  suwakowy  (suwak)  i  pręty  kontrolne  nie  uległy  uszkodzeniu  (zgięcie, pęknięcie, rozerwanie),

- po  tymczasowym  zabezpieczeniu  zwrotnicy  (zamkiem,  sponą)  do  czasu  jej sprawdzenia przez uprawnionych pracowników, wpisanych do tabeli A i B książki kontroli  urządzeń,  pracownik  obsługi  powinien  przy  tym  przestrzegać  zasady obsługiwania urządzeń sygnałowych i prowadzenia ruchu podczas przeszkód w działaniu urządzenia, określone w § 32 ust. 2 oraz przestrzegać postanowień § 26 ust. 1-3.

Po wpisaniu do książki kontroli urządzeń faktu rozprucia zwrotnicy, bądź powstania alarmu i zerwaniu plomby należy nacisnąć przycisk wyłączenia alarmu, a następnie doprowadzić zwrotnicę do krańcowego położenia za pomocą odpowiednich przycisków lub dźwigienek (§ 22 ust. 2) albo za pomocą ręcznego korbowania. W  urządzeniach  przekaźnikowych  posiadających  na  pulpicie  nastawczym  specjalny plombowany  przycisk  „kontrola  rozprucia",  po  zaistniałym  rozpruciu  zwrotnicy  i doprowadzeniu  jej  do  krańcowego  położenia,  celem  uzyskania  kontroli  położenia zwrotnicy, należy zdjąć plombę i użyć tego przycisku oraz przycisku sterującego „+" lub „-".

Użycie  przycisku  grupowego  „rozprucie  zwrotnicy"  jest  rejestrowane  licznikiem  w związku z czym w dokonywanym zapisie w książce kontroli urządzeń należy również podać zmieniony stan licznika. Jeżeli  po  zwrotnicy  zabezpieczonej  na  miejscu  zamkiem  zwrotnicowym  lub  sponą iglicową  ma  odbyć  się  jazda  manewrowa  to  zamykanie  założonych  tymczasowo zamków zwrotnicowych i zakładanie spon iglicowych nie jest konieczne, o ile 3-krotna próba   elektrycznego   przełożenia   zwrotnicy   wypadnie   pomyślnie   i   obsługujący urządzenia  stwierdzi  prawidłowe  działanie  zwrotnicy  oraz urządzeń  srk  i  uzyska kontrolę położenia zwrotnicy na planie świetlnym.

- Jeżeli  zostanie  rozpruta  zwrotnica  zamknięta  w  przebiegu  w  czasie,  gdy  odnośny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę, wówczas na semaforze oraz na jego powtarzaczu na pulpicie nastawczym następuje samoczynnie zmiana sygnału na „Stój". Zmiana sygnału zezwalającego na jazdę na sygnał „Stój" w tym przypadku następuje niezależnie  od  tego,  z  której  nastawni  zwrotnica  ta  jest  nastawiana.

## §28. Przerwa w zasilaniu urządzeń

- Jeżeli równocześnie wygasną wszystkie  światła kontrolne oraz  światło kontroli sieci i prądu  nastawczego,  wskazuje  to  na  przerwę  w  zasilaniu  urządzeń  lub  przepalenie bezpiecznika głównego. W regulaminie technicznym powinna znajdować się krótka instrukcja o postępowaniu w razie przerwy w zasilaniu urządzeń srk, dostosowana do warunków miejscowych. Pracownik  obsługi  obowiązany  jest  w  takim  przypadku  obserwować  na  planie świetlnym  i  tablicy  kontrolnej,  czy  zadziałały  przetwornice  sygnałowe  zasilające semafory wjazdowe i tarcze ostrzegawcze tych semaforów

- O  każdej  przerwie  w  zasilaniu  urządzeń  z  sieci  energetycznej  dyżurny  ruchu  obowiązani są dokonać zapisu w książce kontroli urządzeń, podając czy zadziałały    przetwornice, oraz notując całkowity czas przerwy zasilania urządzeń srk z sieci energetycznej.

- W razie przerwy w zasilaniu urządzeń dyżurny ruchu,  obowiązany  jest  ustawić  przycisk  (wyłącznik)  prądu nastawczego w położenie „wyłączony" i zastosować ręczne przestawianie zwrotnic i wykolejnic korbą. Ponowne włączenie prądu nastawczego zwrotnic może nastąpić po sprawdzeniu,  że nie odbywa się w tym czasie ruch pociągów lub manewry oraz  że zwrotnice nie są przestawiane ręcznie za pomocą korby.

- Na   posterunkach   ruchu,   na   którym   zamiast   agregatu   prądotwórczego   użyte   są przetwornice; podczas zaniku napięcia w sieci dyżurny ruchu powinien obsługiwać je zgodnie z instrukcją obsługi załączaną do regulaminu technicznego.

## §29. Przeszkody w działaniu urządzeń nastawczych zwrotnicowych

  - Jeżeli  pracownik  obsługi  zmuszony  jest  do  ręcznego  przestawiania  zwrotnicy  lub wykolejnicy korbą, obowiązany jest każdorazowo na czas jej przestawiania wyłączyć prąd nastawczy przez wyjęcie bezpiecznika nastawczego, bądź użycie odpowiedniego przycisku (dźwigienki) na pulpicie nastawczym lub tablicy kontrolnej (patrz na § 22 ust. 4).

- W przypadku dłużej trwającego uszkodzenia, bądź wykonywania robót przy zwrotnicy (wykolejnicy),  należy  jej  przycisk  nastawczy  zabezpieczyć  przed  przypadkowym naciśnięciem za pomocą urządzenia ochronnego. W  urządzeniach  zblokowanych  należy  do  tego  celu  wykorzystywać  możliwość indywidualnego utwierdzenia zwrotnic poprzez użycie przycisku „stop". Nastawniczemu nie wolno odłączać napędu elektrycznego od zwrotnicy (wykolejnicy), z wyjątkiem przypadku, gdy przestawianie za pomocą korby okazuje się niemożliwe. Zwrotnicę wyłącza się z scentralizowanego nastawiania wówczas, gdy nie daje się przestawić za pomocą korby - przez wyciągnięcie sworznia łączącego suwak iglicowy z prętem  napędowym.  Jeżeli  napęd  zwrotnicowy  ma  urządzenie  do  kontroli  iglic,  to należy również wyciągnąć sworznie  łączące suwaki kontrolne z prętami kontrolnymi. Wykolejnicę  wyłącza  się  podobnie  jak  elektryczny  napęd  zwrotnicowy  bez  prętów kontroli iglic. Jeżeli zwrotnica uszkodzona lub wykazująca sygnał rozprucia (powstanie alarmu) albo wyłączona z scentralizowanego nastawiania bierze udział w przebiegach pociągowych (jako  jezdna  lub  ochronna),  to  należy  ją  zabezpieczyć  na  miejscu  za  pomocą zapasowych  kluczowych  zamków  zwrotnicowych  trzpieniowych  i  spon  iglicowych (zgodnie z § 27 ust. l) - będących na wyposażeniu posterunku. Należy używać zamków zwrotnicowych odpowiadających rodzajowi zamknięcia nastawczego i typowi szyny. Sposób umocowania zamka i spony przy zwrotnicy pokazany jest w załącznikach 1 i  Jeżeli  wykolejnica  wyłączona  z  scentralizowanego   nastawiania  bierze  udział  w przebiegach   pociągowych,   to   należy   ją   dozorować   na   miejscu   zgodnie   z postanowieniami § 32 ust. l pkt 3 i ust. 3. Główki sworzni, które pracownik obsługi urządzeń srk może wyjąć w celu odłączenia napędu zwrotnicy lub wykolejnicy (gdy napędu nie daje się korbować), malowane są na kolor czerwony; sworzeń taki przy zwrotnicy  z  zamknięciem  nastawczym  suwakowym  należy  włożyć  z  powrotem  w otwór, skąd był wyjęty, a następnie zabezpieczyć od wypadnięcia.

- Gdy  po  użyciu  przycisku  nastawczego  zwrotnicowego  nastąpił  zanik  kontroli,  lecz wychylenie  wskazówki  amperomierza  prądu  nastawczego  trwa  zbyt  długo,  należy natychmiast obsłużyć przycisk dla przestawienia zwrotnicy do pierwotnego położenia. Dalsze próby przestawiania zwrotnicy są niedozwolone. Zwrotnicę tą należy sprawdzić na miejscu i usunąć przeszkodę powodującą trudności w jej przestawianiu (jeżeli jest to możliwe), a następnie dla próby przestawić ją kilkakrotnie. Jeżeli   mimo   obsługiwania   przycisku   nastawczego   zwrotnicy   nie   następuje   jej przestawienie,  ale  po  przestawieniu  ręcznym  uzyskuje  się  na  planie   świetlnym prawidłową  kontrolę  jej  położenia,  użycie  przycisku  do  nastawiania  na  semaforze sygnału zezwalającego na jazdę jest możliwe jedynie za każdorazowym zezwoleniem dyżurnego ruchu.

- W przypadku, gdy po ręcznym przełożeniu zwrotnicy (wykolejnicy) nie uzyskuje się na planie  świetlnym prawidłowej kontroli jej położenia, a przy tym bierze ona udział w przebiegu,  to  dopuszczenie  jazdy  pociągu  wymaga  miejscowego  zabezpieczenia zwrotnicy (dozorowania wykolejnicy), a jeżeli brak możliwości centralnego nastawiania zwrotnic i podświetlenia pulpitu dotyczy grupy zwrotnic (okręgu nastawczego, całej stacji),  to  zamki  zwrotnicowe  lub  spony  iglicowe  należy  założyć  przy  zwrotnicach niewidocznych z miejsca obsługi, a pozostałe zwrotnice (wykolejnice) biorące udział w przebiegu  pociągowym  należy  strzec  przed  przestawieniem;  zwrotnice  strzeżone  są wtedy, gdy obsługujący je pracownik widzi ich położenie z miejsca, w którym się znajduje i może zapobiec przestawieniu ich. Takie samo postępowanie obowiązuje i w tym przypadku, gdy naciśnięto przycisk nastawczy  zwrotnicy  (wykolejnicy)  biorącej  udział  w  przebiegu  pociągowym  a obserwacja  amperomierza  prądu  nastawczego  lub  lampki  kontrolnej  wskazuje  na zakończenie  pracy  napędu,  lecz  nie  uzyskuje  się  na  planie  świetlnym  kontroli  jej położenia.

- Jeżeli  przy  przejeżdżaniu  zwrotnicy  wyposażonej  w  obwód  torowy  stwierdzono niewłaściwy  (niezgodny  z  sytuacją  ruchową)  stan   świateł  kontrolnych  zajętości zwrotnicy na planie świetlnym, wówczas nastawniczy (dyżurny ruchu) obowiązany jest przed każdym przestawieniem zwrotnicy, bądź podaniem sygnału zezwalającego na jazdę  -  upewnić  się  według  sposobu  wskazanego  w  regulaminie  technicznym,  czy zwrotnica nie jest zajęta i czy nie zbliża się do niej żaden pojazd kolejowy. Takie samo postępowanie obowiązuje nastawniczego (dyżurnego ruchu) każdorazowo przed podaniem sygnału zastępczego lub przed wydaniem rozkazu na jazdę pociągu. Usterkę tę należy wpisać do książki kontroli urządzeń i zawiadomić o tym automatyka oraz naczelnika sekcji.

- Gdy przy obsłudze przycisków zwrotnicy wyposażonej w obwód torowy zwrotnica się nie przestawia, mimo że nie jest zajęta, należy po sprawdzeniu na gruncie, czy nie ma przeszkód do przełożenia zwrotnicy, przestawić ją przy pomocy przewidzianego do tego celu  pomocniczego  przycisku  doraźnego  plombowanego,  bądź  nieplombowanego współpracującego z licznikiem. Dyżurnego ruchu (nastawniczego) obowiązują przy tym postanowienia zawarte w § 22 ust. 3.

- W przypadku gdy mimo wykonania czynności określonych w ust. 6 zwrotnicy (wykolejnicy) nie można przestawić elektrycznie, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć od niej prąd nastawczy (według sposobu podanego w § 22 ust. 4) i przestawić ją na miejscu ręcznie za pomocą korby.

- Zlikwidowanie miejscowego zabezpieczenia  zwrotnicy (zamkami lub sponami), jeśli było takie zastosowane dla przebiegów pociągowych i dopuszczenie jazdy pociągów po tej  zwrotnicy  bez  ograniczeń  określonych  w  §  29,  może  mieć  miejsce  dopiero  po stwierdzeniu  przez  upoważnionego  pracownika –  wpisanego do wykazu A lub B książki kontroli urządzeń     (odpowiednim zapisem w książce kontroli urządzeń lub w dzienniku oględzin rozjazdów) o ustaniu przyczyn jego wprowadzenia.

## §30. Przeszkody w działaniu urządzeń blokady liniowej

- W przypadku powstania uszkodzenia w urządzeniach blokady liniowej półsamoczynnej uniemożliwiającej  normalną  obsługę  tych  urządzeń,  względnie  jeśli  przeszkodę  w normalnej  obsłudze  blokady  liniowej  powoduje  usterka  zaistniała  w  urządzeniach stacyjnych,  należy  bezzwłocznie wprowadzić  telefoniczne  zapowiadanie  i  jeżeli  jest  to  możliwe  obsługiwać  bloki liniowe,  jako  pomocniczy   środek  prowadzenia  ruchu.  Telefoniczne  zapowiadanie powinno  obowiązywać  do  czasu  usunięcia  uszkodzenia. O  zaistniałym  uszkodzeniu  i  wprowadzeniu  obostrzeń  dyżurny  ruchu  powinien zawiadomić automatyka i dokonać zapisu w książce kontroli urządzeń.

## §31. Nieczynność sygnalizatorów

- Gdy   po   użyciu   przycisku   sygnałowego   albo   przycisków   lub   dźwigienek   do przebiegowego nastawiania zwrotnic, na semaforze nie pojawił się sygnał zezwalający na  jazdę pociągu,  pomimo  prawidłowego  nastawienia  drogi  przebiegu, wskazuje to na przeszkodę w obwodach elektrycznych dotyczących danego  sygnalizatora.  Należy  wówczas  ponownie  sprawdzić  właściwe  położenie wszystkich urządzeń, zgłosić o wyniku dyżurnemu ruchu i po otrzymaniu od niego polecenia wykonać dalsze czynności dla przepuszczenia pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz.

- Jeżeli po minięciu semafora przez czoło pociągu albo po ukończeniu przebiegu sygnał zezwalający na jazdę nie zmienił się na „Stój", wówczas należy użyć właściwego(ych) przycisku(ów) (§ 23 ust. 2 pkt. 3) w celu nastawienia na tym semaforze sygnału „Stój".

- W  przypadku  gdyby  na  semaforze,  po  minięciu  go  przez  czoło  pociągu  albo  po ukończeniu   przebiegu,   pozostawał   nadal   sygnał   zezwalający   na   jazdę,   mimo zastosowania  się  do  postanowień  ust.  2,  należy  bezzwłocznie  semafor  ten  osłonić przenośną  tarczą  zatrzymania  (sygnałem  Dl)  i  postępować  zgodnie  z  „Instrukcją  o prowadzeniu  ruchu  pociągów” WKD R-1,  a  następnie  powiadomić  o  tym  automatyka  w  celu spowodowania  wygaszenia  tego  sygnału.  Ponadto  należy  o  tym  dokonać  zapisu  w książce kontroli urządzeń.

- Gdy po użyciu przycisku(ów) dla nastawienia na semaforze lub tarczy manewrowej sygnału   zezwalającego   na   jazdę   manewru   albo   po   obsłużeniu   przycisków   lub dźwigienek do samoczynnego nastawiania przebiegów, po uprzednim nastawieniu drogi przebiegu, nie następuje zmiana sygnału, wskazuje to na uszkodzenie w obwodach elektrycznych dotyczących danego sygnału. Wydanie zezwolenia na wykonanie jazdy manewrowej w takich przypadkach powinny być zgodne z postanowieniami instrukcji WKD R-l i instrukcji sygnalizacji WKD E-l .

- Jeżeli  po  minięciu  semafora  lub  tarczy  manewrowej  przez  ostatnią  oś  taboru  po ukończeniu przebiegu sygnał zezwalający na jazdę manewrową nie zmieni się na sygnał zabraniający, wówczas należy użyć właściwego(ych) przycisku(ów) (patrz na § 23 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3 pkt. 2), w celu nastawienia na tym semaforze lub tarczy sygnału zabraniającego jazdy.

- W  przypadku  gdyby  na  semaforze  lub  tarczy  manewrowej,  po  minięciu  go  przez ostatnią oś pojazdu kolejowego albo po ukończeniu przebiegu, pozostawał nadal sygnał zezwalający na jazdę, mimo zastosowania się do postanowień ust. 5, należy bezzwłocznie powiadomić o tym automatyka, który powinien spowodować wygaszenie tego sygnału. Jeżeli wskutek usterki na semaforze lub tarczy manewrowej jest stale sygnał zezwalający  na  jazdę  manewrową  i  uszkodzenie  to  nie  może  być  natychmiast  usunięte, wówczas sygnalizator ten należy osłonić przenośną tarczą zatrzymania (sygnałem Dl) albo wstrzymać manewry po torze, przy którym  stoi uszkodzony semafor lub tarcza, gdyby ustawienie tarczy zatrzymania miało ograniczać ruch pociągów. Ponadto należy o tym dokonać zapisu w książce kontroli urządzeń.

## §32. Prowadzenie ruchu podczas przeszkód w działaniu urządzeń

1. Gdy na skutek przeszkód - przyciski nastawiania przebiegów, mimo ich obsłużenia, nie powodują ustawienia odpowiednich sygnałów na semaforach, wówczas pozwolenie na jazdę pociągu należy wydawać za pomocą sygnału zastępczego lub rozkazu. W tych przypadkach przed każdą jazdą pociągu należy wykonać następujące czynności:

1)  zwrotnice, wykolejnice  i tarcze manewrowe działające bez przeszkód nastawić stosownie do przebiegu, sprawdzić ich  światła kontrolne na planie  świetlnym i utwierdzić je przez obsługę przycisków specjalnych, jeżeli one są, a jeżeli ich nie ma to wyłączyć prąd nastawczy albo też założyć urządzenia ochronne na przyciski i dźwigienki nastawcze zwrotnic i wykolejnic biorących udział w przebiegu,

2)  w  razie  uszkodzenia  urządzeń  nastawczych  zwrotnicy  (wykolejnicy)  lub  jej przycisków  (dźwigienek)  sterujących  należy  założyć  urządzenia  ochronne  na przyciski (dźwigienki) nastawcze tej zwrotnicy (wykolejnicy) i w razie potrzeby przestawić  ją  ręcznie  za  pomocą  korby,  po  uprzednim  zastosowaniu  środków ostrożności, omówionych w § 22 ust. 4, § 28 ust. 3 i § 29 ust. l i 2. O  właściwym  nastawieniu  zwrotnicy  należy  się  przekonać  poprzez  obserwację świateł kontrolnych położenia tej zwrotnicy na planie  świetlnym, a jeżeli jest to możliwe  -  po  upewnieniu  się  na  miejscu  o  położeniu  i  przyleganiu  iglicy  do opornicy. Dopuszczenie jazdy pociągu po zwrotnicy wymagającej miejscowego zabezpieczenia musi być poprzedzone wykonaniem czynności określonych w § 27 ust. l, § 29 ust. 2 i 4, a zlikwidowanie miejscowego zabezpieczenia takiej zwrotnicy - spełnieniem warunków określonych w § 29 ust. 8,

3)   w  razie  uszkodzenia  urządzeń  nastawczych  wykolejnicy  należy  postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 2 i w ust. 3,

4)  przy wyjazdach - upewnić się, czy aktualny stan bloku początkowego odpowiada położeniu „szlak (odstęp blokowy) jest wolny", a przy blokadzie samoczynnej - czy co najmniej pierwszy odcinek oddalania na planie  świetlnym nie wykazuje zajętości,

5)  dopiero  po  wypełnieniu  tych  czynności  można  obsłużyć  przycisk(i)  sygnału zastępczego lub wydać rozkaz na jazdę pociągu.

- Podczas   miejscowego   zabezpieczenia   zwrotnicy   należy   dla   każdego   przebiegu pociągowego sprawdzić jej położenie przed podaniem sygnału zezwalającego na jazdę, sygnału zastępczego lub doręczeniem rozkazu. Jeżeli   miejscowe   zabezpieczenie   zostało   zastosowane   na   skutek   rzeczywistego rozprucia, to oprócz wymaganego sprawdzenia położenia zwrotnicy na miejscu przed każdą jazdą pociągu, nie wolno nastawić na semaforach sygnałów zezwalających na jazdę pociągów z prędkością większą niż 40 km/godz. Zakaz ten obowiązuje do czasu sprawdzenia zwrotnicy przez uprawnionych pracowników (wpisanych do wykazu A lub B książki kontroli urządzeń)  nawet wtedy, gdy podanie takich sygnałów było możliwe i pracownik obsługi nie stwierdził (w wyniku dokonanych oględzin) uszkodzenia zwrotnicy. Wówczas przy prowadzeniu ruchu pociągów na sygnał zastępczy lub rozkaz obowiązują postanowienia „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów” WKD R-1 w zakresie stosowania środków pomocniczych w celu uniemożliwienia omyłkowego podania sygnału zezwalającego na semaforze. Jeżeli natomiast zwrotnica uszkodzona np. wskutek rozprucia, po której pracownik obsługi  dopuścił  jazdę,  przed  jej  sprawdzeniem  przez  uprawnionych  pracowników sekcji eksploatacji, bierze udział tylko w pracy manewrowej, to założenie przy niej zamka lub spony nie jest wymagane, o ile napęd nie został odłączony od zwrotnicy i jest zachowane właściwe przyleganie iglic do opornic w obu położeniach zwrotnicy.

- Wykolejnicy   wyłączonej   z   scentralizowanego   nastawiania   z   powodu   usterki   w urządzeniach nastawczych nie zamyka się w czasie trwania przebiegu pociągowego, a dozoruje się ją na miejscu albo z nastawni (posterunku). Jeżeli ze względu na zajęcia służbowe lub złą widoczność wykolejnicy z nastawni nie może tego wykonać pracownik obsługi, należy dla zapewnienia ochrony bocznej przed wykolejnicą  ustawić  przenośną  tarczę  zatrzymania  D  l  i  zarządzić  ograniczenie prędkości    do    40    km/godz.    pociągów    wjeżdżających,    wyjeżdżających,    bądź przejeżdżających (o ile nie wynika to z sygnalizacji).

- Podczas trwania usterek, zdjęcia plomb z przycisków lub innych urządzeń oraz otwarcia pomieszczenia przekaźników, należy prowadzić zapisy w książce przebiegów (o ile jest prowadzona) w pełnym zakresie. Jeżeli ponadto są naruszone zamknięcia lub uzależnienia urządzeń blokady liniowej, to należy wprowadzić telefoniczne zapowiada- nie jako zasadniczy  środek prowadzenia ruchu, z zachowaniem jednak postanowień zawartych w § 25 ust. 4 i § 30 ust. 1 i obsługiwać bloki liniowe jako pomocniczy środek prowadzenia ruchu, jeżeli jest to możliwe.

## §33. Prowadzenie robót w urządzeniach srk

Obowiązki  pracowników  utrzymania  urządzeń  srk  przed  rozpoczęciem,  w  czasie prowadzenia i po zakończeniu w nich robót określa „Instrukcja o zasadach eksploatacji, i prowadzeniu robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym" : WKD A-3 .

# Załącznik 1

## Wskazówki dotyczące przymocowania zamka zwrotnicowego kluczowego typu normalnego przy zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu

A. Uwaga wstępna

Miejsce na opornicy, w którym należy założyć zwrotnicowy zamek kluczowy, oznaczone jest przez pomalowanie szyjki szyny na biało (rys. 2). Przytrzymywanie iglicy w położeniu odsuniętym za pomocą trzpienia uwidocznione jest na rys. l.

Rys. l

l - w tym położeniu znajduje się wysunięty sworzeń, 2 - iglica odsunięta

Rys. 2

Zał. 1 c.d.

S. Sposób zakładania zamka

Zwrotnicę nastawić w odpowiednie położenie, po odłączeniu pręta napędnego.

Zamek zwrotnicowy kluczowy założyć po stronie iglicy odsuniętej.

Jeżeli zamknięcie nastawcze hakowe lub suwakowe jest uszkodzone, to należy oprócz tego zabezpieczyć każdą iglicę dosuniętą za pomocą spony iglicowej.

Rys. 3

3.	Obie śruby, służące do przymocowania zamka, należy założyć z tyłu (rys. 3), następnie zakręcić i dociągnąć nakrętki po uprzednim podniesieniu dźwigienek bezpiecznika (rys.

3 i  4). Dźwigienki m zabezpieczające nakrętki dadzą się podnieść tylko wtedy, gdy trzpień  T w zamku jest luźny, a więc gdy zamek został otwarty przez przekręcenie klucza w prawo.

Zał. 1 c.d.

Rys. 4

Rys. 5

Zał. 1 c.d.

4.	Dźwigienki m zabezpieczające nakrętki przełożyć w dół (rys. 5).

5.	Po wsunięciu trzpienia  T zamknąć zamek. Trzpień zamka należy tak daleko wsunąć, aby bolec a dotknął zamka w miejscu n (rys. 5). Klucz da się wyjąć z zamka dopiero po zamknięciu zwrotnicy.

6.	Klucz umieścić w przepisowym miejscu (tablica kluczowa, szafka kluczowa, skrzynia kluczowa, zamek zależności, zamek blokowy, zamek elektromagnetyczny itp.).

7.	Zamek pozostawić przy zwrotnicy do czasu usunięcia przeszkody.

8.	Jeżeli zwrotnica ma być przestawiona, trzeba klucz włożyć do zamka i przekręcić w prawo,  wskutek  czego  zamek  zostanie  otwarty,  a  trzpień  zamka  da  się  swobodnie wysunąć.

# Załącznik 2

## Wskazówki dotyczące przymocowania spony iglicowej przy zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu

A. Uwagi wstępne

a)   Miejsce na opornicy, w którym należy założyć sponę iglicowa, oznaczone jest małym otworem w szyjce szyny, obwiedzionym białym kolorem (rys. 1).

Rys. 1 Zabezpieczenie iglicy odsuniętej

Hak h obejmuje stopkę szyny, występ i przeszkadza przesunięciu się iglicy do opornicy

Zał. 2 c.d.

Rys. 2 Zabezpieczenie iglicy dosuniętej

Hak k przyciska iglicę do opornicy

W otwór ten należy włożyć ostrze śrubowego sworznia spony.

b)  W sponach iglicowych nowszej konstrukcji, przedstawionych na rysunkach l i 2 zamek s spony jest osadzony u góry. Spon tych należy używać z zasady do zabezpieczenia zwrotnic. Umieszczenie zamka na sponie u góry lub z boku nie wpływa na sposób zakładania spon.

Zał. 2 c.d.

B. Sposób zakładania spony

1.	Zwrotnice nastawić w odpowiednie położenie po odłączeniu pręta napędnego.

2.	Przez obrót kółka d wykręcić sworzeń śrubowy (w tym celu należy suwak v przesunąć do położenia wskazanego na rys. 3).

3.	Płytkę przyporową  a nastawić odpowiednio do występującego w danej zwrotnicy typu szyn.

Rys. 3 Spona iglicowa z zamkiem u góry

4.	Sponę iglicową założyć i przykręcić:

a)  według rysunków l i 4, w celu zabezpieczenia iglicy odsuniętej;

b)  według rysunków 2 i 5, w celu zabezpieczenia iglicy dosuniętej;

5.	Suwak zamykający v (rys. l) wyciągnąć (przeciągnąć) przez kółko d (rys. l i 5).

6.	Zamek spony zamknąć. Po zabezpieczeniu zwrotnicy klucz da się wyciągnąć z zamka.

Rys. 4. Iglicę odsuniętą należy zabezpieczyć, gdy zamknięcie nastawcze hakowe lub suwakowe działa prawidłowo

7. Klucz umieścić w przepisowym miejscu (tablica kluczowa lub szafka kluczowa).

Rys. 5 Iglica dosunięta i odsunięta należy zabezpieczyć wtedy, gdy zamknięcie nastawcze hakowe lub suwakowe nie działa prawidłowo

# WYKAZ ZMIAN

| L.p. | Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę | Zmiana dotyczy | Zmiana obowiązuje od dnia | Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozdział | § | ust./p-t |  |  |

UWAGI I NOTATKI: