Załącznik nr 3 Umowy

REGULAMIN CZYSZCZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

- Czyszczenie pojazdów kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. jest wykonywane przez pracowników firmy/Wykonawcy:

……………………………………………………………………………..

- Wyróżnia się następujące rodzaje czyszczeń:

  - okresowe

    - wewnątrz ezt:

      - czyszczenie klamek, uchwytów drzwi wejściowych, stopni,  (w zimie usuwanie śniegu i lodu ze stopni), czyszczenie tablic kierunkowych

      - mycie szyb i ram okiennych,

      - mycie ścian i sufitów,

      - mycie i czyszczenie dwustronne drzwi przejściowych oraz jednostronne drzwi automatycznych,

      - opróżnianie oraz mycie zewnętrzne i wewnętrzne śmietniczek,

      - wyposażenie śmietniczek w worki foliowe,

      - mycie i czyszczenie siedzeń,

      - mycie i czyszczenie półek bagażowych,

      - mycie i czyszczenie osłon lamp oświetleniowych,

      - usuwanie kurzu i czyszczenie osłon grzejników,

      - czyszczenie i mycie podłóg (również pod grzejnikami),

      - usuwanie różnego rodzaju napisów i naklejek z powierzchni twardych (oprócz piktogramów WKD i reklam),

      - czyszczenie pozostałych części metalowych i z tworzyw sztucznych,

      - usuwanie nieaktualnych starych ogłoszeń nalepionych na ścianach,

      - usuwanie śmieci z przejść międzywagonowych,

      - sprzątanie kabiny maszynisty

      - dezynfekcja poręczy i uchwytów

    - zakres dodatkowy:

      - czyszczenie okresowe pudła z zewnątrz wraz z dachem i szybami (w tym ręczne mycie
i czyszczenie pudła, ram okiennych, okien).

      - czyszczenie pudła z szybami

  - codzienne

    - wewnątrz ezt:

      - czyszczenie stopni, klamek, poręczy (w zimie usuwanie śniegu i lodu ze stopni),

      - wycieranie na mokro półek, stolików, ram okiennych, poręczy, osłon, grzejników, osłon świetlówek oraz usunięcie miejscowych zabrudzeń ścian,

      - mycie szyb okiennych,

### opróżnianie śmietniczek oraz wytarcie ich na mokro wewnątrz i z zewnątrz,

### wyposażenie śmietniczek w worki foliowe,

      - wycieranie na mokro siedzeń i oparć w pojazdach serii EN94 oraz czyszczenie siedzeń odkurzaczem w pojazdach serii EN95 i EN97,

      - usuwanie śmieci z przejść miedzy wagonami,

      - czyszczenie i wytarcie na mokro podłóg,

      - usuwanie starych gazet,

      - uzupełnianie rozkładów jazdy, ulotek reklamowych, usuwanie starych nieaktualnych ogłoszeń nalepionych na ścianach,

      - sprzątanie i czyszczenie kabiny maszynisty,

      - dezynfekcja poręczy i uchwytów.

    - zakres dodatkowy:

      - mycie okien kabiny maszynisty, lusterek bocznych, szyb reflektorów i tablic kierunkowych
z zewnątrz

  - pobieżne wewnątrz ezt:

      - czyszczenie stopni i poręczy, klamek i uchwytów wewnątrz wagonów (w zimie usuwanie śniegu i lodu ze stopni),

      - opróżnianie śmietniczek, wytarcie na mokro zewnętrznych ścianek,

      - sprzątanie śmieci i bezpyłowe czyszczenie podłóg (również pod ławkami i grzejnikami), odkurzanie stolików,

      - wyposażanie śmietniczek w worki foliowe,

      - bieżące uzupełnianie ulotek reklamowych i informacyjnych dla podróżnych w pociągach tj. uzupełnianie w szufladkach reklamowych WKD.

- Czyszczenie okresowe odbywa się na torze nr 108.

- Czyszczenie codzienne odbywa się na torach postojowych lub w hali przeglądowo – naprawczej.

- Czyszczenie pobieżne odbywa się w zasadzie na torach stacyjnych stacji Grodzisk Maz. Radońska i Warszawa Śródmieście WKD. Na stacji Warszawa Śródmieście WKD i na p.o. Grodzisk Maz. Radońska czyszczenie pobieżne powinno być wykonane w czasie nie dłuższym niż 8 minut.

W okresie zimowym dopuszczalne jest czyszczenie podłogi wagonu za pomocą sprzętu ręcznego (błoto pośniegowe, woda).

W wyjątkowych przypadkach czyszczenie może odbywać się na torach  postojowych.

- Polecenie na czyszczenie pojazdów kolejowych wydaje Wydział Eksploatacji WKD lub rewident 
na druku protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Za stworzenie bezpiecznych warunków pracy przy czyszczeniu w torach postojowych odpowiada rewident.

- Rewident przekazuje pojazd kolejowy do czyszczenia wyznaczonemu przedstawicielowi Wykonawcy po stworzeniu warunków tj. wstawieniu na jeden z torów wskazanych w punktach III
i IV regulaminu w granicach ukresu opuszczenia pantografów, uszynienie pantografów przez otwarcie klapy uszynienia, wyłączeniu napięcia z sieci trakcyjnej odłącznikami sieciowymi, uszynienie sieci, osygnalizowaniu tarczami D1 oraz odnotowaniu tego faktu w zeszycie u wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy tj. firmy Wykonawcy …………………………………………….  Zeszyt ten powinien zawierać następujące rubryki:

# Nr kolejny

Data i godzina wyłączenia napięcia,

Nr toru,

Nr czyszczonego pojazdu kolejowego

Podpis wyznaczonego pracownika Wykonawcy

Podpis rewidenta

Data i godzina zakończenia czyszczenia

Data i godzina załączenia napięcia

Podpis wyznaczonego pracownika Wykonawcy

Podpis rewidenta

Zakończenie czyszczenia zgłasza wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy rewidentowi
i dokonuje wpisu w zeszycie w kolejnych rubrykach.

- Fakt zamknięcia toru i wyłączenia napięcia rewident zgłasza dyspozytorowi.

- Zgłoszenie zakończenia czyszczenia następuje po uprzednim sprawdzeniu jakości wykonania czyszczenia przez rewidenta i pokwitowaniu na wystawionym poleceniu oraz usunięciu ludzi wraz ze sprzętem.

- Zabrania się w czasie czyszczenia ezt w hali mycia i płukania wodą pudeł ezt oraz wymiatania śmieci na zewnątrz.

- Czyszczenie szyb czołowych i bocznych kabin, lusterek, reflektorów i tablic kierunkowych odbywa  się na torach postojowych bez użycia strumienia wody.

- Płukanie strumieniem wody dopuszczalne jest przy wyłączonym napięciu w sieci trakcyjnej danego toru i torów sąsiednich.

- W przypadku koniecznej potrzeby wykonania pracy manewrowej ezt lub załączenia napięcia
w trakcie czyszczenia, zezwolenie takie może wydać  rewident po uprzednim usunięciu ludzi
ze sprzętem.

Po zakończeniu manewrów i wyłączeniu napięcia rewident informuje o tym wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy.

- Przy czyszczeniu pobieżnym bez używania wody nie jest wymagane opuszczenie pantografów.

- Przy wszystkich czyszczeniach należy zwracać uwagę, aby nie zbliżać się wraz ze sprzętem
do sieci trakcyjnej na odległość mniejszą niż 150 cm. Zabrania się także kierowania strumienia wody na sieć trakcyjną.

- Oświetlenia obrządzanych jednostek dokonuje maszynista manewrowy na polecenie dyspozytora w uzgodnieniu z rewidentem.

- Osygnalizowanie składów tarczami D1 jak i ich usuwanie należy do rewidenta, natomiast wyłączenia i załączenia napięcia w sieci trakcyjnej wykonują uprawnieni pracownicy zgodnie
z regulaminem obsługi odłączników.

- W czasie jazdy taboru po torach, obok, których odbywa się zewnętrzne mycie i czyszczenie
ezt maszynista obowiązany jest podać sygnał „Baczność”, który oznacza dodatkowe ostrzeżenie dla pracowników Wykonawcy w celu zachowania  wzmożonej uwagi na własne bezpieczeństwo.

- Pracownicy firmy Wykonawcy poruszający się po torach zobowiązani są nosić pomarańczowe kamizelki ochronne.

- W przypadku usłyszenia jednego z sygnałów alarmowych pracownicy Wykonawcy obowiązani
są niezwłocznie przerwać pracę, a w razie potrzeby opuścić teren Zamawiającego.

- Regulamin niniejszy obowiązuje osoby, którymi dysponuje Wykonawca oraz pracowników Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., wykonujących usługi i prace na terenie siedziby Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim.